## Slide 1
第3章
数据链路层

## Slide 2
3.1
数据链路层概述
3.2
数据链路层的三个问题
3.3
点对点协议
3.4
共享式以太网
3.5
交换式以太网
3.6
以太网的MAC帧格式
3.7
虚拟局域网
3.8
以太网的发展
3.9
802.11无线局域网

## Slide 3
3.1 数据链路层概述
01
数据链路层在网络体系结构中所处的地位
02
链路、数据链路和帧

## Slide 4
物理层
运输层
网络层
链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
链路层
应用层
物理层
网络层
链路层
物理层
链路层
物理层
网络层
链路层
物理层
链路层
01
数据链路层在网络体系结构中所处的地位
局域网1
局域网2
广域网
链路
主机H1
路由器R1
路由器R2
主机H2

## Slide 5
链路层协议A
链路层协议B
链路层协议C
物理层
运输层
网络层
链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
链路层
应用层
物理层
网络层
链路层
物理层
链路层
物理层
网络层
链路层
物理层
链路层
01
数据链路层在网络体系结构中所处的地位
局域网1
局域网2
主机H1
路由器R1
路由器R2
主机H2
数据链路1
数据链路2
数据链路3
广域网
链路

## Slide 6
02
链路、数据链路和帧
链路（Link）是指从一个节点到相邻节点的一段物理线路（有线或无线），而中间没有任何其他的交换节点。
局域网1
局域网2
广域网
链路
主机H1
路由器R1
路由器R2
主机H2
链路
链路
链路
通信路径
（不能称为链路）

## Slide 7
02
链路、数据链路和帧
局域网1
局域网2
主机H1
路由器R1
路由器R2
主机H2
链路
链路
链路
数据链路（Data Link）是基于链路的。当在一条链路上传送数据时，除需要链路本身，还需要一些必要的通信协议来控制这些数据的传输，把实现这些协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。
网卡
网卡
网卡
网卡
网卡
网卡
计算机中的网络适配器（俗称网卡）和其相应的软件驱动程序就实现了这些协议。一般的网络适配器都包含了物理层和数据链路层这两层的功能。
链路（Link）是指从一个节点到相邻节点的一段物理线路（有线或无线），而中间没有任何其他的交换节点。
广域网
链路

## Slide 8
02
链路、数据链路和帧
帧（Frame）是数据链路层对等实体之间在水平方向进行逻辑通信的协议数据单元PDU。
物理层
运输层
网络层
链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
链路层
应用层
物理层
网络层
链路层
物理层
链路层
物理层
网络层
链路层
物理层
链路层
局域网1
局域网2
广域网
链路
主机H1
路由器R1
路由器R2
主机H2
帧
帧
帧

## Slide 9
02
链路、数据链路和帧
帧（Frame）是数据链路层对等实体之间在水平方向进行逻辑通信的协议数据单元PDU。
物理层
运输层
网络层
链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
链路层
应用层
物理层
网络层
链路层
物理层
链路层
物理层
网络层
链路层
物理层
链路层
局域网1
局域网2
主机H1
路由器R1
路由器R2
主机H2
帧
帧
帧
广域网
链路

## Slide 10
3.2 数据链路层的三个重要问题
01
数据链路层的三个重要问题

## Slide 11
01
数据链路层的三个重要问题
封装成帧和透明传输
差错检测
可靠传输

## Slide 12
01
数据链路层的三个重要问题
封装成帧和透明传输
差错检测
可靠传输
封装成帧和透明传输

## Slide 13
01
数据链路层的三个重要问题
封装成帧和透明传输
差错检测
可靠传输
封装成帧和透明传输
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层

## Slide 14
01
数据链路层的三个重要问题
封装成帧和透明传输
差错检测
可靠传输
封装成帧和透明传输
应用层
协议数据单元
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层

## Slide 15
运输层
首部
01
数据链路层的三个重要问题
封装成帧和透明传输
差错检测
可靠传输
封装成帧和透明传输
应用层
协议数据单元
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层

## Slide 16
网络层
首部
运输层
首部
01
数据链路层的三个重要问题
封装成帧和透明传输
差错检测
可靠传输
封装成帧和透明传输
应用层
协议数据单元
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层

## Slide 17
帧
链路层首部
链路层尾部
网络层
首部
运输层
首部
01
数据链路层的三个重要问题
封装成帧和透明传输
差错检测
可靠传输
封装成帧和透明传输
应用层
协议数据单元
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
以太网V2的MAC帧（最大长度 1518 B） |  |  |  | 
4 B | 46 ~ 1500 B | 2 B | 6 B | 6 B
FCS | 数据载荷 | 类型 | 源地址 | 目的地址

## Slide 18
帧
链路层首部
链路层尾部
网络层
首部
运输层
首部
01
数据链路层的三个重要问题
封装成帧和透明传输
差错检测
可靠传输
封装成帧和透明传输
应用层
协议数据单元
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
PPP帧 |  |  |  |  |  | 
1 B | 2 B | 最大 1500 B | 2 B | 1 B | 1 B | 1 B
标志 | FCS | 数据载荷 | 协议 | 控制 | 地址 | 标志

## Slide 19
01
数据链路层的三个重要问题
封装成帧和透明传输
差错检测
可靠传输
封装成帧和透明传输
透明传输
标志字段
（帧定界符）
标志字段
（帧定界符）

## Slide 20
误认为这是一个帧
01
数据链路层的三个重要问题
封装成帧和透明传输
差错检测
可靠传输
封装成帧和透明传输
透明传输
F
如果不解决上述问题，则数据链路层就会对上层交付的PDU的内容有所限制，即PDU中不能包含帧定界符。显然，这样的数据链路层没有什么应用价值。
如果能够采取措施，使得数据链路层对上层交付的PDU的内容没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样，就称其为透明传输。

## Slide 21
1001001100011010
01
数据链路层的三个重要问题
封装成帧和透明传输
差错检测
可靠传输
差错检测

## Slide 22
1001001100011010
01
数据链路层的三个重要问题
封装成帧和透明传输
差错检测
可靠传输
差错检测

## Slide 23
1001001100011010
01
数据链路层的三个重要问题
封装成帧和透明传输
差错检测
可靠传输
差错检测
1000001100111010
接收方如何知道
出现了误码？

## Slide 24
PPP帧 |  |  |  |  |  | 
1 B | 2 B | 最大 1500 B | 2 B | 1 B | 1 B | 1 B
标志 | FCS | 数据载荷 | 协议 | 控制 | 地址 | 标志
1001001100011010
01
数据链路层的三个重要问题
封装成帧和透明传输
差错检测
可靠传输
差错检测
1000001100111010
检错码

## Slide 25
1001001100011010
01
数据链路层的三个重要问题
封装成帧和透明传输
差错检测
可靠传输
差错检测
1000001100111010
根据帧尾中的检错码
检测帧中是否有误码

## Slide 26
直接丢弃有误码的帧
1001001100011010
01
数据链路层的三个重要问题
封装成帧和透明传输
差错检测
可靠传输
1000001100111010
根据帧尾中的检错码
检测帧中是否有误码
可靠传输
不可靠传输服务

## Slide 27
实现发送方发送什么，接收方最终都能正确收到。
直接丢弃有误码的帧
01
数据链路层的三个重要问题
封装成帧和透明传输
差错检测
可靠传输
可靠传输
不可靠传输服务
可靠传输服务
请重传
重传

## Slide 28
01
数据链路层的三个重要问题
封装成帧和透明传输
差错检测
可靠传输
数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加帧首部和帧尾部，这称为封装成帧。
如果能够采取措施，使得数据链路层对上层交付的PDU的内容没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样，就称其为透明传输。
帧在传输的过程中可能出现误码。
接收方根据发送方添加在帧尾部中的检错码，可以检测出帧是否出现了误码。
不可靠传输服务：收到有误码的帧，直接丢弃，其他什么也不做；未收到发送方发送的帧，也不进行任何处理。
可靠传输服务：实现发送方发送什么，接收方最终都能正确收到。

## Slide 29
3.2.1 封装成帧和透明传输
01
封装成帧
02
透明传输

## Slide 30
01
封装成帧
封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
帧
链路层首部
链路层尾部
网络层
首部
运输层
首部
应用层
协议数据单元

## Slide 31
01
封装成帧
封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
帧
链路层首部
链路层尾部
网络层
首部
运输层
首部
应用层
协议数据单元
帧的首部和尾部中包含有一些重要的控制信息。
以太网V2的MAC帧（最大长度 1518 B） |  |  |  | 
4 B | 46 ~ 1500 B | 2 B | 6 B | 6 B
FCS | 数据载荷 | 类型 | 源地址 | 目的地址

## Slide 32
01
封装成帧
封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
帧
链路层首部
链路层尾部
网络层
首部
运输层
首部
应用层
协议数据单元
帧的首部和尾部中包含有一些重要的控制信息。
PPP帧 |  |  |  |  |  | 
1 B | 2 B | 最大 1500 B | 2 B | 1 B | 1 B | 1 B
标志 | FCS | 数据载荷 | 协议 | 控制 | 地址 | 标志

## Slide 33
01
封装成帧
封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
帧的首部和尾部中包含有一些重要的控制信息。
01001010101010101101010101011101000001010110011

## Slide 34
这是一个帧吗？
这是一个帧吗？
……0111111010100011010011010000011111100111111011100110001010010011000111111001111110110110110011
01
封装成帧
封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。
帧的首部和尾部中包含有一些重要的控制信息。
接收方的数据链路层如何从物理层交付上来的比特流中提取出一个个的帧
帧首部和尾部的作用之一就是帧定界。

## Slide 35
……0111111010100011010011010000011111100111111011100110001010010011000111111001111110110110110011
01
封装成帧
封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。
帧的首部和尾部中包含有一些重要的控制信息。
帧首部和尾部的作用之一就是帧定界。
PPP帧 |  |  |  |  |  | 
1 B | 2 B | 最大 1500 B | 2 B | 1 B | 1 B | 1 B
标志 | FCS | 数据载荷 | 协议 | 控制 | 地址 | 标志
01111110
01111110
01111110
01111110
01111110
帧
帧
并不是每一种数据链路层协议的帧都包含有帧定界标志。

## Slide 36
以太网V2的MAC帧
01
封装成帧
封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。
帧的首部和尾部中包含有一些重要的控制信息。
帧首部和尾部的作用之一就是帧定界。
以太网V2的MAC帧（最大长度 1518 B） |  |  |  | 
4 B | 46 ~ 1500 B | 2 B | 6 B | 6 B
FCS | 数据载荷 | 类型 | 源地址 | 目的地址
帧首部和尾部中并没有帧定界标志
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层

## Slide 37
前导码
以太网V2的MAC帧
01
封装成帧
封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。
帧的首部和尾部中包含有一些重要的控制信息。
帧首部和尾部的作用之一就是帧定界。
以太网V2的MAC帧（最大长度 1518 B） |  |  |  | 
4 B | 46 ~ 1500 B | 2 B | 6 B | 6 B
FCS | 数据载荷 | 类型 | 源地址 | 目的地址
帧首部和尾部中并没有帧定界标志
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
0101010101010101…0101010101010101
11010101
1 字节
帧开始定界符
7 字节
前同步码

## Slide 38
前导码
以太网V2的MAC帧
前导码
以太网V2的MAC帧
前导码
以太网V2的MAC帧
01
封装成帧
封装成帧是指数据链路层给上层交付下来的协议数据单元PDU添加一个首部和一个尾部，使之成为帧。
帧的首部和尾部中包含有一些重要的控制信息。
帧首部和尾部的作用之一就是帧定界。
以太网V2的MAC帧（最大长度 1518 B） |  |  |  | 
4 B | 46 ~ 1500 B | 2 B | 6 B | 6 B
FCS | 数据载荷 | 类型 | 源地址 | 目的地址
帧首部和尾部中并没有帧定界标志
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
帧间间隔
（发送96比特所耗费的时间）
帧间间隔
（发送96比特所耗费的时间）

## Slide 39
01
封装成帧
为了提高数据链路层传输帧的效率，应当使帧的数据载荷的长度尽可能地大于首部和尾部的长度。
考虑到对缓存空间的需求以及差错控制等诸多因素，每一种数据链路层协议都规定了帧的数据载荷的长度上限，即最大传送单元（Maximum Transfer Unit，MTU）。例如，以太网的MTU为1500个字节。
数据链路层
首部
数据链路层
尾部
帧的数据载荷
≤ 最大传送单元MTU

## Slide 40
Flag
Flag
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
Flag

## Slide 41
Flag
Flag
Flag
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
Flag
Flag
Flag

## Slide 42
帧开始
Flag
Flag
Flag
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层

## Slide 43
帧结束
Flag
Flag
Flag
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层

## Slide 44
Flag
Flag
Flag
Flag
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
ESC
ESC

## Slide 45
Flag
Flag
Flag
Flag
ESC
ESC
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
Flag
Flag
Flag
Flag
ESC
ESC

## Slide 46
帧开始
Flag
Flag
Flag
Flag
ESC
ESC
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层

## Slide 47
转义字符后面
的是字节数据
Flag
Flag
Flag
Flag
ESC
ESC
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层

## Slide 48
Flag
Flag
ESC
转义字符后面
的是字节数据
Flag
ESC
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层

## Slide 49
Flag
Flag
ESC
Flag
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层

## Slide 50
Flag
Flag
ESC
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层

## Slide 51
转义字符后面
的是字节数据
Flag
Flag
ESC
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层

## Slide 52
转义字符后面
的是字节数据
Flag
Flag
ESC
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层

## Slide 53
Flag
Flag
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层

## Slide 54
Flag
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层

## Slide 55
帧结束
Flag
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层

## Slide 56
Flag
Flag
Flag
Flag
ESC
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
ESC
ESC
ESC

## Slide 57
Flag
Flag
Flag
Flag
ESC
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
物理层
运输层
网络层
数据链路层
应用层
ESC
ESC
ESC
面向字节的物理链路使用字节填充的方法实现透明传输。

## Slide 58
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
面向字节的物理链路使用字节填充的方法实现透明传输。
面向比特的物理链路使用比特填充的方法实现透明传输。
帧首部 |  | 帧的数据载荷 | 帧尾部 | 
01111110 | …… | …011011010110100101111110011011111100110110… | …… | 01111110

## Slide 59
02
透明传输
透明传输是指数据链路层对上层交付下来的协议数据单元PDU没有任何限制，就好像数据链路层不存在一样。
面向字节的物理链路使用字节填充的方法实现透明传输。
面向比特的物理链路使用比特填充的方法实现透明传输。
帧首部 |  | 帧的数据载荷 | 帧尾部 | 
01111110 | …… | …011011010110100101111110011011111100110110… | …… | 01111110
0
0

## Slide 60
02
透明传输
【2013年 题37】HDLC协议对0111110001111110组帧后对应的比特串为（ ）。
A. 011111000011111010
B. 011111000111110101111110
C. 01111100011111010
D. 011111000111111001111101
解析
高级数据链路控制协议HDLC采用帧首部和帧尾部中的标志字段作为帧定界符，其值为01111110。
HDLC为了实现“透明传输”，采用“零比特填充法”，即每五个连续比特1后面插入一个比特0。
0111110001111110
A

## Slide 61
02
透明传输
【2013年 题37】HDLC协议对0111110001111110组帧后对应的比特串为（ ）。
A. 011111000011111010
B. 011111000111110101111110
C. 01111100011111010
D. 011111000111111001111101
解析
高级数据链路控制协议HDLC采用帧首部和帧尾部中的标志字段作为帧定界符，其值为01111110。
HDLC为了实现“透明传输”，采用“零比特填充法”，即每五个连续比特1后面插入一个比特0。
0111110001111110
A
0
0

## Slide 62
【练习】在某个数据链路层协议中使用下列字符编码：
其中，FLAG作为帧定界符，ESC作为转义字符。
A：01000111
B：11100011
ESC：11100000
FLAG：01111110
假设帧的数据载荷为4个字符A、B、ESC以及FLAG，请分别使用字符填充法和零比特填充法将其封装成帧。
解析
字符填充法封装成帧 |  |  |  |  |  |  | 
帧定界符 | 帧的数据载荷 |  |  |  |  |  | 帧定界符
FLAG | A | B | 转义ESC | ESC | 转义ESC | FLAG | FLAG
01111110 | 01000111 | 11100011 | 11100000 | 11100000 | 11100000 | 01111110 | 01111110
零比特填充法封装成帧 |  |  |  |  | 
帧定界符 | 帧的数据载荷 |  |  |  | 帧定界符
FLAG | A | B | ESC | FLAG | FLAG
01111110 | 01000111 | 110100011 | 111000000 | 011111010 | 01111110

## Slide 63
3.2.2 差错检测
01
误码的相关概念
02
奇偶校验
03
循环冗余校验

## Slide 64
01
误码的相关概念
实际的通信链路都不是理想的，比特在传输过程中可能会产生差错（称为比特差错）：
比特1可能变成比特0
比特0可能变成比特1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
受到噪声干扰、传输媒体质量等因素影响

## Slide 65
01
误码的相关概念
实际的通信链路都不是理想的，比特在传输过程中可能会产生差错（称为比特差错）：
比特1可能变成比特0
比特0可能变成比特1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
受到噪声干扰、传输媒体质量等因素影响
0
误码

## Slide 66
01
误码的相关概念
实际的通信链路都不是理想的，比特在传输过程中可能会产生差错（称为比特差错）：
比特1可能变成比特0
比特0可能变成比特1
在一段时间内，传输错误的比特数量占所传输比特总数的比率称为误码率（Bit Error Rate，BER）。
提高链路的信噪比，可以降低误码率。但在实际的通信链路上，不可能使误码率下降为零。
使用差错检测技术来检测数据在传输过程中是否产生了比特差错，是数据链路层所要解决的重要问题之一。

## Slide 67
01
误码的相关概念
使用差错检测技术来检测数据在传输过程中是否产生了比特差错，是数据链路层所要解决的重要问题之一。
1001001100011010
1000001100111010
接收方如何知道
出现了误码？

## Slide 68
01
误码的相关概念
使用差错检测技术来检测数据在传输过程中是否产生了比特差错，是数据链路层所要解决的重要问题之一。
1001001100011010
1000001100111010
接收方如何知道
出现了误码？
检错码

## Slide 69
01
误码的相关概念
使用差错检测技术来检测数据在传输过程中是否产生了比特差错，是数据链路层所要解决的重要问题之一。
1001001100011010
1000001100111010
根据帧尾中的检错码
检测帧中是否有误码
PPP帧 |  |  |  |  |  | 
1 B | 2 B | 最大 1500 B | 2 B | 1 B | 1 B | 1 B
标志 | FCS | 数据载荷 | 协议 | 控制 | 地址 | 标志

## Slide 70
以太网V2的MAC帧（最大长度 1518 B） |  |  |  | 
4 B | 46 ~ 1500 B | 2 B | 6 B | 6 B
FCS | 数据载荷 | 类型 | 源地址 | 目的地址
01
误码的相关概念
使用差错检测技术来检测数据在传输过程中是否产生了比特差错，是数据链路层所要解决的重要问题之一。
1001001100011010
1000001100111010
根据帧尾中的检错码
检测帧中是否有误码

## Slide 71
奇校验
奇校验
02
奇偶校验
奇校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为奇数。
偶校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为偶数。

## Slide 72
“1”数量的奇性改变，可检出错误。
奇校验
奇校验
02
奇偶校验
奇校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为奇数。
偶校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为偶数。
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
产生1位误码（出现在数据位）

## Slide 73
“1”数量的奇性改变，可检出错误。
奇校验
奇校验
02
奇偶校验
奇校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为奇数。
偶校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为偶数。
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
产生1位误码（出现在数据位）
“1”数量的奇性改变，可检出错误。
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
产生1位误码（出现在校验位）

## Slide 74
“1”数量的奇性不改变，不能检出错误。
奇校验
奇校验
02
奇偶校验
奇校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为奇数。
偶校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为偶数。
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
产生1位误码（出现在数据位）
“1”数量的奇性改变，可检出错误。
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
产生1位误码（出现在校验位）
“1”数量的奇性改变，可检出错误。
1
0
1
1
0
1
1
产生2位误码（数据位和校验位各1位）
1
1
1
1
0
1
0

## Slide 75
02
奇偶校验
奇校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为奇数。
偶校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为偶数。
“1”数量的偶性不改变，不能检出错误。
偶校验
偶校验
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
产生1位误码（出现在数据位）
“1”数量的偶性改变，可检出错误。
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
产生1位误码（出现在校验位）
“1”数量的偶性改变，可检出错误。
1
0
1
1
0
1
0
产生2位误码（数据位和校验位各1位）
1
0
1
0
0
1
1

## Slide 76
02
奇偶校验
奇校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为奇数。
偶校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为偶数。
“1”数量的偶性不改变，不能检出错误。
偶校验
偶校验
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
产生1位误码（出现在数据位）
“1”数量的偶性改变，可检出错误。
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
产生1位误码（出现在校验位）
“1”数量的偶性改变，可检出错误。
1
0
1
1
0
1
0
产生2位误码（数据位和校验位各1位）
1
0
1
0
0
1
1

## Slide 77
02
奇偶校验
奇校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为奇数。
偶校验是在待发送的数据后面添加1个校验位，使得添加该校验位后的整个数据中比特1的个数为偶数。
在所传输的数据中，如果有奇数个位发生误码，则所包含比特1的数量的奇偶性会发生改变，可以检测出误码。
在所传输的数据中，如果有偶数个位发生误码，则所包含比特1的数量的奇偶性不会发生改变，无法检测出误码（漏检）。
在实际使用时，奇偶校验又可分为垂直奇偶校验、水平奇偶校验以及水平垂直奇偶校验。

## Slide 78
03
循环冗余校验
数据链路层广泛使用漏检率极低的循环冗余校验（Cyclic Redundancy Check，CRC）检错技术。

## Slide 79
03
循环冗余校验
循环冗余校验CRC的基本思想：
收发双方约定好一个生成多项式G(X)。
发送方基于待发送的数据和生成多项式G(X)，计算出差错检测码（冗余码），将冗余码添加到待发送数据的后面一起传输。
接收方收到数据和冗余码后，通过生成多项式G(X)来计算收到的数据和冗余码是否产生了误码。

## Slide 80
生成多项式最高次个0
03
循环冗余校验
待发送的数据
生成多项式各项系数
构成的比特串
发送方CRC操作
商
余数
.
.
.
待发送的数据
余数

## Slide 81
仅作为标记，防止计算过程对错位
长度应与生成多项式最高次数相同，作为冗余码
生成多项式最高次个0
03
循环冗余校验
待发送的数据
生成多项式各项系数
构成的比特串
发送方CRC操作
商
余数
.
.
.
待发送的数据
余数
发送
二进制模2除法

## Slide 82
03
循环冗余校验
生成多项式各项系数
构成的比特串
接收方CRC操作
商
余数为0
可判断接收无误码
.
.
.
已接收的数据
余数
余数不为0
可判断接收有误码

## Slide 83
算法要求生成多项式必须包含最低次项
03
循环冗余校验
【生成多项式举例】
生成多项式各项系数构成的比特串：10111
（计算冗余码时作为除数）
【常用的生成多项式】

## Slide 84
03
循环冗余校验
【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为计算冗余码。
101001
000
1
构造“被除数”
待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0

## Slide 85
03
循环冗余校验
【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为计算冗余码。
101001
000
1
构造“被除数”
待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0
2
构造“除数”
生成多项式各项系数构成的比特串作为除数
1101

## Slide 86
03
循环冗余校验
【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为计算冗余码。
101001
000
1
构造“被除数”
待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0
2
构造“除数”
生成多项式各项系数构成的比特串作为除数
1101
3
做“二进制模2除法”
相当于对应位进行逻辑异或运算

## Slide 87
03
循环冗余校验
【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为计算冗余码。
101001
000
1
构造“被除数”
待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0
2
构造“除数”
生成多项式各项系数构成的比特串作为除数
1101
3
做“二进制模2除法”
相当于对应位进行逻辑异或运算
1
1101

## Slide 88
03
循环冗余校验
【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为计算冗余码。
101001
000
1
构造“被除数”
待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0
2
构造“除数”
生成多项式各项系数构成的比特串作为除数
1101
3
做“二进制模2除法”
相当于对应位进行逻辑异或运算
1
1101
⊕
111
0
1
1101

## Slide 89
03
循环冗余校验
【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为计算冗余码。
101001
000
1
构造“被除数”
待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0
2
构造“除数”
生成多项式各项系数构成的比特串作为除数
1101
3
做“二进制模2除法”
相当于对应位进行逻辑异或运算
1
1101
⊕
111
0
1
1101
⊕
11
1
0
0
1
1101

## Slide 90
03
循环冗余校验
【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为计算冗余码。
101001
000
1
构造“被除数”
待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0
2
构造“除数”
生成多项式各项系数构成的比特串作为除数
1101
3
做“二进制模2除法”
相当于对应位进行逻辑异或运算
1
1101
⊕
111
0
1
1101
⊕
11
1
0
0
1
1101
11
⊕
0
0
1
0
1101

## Slide 91
03
循环冗余校验
【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为计算冗余码。
101001
000
1
构造“被除数”
待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0
2
构造“除数”
生成多项式各项系数构成的比特串作为除数
1101
3
做“二进制模2除法”
相当于对应位进行逻辑异或运算
1
1101
⊕
111
0
1
1101
⊕
11
1
0
0
1
1101
11
⊕
0
0
1
0
1101
⊕
4
检查“余数”
余数的位数应与生成多项式最高次数相同，如果位数不够，则在余数前补0来凑足位数。
00
1

## Slide 92
1
03
循环冗余校验
【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为计算冗余码。
101001
000
1
构造“被除数”
待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0
2
构造“除数”
生成多项式各项系数构成的比特串作为除数
1101
3
做“二进制模2除法”
相当于对应位进行逻辑异或运算
1
1101
⊕
111
0
1
1101
⊕
11
1
0
0
1
1101
11
⊕
0
0
1
0
1101
⊕
4
检查“余数”
余数的位数应与生成多项式最高次数相同，如果位数不够，则在余数前补0来凑足位数。
00
001
101001
冗余码

## Slide 93
1
03
循环冗余校验
【CRC举例】待发送的数据为101001，生成多项式为计算冗余码。
101001
000
1
构造“被除数”
待发送数据后面添加生成多项式最高次数个0
2
构造“除数”
生成多项式各项系数构成的比特串作为除数
1101
3
做“二进制模2除法”
相当于对应位进行逻辑异或运算
1
1101
⊕
111
0
1
1101
⊕
11
1
0
0
1
1101
11
⊕
0
0
1
0
1101
⊕
4
检查“余数”
余数的位数应与生成多项式最高次数相同，如果位数不够，则在余数前补0来凑足位数。
00
001
101001
发送

## Slide 94
03
循环冗余校验
【CRC举例】接收到的信息为101101001，生成多项式为判断传输是否误码？
1
构造“被除数”
接收到的信息作为被除数
2
构造“除数”
生成多项式各项系数构成的比特串作为除数
3
做“二进制模2除法”
相当于对应位进行逻辑异或运算
4
检查“余数”
余数为0，可认为传输过程无误码；
余数不为0，可认为传输过程产生了误码。
101101001
1101
110010
1101
⊕
1100
1101
⊕
11
1101
⊕
1100
余数不为0
可认为传输过程产生了误码！

## Slide 95
3.2.3 可靠传输
01
可靠传输的相关基本概念
02
停止-等待协议
03
停止-等待协议的信道利用率
04
回退N帧协议
05
选择重传协议

## Slide 96
01
可靠传输的相关基本概念
使用差错检测技术（例如循环冗余校验CRC），接收方的数据链路层就可检测出帧在传输过程中是否产生了误码（比特差错）。
受到噪声干扰、传输媒体质量等因素影响
帧尾部
帧首部
帧的数据载荷
误码

## Slide 97
01
可靠传输的相关基本概念
使用差错检测技术（例如循环冗余校验CRC），接收方的数据链路层就可检测出帧在传输过程中是否产生了误码（比特差错）。
帧尾部
帧首部
帧的数据载荷
误码
FCS字段的值
（检错码）
检测出误码

## Slide 98
检测出误码后
如何处理呢？
01
可靠传输的相关基本概念
使用差错检测技术（例如循环冗余校验CRC），接收方的数据链路层就可检测出帧在传输过程中是否产生了误码（比特差错）。
帧尾部
帧首部
帧的数据载荷
误码
FCS字段的值
（检错码）
检测出误码
取决于数据链路层向其上层提供的服务类型
数据链路层向其上层提供的服务类型

## Slide 99
01
可靠传输的相关基本概念
使用差错检测技术（例如循环冗余校验CRC），接收方的数据链路层就可检测出帧在传输过程中是否产生了误码（比特差错）。
帧尾部
帧首部
帧的数据载荷
误码
FCS字段的值
（检错码）
检测出误码
数据链路层向其上层提供的服务类型
不可靠传输服务：
仅仅丢弃有误码的帧，其他什么也不做；

## Slide 100
帧首部
帧尾部
“之前的帧有误码”
01
可靠传输的相关基本概念
使用差错检测技术（例如循环冗余校验CRC），接收方的数据链路层就可检测出帧在传输过程中是否产生了误码（比特差错）。
数据链路层向其上层提供的服务类型
不可靠传输服务：
仅仅丢弃有误码的帧，其他什么也不做；
可靠传输服务：
通过某种机制实现发送方发送什么，接收方最终就能收到什么。

## Slide 101
帧首部
帧尾部
“之前的帧有误码”
01
可靠传输的相关基本概念
使用差错检测技术（例如循环冗余校验CRC），接收方的数据链路层就可检测出帧在传输过程中是否产生了误码（比特差错）。
数据链路层向其上层提供的服务类型
不可靠传输服务：
仅仅丢弃有误码的帧，其他什么也不做；
可靠传输服务：
通过某种机制实现发送方发送什么，接收方最终就能收到什么。
帧尾部
帧首部
帧的数据载荷
重传

## Slide 102
帧首部
帧尾部
“之前的帧有误码”
01
可靠传输的相关基本概念
使用差错检测技术（例如循环冗余校验CRC），接收方的数据链路层就可检测出帧在传输过程中是否产生了误码（比特差错）。
数据链路层向其上层提供的服务类型
不可靠传输服务：
仅仅丢弃有误码的帧，其他什么也不做；
可靠传输服务：
通过某种机制实现发送方发送什么，接收方最终就能收到什么。
误码

## Slide 103
01
可靠传输的相关基本概念
一般情况下，有线链路的误码率比较低。为了减小开销，并不要求数据链路层向其上层提供可靠传输服务。即使出现了误码，可靠传输的问题由其上层处理。
无线链路易受干扰，误码率比较高，因此要求数据链路层必须向其上层提供可靠传输服务。
无线
接入点
使用无线链路的简单网络
无线链路
有线链路
有线链路
有线链路
有线链路
使用有线链路的简单网络
以太网
交换机

## Slide 104
01
可靠传输的相关基本概念
误码（比特差错）
传输差错
分组丢失
分组失序
分组重复

## Slide 105
01
可靠传输的相关基本概念
误码（比特差错）
传输差错
分组丢失
分组失序
分组重复
R1
R2
R3
R4
R5
H1
H2
H3
H4
H5
分组丢失

## Slide 106
01
可靠传输的相关基本概念
误码（比特差错）
传输差错
分组丢失
分组失序
分组重复
R1
R2
R3
R4
R5
H1
H2
H3
H4
H5
输入队列快满了
主动丢弃收到的分组

## Slide 107
01
可靠传输的相关基本概念
误码（比特差错）
传输差错
分组丢失
分组失序
分组重复
R1
R2
R3
R4
R5
H1
H2
H3
H4
H5
分组失序

## Slide 108
01
可靠传输的相关基本概念
误码（比特差错）
传输差错
分组丢失
分组失序
分组重复
R1
R2
R3
R4
R5
H1
H2
H3
H4
H5
分组失序

## Slide 109
01
可靠传输的相关基本概念
误码（比特差错）
传输差错
分组丢失
分组失序
分组重复
R1
R2
R3
R4
R5
H1
H2
H3
H4
H5
分组失序
分组到达顺序与
发送顺序不同

## Slide 110
01
可靠传输的相关基本概念
误码（比特差错）
传输差错
分组丢失
分组失序
分组重复
R1
R2
R3
R4
R5
H1
H2
H3
H4
H5
分组重复

## Slide 111
超时重发
01
可靠传输的相关基本概念
误码（比特差错）
传输差错
分组丢失
分组失序
分组重复
R1
R2
R3
R4
R5
H1
H2
H3
H4
H5
分组重复
路由器繁忙
分组在输入队列中等待较长时间

## Slide 112
01
可靠传输的相关基本概念
误码（比特差错）
传输差错
分组丢失
分组失序
分组重复
R1
R2
R3
R4
R5
H1
H2
H3
H4
H5
分组重复

## Slide 113
01
可靠传输的相关基本概念
误码（比特差错）
传输差错
分组丢失
分组失序
分组重复
R1
R2
R3
R4
R5
H1
H2
H3
H4
H5
分组重复
重复的分组

## Slide 114
01
可靠传输的相关基本概念
误码（比特差错）
传输差错
分组丢失
分组失序
分组重复
出现在数据链路层的上层
出现在数据链路层及其下层

## Slide 115
01
可靠传输的相关基本概念
可靠传输服务并不局限于数据链路层，其他各层均可选择实现可靠传输。
HTTP
SMTP
DNS
RTP
TCP
UDP
IP
以太网
802.11无线局域网
接口n
…
…
网际层
运输层
应用层
网络接口层

## Slide 116
不可靠
传输
可靠
传输
不可靠
传输
可靠
传输
不可靠
传输
01
可靠传输的相关基本概念
可靠传输服务并不局限于数据链路层，其他各层均可选择实现可靠传输。
HTTP
SMTP
DNS
RTP
TCP
UDP
IP
以太网
802.11无线局域网
接口n
…
…
网际层
运输层
应用层
网络接口层

## Slide 117
不可靠
传输
可靠
传输
不可靠
传输
可靠
传输
不可靠
传输
01
可靠传输的相关基本概念
可靠传输服务并不局限于数据链路层，其他各层均可选择实现可靠传输。
HTTP
SMTP
DNS
RTP
TCP
UDP
IP
以太网
802.11无线局域网
接口n
…
…
网际层
运输层
应用层
网络接口层
可靠传输的实现比较复杂，开销比较大，是否使用可靠传输取决于应用需求。

## Slide 118
t
t
02
停止-等待协议的实现原理
DATA
ACK
DATA
NAK
DATA
ACK
发送方
接收方
因特网
差错检测：无误码。接受
误码
差错检测：有误码。丢弃
重传之前误码的数据分组
差错检测：无误码。接受
发送下一个数据分组
发送确认分组
发送否认分组
发送确认分组
发送一个数据分组
确认、否认和重传

## Slide 119
t
t
01
停止-等待协议的实现原理
DATA
发送方
接收方
因特网
丢失
接收方收不到数据分组，就不会发送相应的ACK或NAK。
如果不采取措施，发送方就会一直处于等待接收方ACK或NAK的状态。
为解决上述问题，发送方可在每发送完一个数据分组时就启动一个超时计时器（Timeout Timer）。
若到了超时计时器所设置的超时重传时间（Retransmission Time-Out，RTO），但发送方仍未收到接收方的ACK或NAK，就重传之前已发送过的数据分组。
02

## Slide 120
RTO
RTT
t
t
01
停止-等待协议的实现原理
DATA
重传之前的DATA
ACK
发送方
接收方
因特网
超时重传
丢失
下一个DATA
ACK
一般可将超时重传时间RTO设置为略大于收发双方的平均往返时间RTT。
02

## Slide 121
t
t
01
停止-等待协议的实现原理
DATA
重传DATA
发送方
接收方
因特网
ACK
丢失
RTO
重复
为了避免分组重复这种传输错误，必须给每个分组带上序号。
0
0
对于停止-等待协议，由于每发送一个数据分组就停止等待，只要保证每发送一个新的数据分组，其序号与上次发送的数据分组的序号不同就可以了，因此用一个比特来编号就够了，序号有0和1这两个。
02

## Slide 122
t
t
01
停止-等待协议的实现原理
DATA
重传DATA
ACK
发送方
接收方
因特网
确认丢失
数据分组需要编号
DATA1
ACK
ACK
丢失
RTO
重复
0
0
丢弃重复的数据分组
再发送一个确认分组
02

## Slide 123
t
t
01
停止-等待协议的实现原理
DATA
重传DATA
ACK
发送方
接收方
因特网
确认丢失
数据分组需要编号
DATA1
ACK
ACK
丢失
RTO
0
0
确认分组ACK
需要编号吗
02

## Slide 124
t
t
01
停止-等待协议的实现原理
DATA0
发送方
接收方
因特网
ACK
迟到
RTO
重传DATA0
DATA1
重复
丢弃重复的数据分组
再发送一个确认分组
ACK
02

## Slide 125
迟到
t
t
01
停止-等待协议的实现原理
DATA0
发送方
接收方
因特网
ACK
RTO
重传DATA0
DATA1
重复
丢弃重复的数据分组
再发送一个确认分组
ACK
重复
误认为这是对1号数据分组的确认
02

## Slide 126
t
t
01
停止-等待协议的实现原理
DATA0
发送方
接收方
因特网
ACK
RTO
重传DATA0
DATA1
重复
丢弃重复的数据分组
再发送一个确认分组
ACK
重复
知道这是对0号数据分组的重复确认
忽略即可
0
0
迟到
02

## Slide 127
t
t
01
停止-等待协议的实现原理
DATA0
发送方
接收方
因特网
确认迟到
确认分组需要编号
ACK
RTO
重传DATA0
DATA1
重复
丢弃重复的数据分组
再发送一个确认分组
ACK
重复
知道这是对0号数据分组的重复确认
忽略即可
0
0
ACK1
下一个DATA0
ACK0
迟到
02

## Slide 128
01
停止-等待协议的实现原理
使用超时重传机制后，就可以不使用否认机制了，这样可使协议实现起来更加简单。但是，如果点对点链路的误码率较高，使用否认机制可以使发送方在超时计时器超时前就尽快重传。
【注意事项】
为了让接收方能够判断所收到的数据分组是否是重复的，需要给数据分组编号。由于停止-等待协议的特性，只需1个比特编序号即可，即序号0和序号1。
为了让发送方能够判断所收到的确认分组是否是重复的，需要给确认分组编号，所用比特数量与数据分组所用比特数量一样。
数据链路层一般不会出现确认分组迟到的情况，因此在数据链路层实现停止-等待协议可以不用给确认分组编号。
给超时计时器设置的超时重传时间RTO应当仔细选择，一般将RTO设置为略大于收发双方的平均往返时间RTT。
在数据链路层，点对点的往返时间RTT比较固定，RTO就比较好设定。
在运输层，由于端到端往返时间非常不确定，设置合适的超时重传时间RTO有时并不容易。
停止-等待协议属于自动请求重传（Automatic Repeat reQuest，ARQ）协议。即重传的请求是发送方自动进行的，而不是接收方请求发送方重传某个误码的数据分组。
02

## Slide 129
03
停止-等待协议的信道利用率
时间
时间
发送方
接收方
DATA0
ACK0
DATA1
ACK1
……

## Slide 130
03
停止-等待协议的信道利用率
时间
时间
发送方
接收方
DATA0
ACK0
DATA1
ACK1
……
信道利用率
很低
因为确认分组长度远小于数据分组长度
例如，卫星链路的RTT很大

## Slide 131
03
停止-等待协议的信道利用率
信道利用率
很低
因为确认分组长度远小于数据分组长度
例如，卫星链路的RTT很大
比较高
例如，无线局域网的RTT远小于TD
若出现超时重传，对于传送有用的数据信息来说，信道利用率还要降低。
在往返时间RTT相对较大的情况下，为了提高信道利用率，收发双方不适合采用停止-等待协议，而可以选择使用回退N帧（GBN）协议或选择重传（SR）协议。

## Slide 132
03
停止-等待协议的信道利用率
【2018年 题36】主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播延时是200ms，
忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为（ ）。
A. 240比特
B. 400比特
C. 480比特
D. 800比特
D
解析
数据帧
发送时延
单程
传播时延
单程
传播时延
确认帧
发送时延
DATA0
ACK0
DATA1
ACK1
……
主机乙
主机甲
时间
时间
停止-等待
协议

## Slide 133
03
停止-等待协议的信道利用率
【2018年 题36】主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播延时是200ms，
忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为（ ）。
A. 240比特
B. 400比特
C. 480比特
D. 800比特
D
解析
数据帧
发送时延
单程
传播时延
单程
传播时延
确认帧
发送时延
DATA0
ACK0
DATA1
ACK1
……
主机乙
主机甲
时间
时间
停止-等待
协议
信道利用率 =
数据帧的发送时延
数据帧的发送时延
长度为比特
解得
+
单程传播时延 × 2

## Slide 134
04
回退N帧协议
数据分组
确认分组
数据分组
确认分组
……
发送方
接收方
t
t
停止-等待
协议
对于例如使用同步卫星链路，信道利用率很低。

## Slide 135
01
回退N帧协议
……
数据分组
t
t
发送方
接收方
流水线
传输
数据分组
确认分组
数据分组
确认分组
……
发送方
接收方
t
t
停止-等待
协议
对于例如使用同步卫星链路，信道利用率很低。
采用流水线传输可以显著提高信道利用率
04

## Slide 136
01
回退N帧协议
……
数据分组
t
t
发送方
接收方
流水线
传输
采用流水线传输可以显著提高信道利用率
在使用流水线传输方式时，发送方不能无限制地连续发送数据分组，否则可能会导致网络中的路由器或接收方来不及处理这些数据分组，进而导致数据分组的丢失，这实际上是对网络资源的浪费。
回退N帧协议采用流水线传输方式，并且利用发送窗口来限制发送方连续发送数据分组的数量，这属于连续ARQ协议。
04

## Slide 137
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
采用个比特给分组编序号，序号范围是。本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
04

## Slide 138
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
发送方需要维护一个发送窗口，在未收到接收方确认分组的情况下，发送方可将序号落入内的所有数据分组连续发送出去。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
采用个比特给分组编序号，则的取值范围是。本例假设采用个比特给分组编序号，则的取值范围是本例取。
04

## Slide 139
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
发送方需要维护一个发送窗口，在未收到接收方确认分组的情况下，发送方可将序号落入内的所有数据分组连续发送出去。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
采用个比特给分组编序号，则的取值范围是。本例假设采用个比特给分组编序号，则的取值范围是本例取。
允许发送5个数据分组
不允许发送这些数据分组
04

## Slide 140
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
接收方需要维护一个接收窗口，只有正确到达接收方（无误码）且序号落入内的数据分组才被接收方接收。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
的取值只能是1，这一点与停止-等待协议是相同的。
允许发送5个数据分组
不允许发送这些数据分组
准备接收
不允许接收这些数据分组
04

## Slide 141
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
允许发送5个数据分组
不允许发送这些数据分组
准备接收
不允许接收这些数据分组
接收方每正确收到一个序号落入接收窗口的数据分组，就将接收窗口向前滑动一个位置，这样就有一个新的序号落入接收窗口。与此同时，接收方还要给发送方发送针对该数据分组的确认分组。
发送方每收到一个按序确认的确认分组，就将发送窗口向前滑动一个位置，这样就有一个新的序号落入发送窗口，序号落入发送窗口内的数据分组可继续被发送。
在回退N帧协议的工作过程中，发送方的发送窗口和接收方的接收窗口按上述规则不断向前滑动。因此，这类协议又称为滑动窗口协议。
04

## Slide 142
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
无传输差错的情况
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
DATA4
04

## Slide 143
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
无传输差错的情况
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
DATA4
04

## Slide 144
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
无传输差错的情况
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
DATA4
ACK1
ACK2
ACK3
ACK4
ACK0
04

## Slide 145
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
无传输差错的情况
ACK1
ACK2
ACK3
ACK4
ACK0
04

## Slide 146
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
无传输差错的情况
ACK1
ACK2
ACK3
ACK4
ACK0
04

## Slide 147
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
无传输差错的情况
在无传输差错的情况下，回退N帧协议的信道利用率比停止-等待协议的信道利用率有显著提高。
提高的程度取决于发送窗口的大小。
04

## Slide 148
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
超时重传、回退N帧的情况
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
DATA4
04

## Slide 149
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
超时重传、回退N帧的情况
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
DATA4
04

## Slide 150
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
超时重传、回退N帧的情况
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
DATA4
误码
04

## Slide 151
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
超时重传、回退N帧的情况
DATA1
DATA0
DATA3
DATA2
DATA4
ACK0
ACK1
DATA3
DATA2
DATA4
04

## Slide 152
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
超时重传、回退N帧的情况
ACK0
ACK1
DATA1
DATA0
DATA3
DATA2
DATA4
DATA1
DATA0
DATA3
DATA2
DATA4
ACK0
ACK1
04

## Slide 153
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
超时重传、回退N帧的情况
DATA3
DATA2
DATA4
ACK0
ACK1
ACK0
ACK1
04

## Slide 154
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
超时重传、回退N帧的情况
DATA3
DATA4
ACK0
ACK1
序号未落入接收窗口
04

## Slide 155
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
超时重传、回退N帧的情况
DATA3
DATA4
ACK0
ACK1
ACK1
ACK1
04

## Slide 156
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
超时重传、回退N帧的情况
ACK0
ACK1
ACK1
ACK1
04

## Slide 157
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
超时重传、回退N帧的情况
ACK0
ACK1
ACK1
ACK1
ACK1
ACK1
04

## Slide 158
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
超时重传、回退N帧的情况
ACK1
ACK1
ACK1
ACK1
DATA5
DATA6
04

## Slide 159
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
超时重传、回退N帧的情况
ACK1
ACK1
DATA5
DATA6
DATA5
DATA6
04

## Slide 160
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
超时重传、回退N帧的情况
DATA5
DATA6
序号未落入接收窗口
04

## Slide 161
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
超时重传、回退N帧的情况
DATA5
DATA6
ACK1
ACK1
04

## Slide 162
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
超时重传、回退N帧的情况
ACK1
ACK1
04

## Slide 163
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
超时重传、回退N帧的情况
超时
DATA5
DATA4
DATA3
DATA2
DATA6
04

## Slide 164
之前正确到达接收方
但仍被重传
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
超时重传、回退N帧的情况
超时
DATA5
DATA4
DATA3
DATA2
DATA6
回退N帧
（Go-back-N，GBN）
一个数据分组的差错就可能引起大量数据分组的重传。
在信道质量较差（容易出现误码）的情况下，回退N帧协议的信道利用率并不比停止-等待协议的信道利用率高。
04

## Slide 165
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
回退N帧协议的接收方采用累积确认方式。
接收方不必对收到的每一个数据分组都发送一个确认分组，而是可以在收到几个序号连续的数据分组后，对按序到达的最后一个数据分组发送确认分组。
接收方何时发送累积确认分组，由具体实现决定。
确认分组ACKn表明序号为n及之前的所有数据分组都已正确接收。
04

## Slide 166
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
DATA4
回退N帧协议的接收方采用累积确认方式。
接收方不必对收到的每一个数据分组都发送一个确认分组，而是可以在收到几个序号连续的数据分组后，对按序到达的最后一个数据分组发送确认分组。
接收方何时发送累积确认分组，由具体实现决定。
确认分组ACKn表明序号为n及之前的所有数据分组都已正确接收。
04

## Slide 167
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
DATA4
回退N帧协议的接收方采用累积确认方式。
接收方不必对收到的每一个数据分组都发送一个确认分组，而是可以在收到几个序号连续的数据分组后，对按序到达的最后一个数据分组发送确认分组。
接收方何时发送累积确认分组，由具体实现决定。
确认分组ACKn表明序号为n及之前的所有数据分组都已正确接收。
04

## Slide 168
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
DATA4
回退N帧协议的接收方采用累积确认方式。
接收方不必对收到的每一个数据分组都发送一个确认分组，而是可以在收到几个序号连续的数据分组后，对按序到达的最后一个数据分组发送确认分组。
接收方何时发送累积确认分组，由具体实现决定。
确认分组ACKn表明序号为n及之前的所有数据分组都已正确接收。
ACK1
ACK4
04

## Slide 169
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
回退N帧协议的接收方采用累积确认方式。
接收方不必对收到的每一个数据分组都发送一个确认分组，而是可以在收到几个序号连续的数据分组后，对按序到达的最后一个数据分组发送确认分组。
接收方何时发送累积确认分组，由具体实现决定。
确认分组ACKn表明序号为n及之前的所有数据分组都已正确接收。
ACK1
ACK4
04

## Slide 170
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
回退N帧协议的接收方采用累积确认方式。
接收方不必对收到的每一个数据分组都发送一个确认分组，而是可以在收到几个序号连续的数据分组后，对按序到达的最后一个数据分组发送确认分组。
接收方何时发送累积确认分组，由具体实现决定。
确认分组ACKn表明序号为n及之前的所有数据分组都已正确接收。
ACK4
04

## Slide 171
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
回退N帧协议的接收方采用累积确认方式。
接收方不必对收到的每一个数据分组都发送一个确认分组，而是可以在收到几个序号连续的数据分组后，对按序到达的最后一个数据分组发送确认分组。
接收方何时发送累积确认分组，由具体实现决定。
确认分组ACKn表明序号为n及之前的所有数据分组都已正确接收。
ACK4
04

## Slide 172
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
累积确认的优点
减少向网络中注入确认分组的数量。
即使确认分组丢失，也可能不必重传数据分组。
累积确认的缺点
不能向发送方及时准确地反映出接收方已正确接收的所有数据分组的数量。
04

## Slide 173
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
采用个比特给分组编序号，则发送窗口的取值范围是。
本例假设采用个比特给分组编序号，则的取值范围是。
若超过取值范围，例如 8，会出现什么情况？
04

## Slide 174
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
采用个比特给分组编序号，则发送窗口的取值范围是。
本例假设采用个比特给分组编序号，则的取值范围是。
若超过取值范围，例如 8，会出现什么情况？
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
DATA4
DATA6
DATA5
DATA7
04

## Slide 175
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
采用个比特给分组编序号，则发送窗口的取值范围是。
本例假设采用个比特给分组编序号，则的取值范围是。
若超过取值范围，例如 8，会出现什么情况？
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
DATA4
DATA6
DATA5
DATA7
04

## Slide 176
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
采用个比特给分组编序号，则发送窗口的取值范围是。
本例假设采用个比特给分组编序号，则的取值范围是。
若超过取值范围，例如 8，会出现什么情况？
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
DATA4
DATA6
DATA5
DATA7
ACK7
04

## Slide 177
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
采用个比特给分组编序号，则发送窗口的取值范围是。
本例假设采用个比特给分组编序号，则的取值范围是。
若超过取值范围，例如 8，会出现什么情况？
ACK7
04

## Slide 178
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
采用个比特给分组编序号，则发送窗口的取值范围是。
本例假设采用个比特给分组编序号，则的取值范围是。
若超过取值范围，例如 8，会出现什么情况？
超时
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
DATA4
DATA6
DATA5
DATA7
04

## Slide 179
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
采用个比特给分组编序号，则发送窗口的取值范围是。
本例假设采用个比特给分组编序号，则的取值范围是。
若超过取值范围，例如 8，会出现什么情况？
超时
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
DATA4
DATA6
DATA5
DATA7
序号落入接收窗口，可以接收。
04

## Slide 180
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
采用个比特给分组编序号，则发送窗口的取值范围是。
本例假设采用个比特给分组编序号，则的取值范围是。
若超过取值范围，例如 8，会出现什么情况？
超时
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
DATA4
DATA6
DATA5
DATA7
之前已正确接收
04

## Slide 181
01
回退N帧协议
发送方
接收方
因特网
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
采用个比特给分组编序号，则发送窗口的取值范围是。
本例假设采用个比特给分组编序号，则的取值范围是。
若超过取值范围，例如 8，会出现什么情况？
超时
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
DATA4
DATA6
DATA5
DATA7
无法分辨新旧数据分组
04

## Slide 182
01
回退N帧协议
【2009年 题35】数据链路层使用后退N帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号0~7的帧。当计时器超时时，
若发送方只收到了0、2、3号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（ ）。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
C
解析
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | …
04

## Slide 183
01
回退N帧协议
【2009年 题35】数据链路层使用后退N帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号0~7的帧。当计时器超时时，
若发送方只收到了0、2、3号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（ ）。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
C
解析
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | …
ACK0
04

## Slide 184
01
回退N帧协议
【2009年 题35】数据链路层使用后退N帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号0~7的帧。当计时器超时时，
若发送方只收到了0、2、3号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（ ）。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
C
解析
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | …
ACK0
ACK2
04

## Slide 185
01
回退N帧协议
【2009年 题35】数据链路层使用后退N帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号0~7的帧。当计时器超时时，
若发送方只收到了0、2、3号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（ ）。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
C
解析
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | …
ACK0
ACK2
ACK3
04

## Slide 186
01
回退N帧协议
【2009年 题35】数据链路层使用后退N帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号0~7的帧。当计时器超时时，
若发送方只收到了0、2、3号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（ ）。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
C
解析
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | …
ACK0
ACK2
ACK3
超时
04

## Slide 187
01
回退N帧协议
【2014年 题36】主机甲与主机乙之间使用后退N帧（GBN）协议传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000，
数据帧长为1000字节，信道带宽为100Mbps，乙每收到一个数据帧就立即利用一个
短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲乙之间的单向传播延迟是50ms，则甲可以
达到的最大平均数据传输速率约为（ ）。
A. 10Mbps
B. 20Mbps
C. 80Mbps
D. 100Mbps
C
解析
04

## Slide 188
01
回退N帧协议
【2014年 题36】主机甲与主机乙之间使用后退N帧（GBN）协议传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000，
数据帧长为1000字节，信道带宽为100Mbps，乙每收到一个数据帧就立即利用一个
短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲乙之间的单向传播延迟是50ms，则甲可以
达到的最大平均数据传输速率约为（ ）。
A. 10Mbps
B. 20Mbps
C. 80Mbps
D. 100Mbps
C
解析
主机甲
主机乙
t
t
后退N帧
协议
1号数据帧
1000字节
2号数据帧
1000字节
1000号数据帧
1000字节
…
…
04

## Slide 189
01
回退N帧协议
【2014年 题36】主机甲与主机乙之间使用后退N帧（GBN）协议传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000，
数据帧长为1000字节，信道带宽为100Mbps，乙每收到一个数据帧就立即利用一个
短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲乙之间的单向传播延迟是50ms，则甲可以
达到的最大平均数据传输速率约为（ ）。
A. 10Mbps
B. 20Mbps
C. 80Mbps
D. 100Mbps
C
解析
主机甲
主机乙
t
t
后退N帧
协议
1号数据帧
1000字节
2号数据帧
1000字节
1000号数据帧
1000字节
…
…
数据帧
发送时延
信号的
单向传播时延
信号的
单向传播时延
04

## Slide 190
01
回退N帧协议
【2014年 题36】主机甲与主机乙之间使用后退N帧（GBN）协议传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000，
数据帧长为1000字节，信道带宽为100Mbps，乙每收到一个数据帧就立即利用一个
短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲乙之间的单向传播延迟是50ms，则甲可以
达到的最大平均数据传输速率约为（ ）。
A. 10Mbps
B. 20Mbps
C. 80Mbps
D. 100Mbps
C
解析
主机甲
主机乙
t
t
后退N帧
协议
1号数据帧
1000字节
2号数据帧
1000字节
1000号数据帧
1000字节
…
…
数据帧
发送时延
信号的
单向传播时延
信号的
单向传播时延
甲可以达到的最大平均数据传输速率 ≈
可发送的数据量
（数据帧的发送时延 + 信号的单向传播时延× 2）
÷
)
04

## Slide 191
01
回退N帧协议
发送方
发送窗口的取值范围是，
其中，是构成分组序号的比特数量。
可以在连续收到多个按序到达且无误码的数据分组后（数量由具体实现决定），才针对最后一个数据分组发送确认分组，这称为累积确认。
如果
接收方无法分辨新旧数据分组
可在未收到接收方确认分组的情况下，将序号落入发送窗口内的多个数据分组全部发送出去。
只有收到对已发送数据分组的确认分组时，发送窗口才能向前滑动到相应位置。
收到多个重复确认时，可在重传计时器超时前尽早开始重传，由具体实现决定。
发送窗口内某个已发送的数据分组产生超时重传时，发送窗口内该数据分组的后续已发送的数据分组也必须全部重传，这就是回退N帧（Go-back-N，GBN）协议名称的由来。
接收方
接收窗口的，因此只能按序接收数据分组。
只接收序号落入接收窗口内且无误码的数据分组，并且将接收窗口向前滑动一个位置，与此同时给发送方发送相应的确认分组。
接收方收到未按序到达的数据分组后，除丢弃外，还可对之前最后一个按序到达的数据分组进行重复确认，以便发送方尽快重传。
为了减少开销，接收方不必每收到一个按序到达且无误码的数据分组就给发送方发送一个相应的确认分组。
如果
变成了停止-等待协议
或者可以在自己有数据分组要发送时才对之前按序接收且无误码的数据分组进行捎带确认。
回退N帧协议在流水线传输的基础上，利用发送窗口来限制发送方连续发送数据分组的数量，是一种连续ARQ协议。
在回退N帧协议的工作过程中，发送窗口和接收窗口不断向前滑动，因此这类协议又称为滑动窗口协议。
在信道质量较差（容易出现误码）的情况下，回退N帧协议的信道利用率并不比停止-等待协议的信道利用率高。
04

## Slide 192
05
选择重传协议
从滑动窗口的角度对比停止-等待协议、回退N帧协议和选择重传协议
停止-等待协议
回退N帧协议
选择重传协议

## Slide 193
01
选择重传协议
从滑动窗口的角度对比停止-等待协议、回退N帧协议和选择重传协议
停止-等待协议
回退N帧协议
选择重传协议
仅用1个比特给分组编号
05

## Slide 194
01
选择重传协议
从滑动窗口的角度对比停止-等待协议、回退N帧协议和选择重传协议
停止-等待协议
回退N帧协议
选择重传协议
仅用1个比特给分组编号
用个比特给分组编号
超过上限
无法分辨
新旧数据分组
05

## Slide 195
01
选择重传协议
从滑动窗口的角度对比停止-等待协议、回退N帧协议和选择重传协议
停止-等待协议
回退N帧协议
选择重传协议
仅用1个比特给分组编号
用个比特给分组编号
用个比特给分组编号
超过上限
无法分辨
新旧数据分组
确保接收窗口向前滑动后，落入接收窗口内的新序号与之前的旧序号没有重叠，避免无法分辨新旧数据分组。
超过没有意义
当取最大值时，
能取到的最大值也为。
05

## Slide 196
为了使发送方仅重传出现差错的数据分组，接收方不再采用累积确认，而需要对每一个正确接收的数据分组进行逐一确认。
01
选择重传协议
选择重传协议
用个比特给分组编号
确保接收窗口向前滑动后，落入接收窗口内的新序号与之前的旧序号没有重叠，避免无法分辨新旧数据分组。
超过没有意义
当取最大值时，
能取到的最大值也为。
05

## Slide 197
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
05

## Slide 198
允许接收4个数据分组
不允许接收这些数据分组
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
允许发送4个数据分组
不允许发送这些数据分组
05

## Slide 199
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
05

## Slide 200
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
05

## Slide 201
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
误码
05

## Slide 202
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
DATA3
DATA2
DATA1
ACK1
ACK2
ACK3
05

## Slide 203
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
ACK1
ACK2
ACK3
05

## Slide 204
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
超时
DATA0
05

## Slide 205
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
DATA0
05

## Slide 206
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
DATA0
ACK0
05

## Slide 207
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
ACK0
05

## Slide 208
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
ACK0
05

## Slide 209
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
ACK0
05

## Slide 210
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
05

## Slide 211
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
05

## Slide 212
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
故意取使得，接收方将无法分辨新旧数据分组
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
DATA4
05

## Slide 213
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
故意取使得，接收方将无法分辨新旧数据分组
DATA3
DATA2
DATA1
DATA0
DATA4
ACK1
ACK2
ACK3
ACK4
ACK0
05

## Slide 214
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
故意取使得，接收方将无法分辨新旧数据分组
ACK1
ACK2
ACK3
ACK4
ACK0
05

## Slide 215
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
故意取使得，接收方将无法分辨新旧数据分组
ACK1
ACK2
ACK3
ACK4
ACK0
05

## Slide 216
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
故意取使得，接收方将无法分辨新旧数据分组
ACK1
ACK2
ACK3
ACK4
05

## Slide 217
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
故意取使得，接收方将无法分辨新旧数据分组
ACK1
ACK2
ACK3
ACK4
05

## Slide 218
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
故意取使得，接收方将无法分辨新旧数据分组
超时
DATA0
05

## Slide 219
01
选择重传协议
发送方
接收方
因特网
本例假设采用个比特给分组编序号，则序号范围是
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | …
接收窗口取最大值，即
发送窗口能取到的最大值也为，即
故意取使得，接收方将无法分辨新旧数据分组
DATA0
序号落入接收窗口，可以接收
已接收
05

## Slide 220
01
选择重传协议
【2011年 题35】数据链路层采用选择重传协议（SR）传输数据，发送方已发送了0~3号数据帧，
现已收到1号帧的确认，而0、2号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是（ ）。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
B
解析
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | …
ACK1
超时
超时
与回退N帧协议不同，选择重传协议不采用累积确认，接收方需要对每一个正确接收的数据分组进行逐一确认。
发送方仅重传未收到确认而超时的数据帧，因此重传0号和2号这两个数据帧。
05

## Slide 221
01
选择重传协议
确保接收窗口向前滑动后，落入接收窗口内的新序号与之前的旧序号没有重叠，避免无法分辨新旧数据分组。
超过没有意义
当取最大值时，
能取到的最大值也为。
用个比特给分组编号，发送窗口与接收窗口的关系如下：
发送方
接收方
可在未收到接收方确认分组的情况下，将序号落入发送窗口内的多个数据分组全部发送出去。
只有按序收到对已发送数据分组的确认分组时，发送窗口才能向前滑动到相应位置。
如果收到未按序到达的确认分组，应对其进行记录，以防止其相应数据分组的超时重发，但发送窗口不能向前滑动。
可接收未按序到达但没有误码并且序号落入接收窗口内的数据分组。
为了使发送方仅重传出现差错的分组，接收方不再采用累积确认，而需要对每一个正确接收到的数据分组进行逐一确认。
只有在按序接收数据分组后，接收窗口才能向前滑动到相应位置。
05

## Slide 222
3.3 点对点协议
01
点对点协议PPP概述
02
PPP的帧格式
03
PPP帧的透明传输
04
PPP帧的差错检测
05
PPP的工作状态

## Slide 223
01
点对点协议PPP概述
点对点协议（Point-to-Point Protocol，PPP）是目前使用最广泛的点对点数据链路层协议。
点对点协议PPP是因特网工程任务组（Internet Engineering Task Force，IETF）于1992年制定的。经过多次修订，目前PPP已成为因特网的正式标准[RFC1661，RFC1662]。
点对点协议PPP主要有两种应用：
ISP
已从因特网管理机构申请到一批IP地址
PPP协议
PPP协议
PPP协议
因特网
因
特
网
用
户
.
.
.
PPPoE
PPPoE
PPPoE

## Slide 224
01
点对点协议PPP概述
点对点协议PPP主要有两种应用：
ISP
已从因特网管理机构申请到一批IP地址
PPP协议
PPP协议
PPP协议
因特网
因
特
网
用
户
.
.
.
PPPoE
PPPoE
PPPoE
广域网链路
路由器
路由器
PPP协议

## Slide 225
01
点对点协议PPP概述
从网络体系结构的角度看点对点协议PPP的组成
物理层
数据链路层
网络层
一个链路控制协议LCP
一个网络层PDU封装到串行链路的方法
一套网络控制协议NCPs
面向字节的异步链路
面向比特的同步链路
Apple公司的AppleTalk
Novell NetWare网络操作系统中的IPX
TCP/IP中的IP
PPP

## Slide 226
1B
≤ 最大传送单元MTU=1500B
长度
1B
1B
2B
2B
1B
帧尾部
帧首部
帧的数据载荷
02
PPP的帧格式
标志
F
地址
A
控制
C
协议
P
帧检验序列
FCS
标志F
封装上层的协议数据单元PDU

## Slide 227
1B
≤ 最大传送单元MTU=1500B
长度
1B
1B
2B
2B
1B
帧尾部
帧首部
帧的数据载荷
02
PPP的帧格式
标志
F
地址
A
控制
C
协议
P
帧检验序列
FCS
标志F
封装上层的协议数据单元PDU
标志（Flag）字段：PPP帧的定界符，取值为0x7E。
地址（Address）字段：取值为0xFF，预留（目前没有什么作用）。
控制（Control）字段：取值为0x03，预留（目前没有什么作用）。
协议（Protocol）字段：其值用来指明帧的数据载荷应向上交付给哪个协议处理。

## Slide 228
1B
≤ 最大传送单元MTU=1500B
长度
1B
1B
2B
2B
1B
帧尾部
帧首部
帧的数据载荷
02
PPP的帧格式
标志
F
地址
A
控制
C
协议
P
帧检验序列
FCS
标志F
封装上层的协议数据单元PDU
标志（Flag）字段：PPP帧的定界符，取值为0x7E。
地址（Address）字段：取值为0xFF，预留（目前没有什么作用）。
控制（Control）字段：取值为0x03，预留（目前没有什么作用）。
协议（Protocol）字段：其值用来指明帧的数据载荷应向上交付给哪个协议处理。
7E
FF
03
0021
FCS
7E
IP数据报
7E
FF
03
C021
FCS
7E
LCP分组
7E
FF
03
8021
FCS
7E
NCP分组
帧检验序列（Frame Check Sequence，FCS）字段：其值是使用循环冗余校验CRC计算出的检错码。

## Slide 229
03
PPP帧的透明传输
帧尾部
帧首部
帧的数据载荷
F
A
C
P
FCS
F

## Slide 230
接收方误认为这就是一个帧
03
PPP帧的透明传输
帧尾部
帧首部
帧的数据载荷
F
A
C
P
FCS
F
F

## Slide 231
03
PPP帧的透明传输
帧尾部
帧首部
帧的数据载荷
F
A
C
P
FCS
F
F
标志（Flag）字段：是PPP帧的定界符，取值为：
从字节角度看：取值为0x7E。
从比特角度看：取值为01111110。

## Slide 232
03
PPP帧的透明传输
帧尾部
帧首部
帧的数据载荷
F
A
C
P
FCS
F
面向字节的异步链路使用字节填充来实现透明传输[RFC1662]
7E
7E
7E
7D
5E
7D
7D
5D
03
7D
23
发送方的处理：
（1）将数据载荷中出现的每一个0x7E减去0x20（相当于异或0x20），然后在其前面插入转义字符0x7D。
（2）若数据载荷中原来就含有0x7D，则把每一个0x7D减去0x20，然后在其前面插入转义字符0x7D。
（3）将数据载荷中出现的每一个ASCII码控制字符（即数值小于0x20的字符），
加上0x20（相当于异或0x20，将其转换成非控制字符），然后在其前面插入转义字符0x7D。
接收方的处理：
进行与发送方相反的变换，就可以正确地恢复出未经过字节填充的原始数据载荷。

## Slide 233
03
PPP帧的透明传输
帧尾部
帧首部
帧的数据载荷
F
A
C
P
FCS
F
面向比特的同步链路使用零比特填充来实现透明传输
7E
7E
01111110
01111110
1…101010010111111001101111110101010010111…0
……
……

## Slide 234
03
PPP帧的透明传输
帧尾部
帧首部
帧的数据载荷
F
A
C
P
FCS
F
面向比特的同步链路使用零比特填充来实现透明传输
7E
7E
01111110
01111110
1…101010010111111001101111110101010010111…0
……
……
发送方的处理：
对帧的数据载荷进行扫描（一般由硬件完成），每出现5个连续的比特1，则在其后填充一个比特0。

## Slide 235
03
PPP帧的透明传输
帧尾部
帧首部
帧的数据载荷
F
A
C
P
FCS
F
面向比特的同步链路使用零比特填充来实现透明传输
7E
7E
01111110
01111110
1…101010010111111001101111110101010010111…0
……
……
发送方的处理：
对帧的数据载荷进行扫描（一般由硬件完成），每出现5个连续的比特1，则在其后填充一个比特0。
0
0

## Slide 236
03
PPP帧的透明传输
帧尾部
帧首部
帧的数据载荷
F
A
C
P
FCS
F
面向比特的同步链路使用零比特填充来实现透明传输
7E
7E
01111110
01111110
1…101010010111111001101111110101010010111…0
……
……
发送方的处理：
对帧的数据载荷进行扫描（一般由硬件完成），每出现5个连续的比特1，则在其后填充一个比特0。
0
0
接收方的处理：
对帧的数据载荷进行扫描，每出现5个连续的比特1时，就把其后的一个比特0删除。

## Slide 237
04
PPP帧的差错检测
1B
≤ 最大传送单元MTU=1500B
长度
1B
1B
2B
2B
1B
标志
F
地址
A
控制
C
协议
P
帧检验序列
FCS
标志F
封装上层的协议数据单元PDU

## Slide 238
FCS的计算范围
04
PPP帧的差错检测
1B
≤ 最大传送单元MTU=1500B
长度
1B
1B
2B
2B
1B
标志
F
地址
A
控制
C
协议
P
帧检验序列
FCS
标志F
封装上层的协议数据单元PDU
帧检验序列FCS字段：其值是使用循环冗余校验CRC计算出的检错码。
CRC采用的生成多项式为

## Slide 239
04
PPP帧的差错检测
[RFC1662]文档的附录部分给出了FCS的计算方法的C语言实现（查表法）
接收方每收到一个PPP帧，就进行CRC检验。若CRC检验正确，就收下这个帧；否则，就丢弃这个帧。
使用PPP的数据链路层，向上提供的是不可靠数据传输服务。

## Slide 240
05
PPP的工作状态
以用户主机拨号接入因特网服务提供者ISP的拨号服务器的过程为例
静止
建立
鉴别
网络
打开
终止
检测到载波并
建立物理层连接
LCP配置协商成功
LCP配置协商失败
鉴别失败
无需鉴别或
鉴别成功
NCP配置
出现故障或终止请求
载波停止

## Slide 241
3.4 共享式以太网
01
共享式以太网

## Slide 242
01
共享式以太网
以太网诞生
1975年
（ Robert Metcalfe, 1946）
美国Xerox公司
以太网（Ethernet）以曾经被假想的电磁波传播介质——以太（Ether）来命名。
以太网最初采用无源电缆（不包含电源线）作为共享总线来传输帧，属于基带总线局域网，传输速率为2.94Mb/s。
……
使用共享总线的共享式以太网
集线器
使用集线器的共享式以太网
……

## Slide 243
01
共享式以太网
以太网诞生
1975年
（ Robert Metcalfe, 1946）
美国Xerox公司
以太网里程碑论文
1976年
3Com公司成立
1979年
《以太网:局域计算机网络的分布式包交换技术》
Robert Metcalfe与助手
David Boggs发表论文
Robert Metcalfe离开Xerox公司
成立3Com公司
3Com游说DEC、Intel和Xerox公司，希望一起将以太网标准化
以太网标准V1
1980年
DIX Ethernet V1
2.94Mb/s

## Slide 244
01
共享式以太网
以太网诞生
1975年
（ Robert Metcalfe, 1946）
美国Xerox公司
以太网里程碑论文
1976年
3Com公司成立
1979年
以太网标准V2
1982年
《以太网:局域计算机网络的分布式包交换技术》
Robert Metcalfe与助手
David Boggs发表论文
Robert Metcalfe离开Xerox公司
成立3Com公司
3Com游说DEC、Intel和Xerox公司，希望一起将以太网标准化
以太网标准V1
1980年
DIX Ethernet V1
D
I
X
DIX
10Mb/s
DIX Ethernet V2
第一个局域网产品的标准
2.94Mb/s

## Slide 245
01
共享式以太网
以太网诞生
1975年
（ Robert Metcalfe, 1946）
美国Xerox公司
以太网里程碑论文
1976年
3Com公司成立
1979年
以太网标准V2
1982年
IEEE 以太网标准
1983年
《以太网:局域计算机网络的分布式包交换技术》
Robert Metcalfe与助手
David Boggs发表论文
Robert Metcalfe离开Xerox公司
成立3Com公司
3Com游说DEC、Intel和Xerox公司，希望一起将以太网标准化
以太网标准V1
1980年
DIX Ethernet V1
D
I
X
DIX
10Mb/s
DIX Ethernet V2
第一个局域网产品的标准
IEEE 802.3 以太网标准
对DIX Ethernet V2的帧格式
做了很小的改动
没有被广泛使用
被大量使用
相关硬件兼容
2.94Mb/s

## Slide 246
01
共享式以太网
以太网目前已经从传统的共享式以太网发展到交换式以太网，传输速率已经从10Mb/s提高到100Mb/s、1Gb/s甚至10Gb/s。
我们会首先介绍最早流行的传输速率为10Mb/s的共享式以太网的相关知识。

## Slide 247
3.4.1 网络适配器和MAC地址
01
网络适配器
02
MAC地址

## Slide 248
01
网络适配器
要将计算机连接到以太网，需要使用相应的网络适配器（Adapter），网络适配器一般简称为“网卡”。
……
使用共享总线的共享式以太网
集线器
使用集线器的共享式以太网
……
网卡
网卡
网卡
网卡
网卡
网卡

## Slide 249
实现以太网的数据链路层和物理层功能
存储MAC地址和网卡的相关信息
安装用于网络无盘工作站启动的BootROM芯片
隔离核心芯片与RJ45网络接口，以便提高抗干扰能力并对核心芯片进行防雷击保护
连接双绞线电缆
连接计算机主板
01
网络适配器
要将计算机连接到以太网，需要使用相应的网络适配器（Adapter），网络适配器一般简称为“网卡”。
EEPROM
BootROM插槽
核心芯片
网络隔离变压器
RJ45网络接口
PCI接口

## Slide 250
01
网络适配器
要将计算机连接到以太网，需要使用相应的网络适配器（Adapter），网络适配器一般简称为“网卡”。
计算机
CPU和
存储器
并行传输
网卡
局域网
串行传输
计算机
CPU和
存储器
并行传输
网卡
串行传输

## Slide 251
01
网络适配器
要将计算机连接到以太网，需要使用相应的网络适配器（Adapter），网络适配器一般简称为“网卡”。
在计算机内部，网卡与CPU之间的通信，一般是通过计算机主板上的I/O总线以并行传输方式进行。
网卡与外部以太网（局域网）之间的通信，一般是通过传输媒体（同轴电缆、双绞线电缆、光纤）以串行方式进行的。
计算机
CPU和
存储器
并行传输
网卡
局域网
串行传输
计算机
CPU和
存储器
并行传输
网卡
串行传输

## Slide 252
01
网络适配器
要将计算机连接到以太网，需要使用相应的网络适配器（Adapter），网络适配器一般简称为“网卡”。
在计算机内部，网卡与CPU之间的通信，一般是通过计算机主板上的I/O总线以并行传输方式进行。
网卡与外部以太网（局域网）之间的通信，一般是通过传输媒体（同轴电缆、双绞线电缆、光纤）以串行方式进行的。
网卡除要实现物理层和数据链路层功能，其另外一个重要功能就是要进行并行传输和串行传输的转换。由于网络的传输速率和计算机内部总线上的传输速率并不相同，因此在网卡的核心芯片中都会包含用于缓存数据的存储器。
在确保网卡硬件正确的情况下，为了使网卡正常工作，还必须要在计算机的操作系统中为网卡安装相应的设备驱动程序。驱动程序负责驱动网卡发送和接收帧。

## Slide 253
02
MAC地址
点对点信道
广播信道
数据链路层不需要使用地址
发送帧

## Slide 254
02
MAC地址
点对点信道
广播信道
数据链路层不需要使用地址
发送帧

## Slide 255
这是发送
给我的帧？
这是发送
给我的帧？
这是发送
给我的帧？
02
MAC地址
点对点信道
广播信道
数据链路层不需要使用地址
发送帧
数据链路层必须使用地址来区分各主机

## Slide 256
A
B
C
D
这是发送
给我的帧？
这是发送
给我的帧？
这是发送
给我的帧？
02
MAC地址
广播信道
发送帧
当多个主机连接在同一个广播信道上，要想实现两个主机之间的通信，则每个主机都必须有一个唯一
的标识，即一个数据链路层地址。

## Slide 257
A
B
C
D
这是发送
给我的帧？
这是发送
给我的帧？
这是发送
给我的帧？
02
MAC地址
广播信道
发送帧
当多个主机连接在同一个广播信道上，要想实现两个主机之间的通信，则每个主机都必须有一个唯一
的标识，即一个数据链路层地址。
在每个主机发送的帧的首部中，都携带有发送主机（源主机）和接收主机（目的主机）的数据链路层地址。由于这类地址是用于媒体接入控制（Medium Access Control，MAC）的，因此被称为MAC地址。
C
B

## Slide 258
A
B
C
D
这是发送
给我的帧？
这是发送
给我的帧？
这是发送
给我的帧？
02
MAC地址
广播信道
发送帧
当多个主机连接在同一个广播信道上，要想实现两个主机之间的通信，则每个主机都必须有一个唯一
的标识，即一个数据链路层地址。
在每个主机发送的帧的首部中，都携带有发送主机（源主机）和接收主机（目的主机）的数据链路层地址。由于这类地址是用于媒体接入控制（Medium Access Control，MAC）的，因此被称为MAC地址。
C
B
C
B
C
B
C
B

## Slide 259
A
B
C
D
这是发送
给我的帧？
这是发送
给我的帧？
这是发送
给我的帧？
02
MAC地址
广播信道
发送帧
当多个主机连接在同一个广播信道上，要想实现两个主机之间的通信，则每个主机都必须有一个唯一
的标识，即一个数据链路层地址。
在每个主机发送的帧的首部中，都携带有发送主机（源主机）和接收主机（目的主机）的数据链路层地址。由于这类地址是用于媒体接入控制（Medium Access Control，MAC）的，因此被称为MAC地址。
C
B
C
B
C
B
C
B
不匹配
不匹配
匹配

## Slide 260
A
B
C
D
丢弃该帧
接受该帧
丢弃该帧
02
MAC地址
广播信道
发送帧
当多个主机连接在同一个广播信道上，要想实现两个主机之间的通信，则每个主机都必须有一个唯一
的标识，即一个数据链路层地址。
在每个主机发送的帧的首部中，都携带有发送主机（源主机）和接收主机（目的主机）的数据链路层地址。由于这类地址是用于媒体接入控制（Medium Access Control，MAC）的，因此被称为MAC地址。
C
B
C
B
C
B
C
B
不匹配
不匹配
匹配

## Slide 261
02
MAC地址
MAC地址一般被固化在网卡的电可擦可编程只读存储器EEPROM中，因此MAC地址也被称为硬件地址。
MAC地址有时也被称为物理地址。
查看TCP/IP配置信息
不要被物理地址中的“物理”二字误导，误认为物理地址属于网络体系结构中物理层的范畴。
物理地址属于数据链路层范畴。

## Slide 262
物理层接口的机械特性
物理层接口的功能特性
物理层接口的电气特性
02
MAC地址
【2018年 题34】下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（ ）。
A. 接口形状
B. 引脚功能
C. 物理地址
D. 信号电平
C
解析
数据链路层使用的地址
又称为硬件地址或MAC地址

## Slide 263
02
MAC地址
一般情况下，普通用户计算机中往往会包含两块网卡：
一块是用于接入有线局域网的以太网卡
另一块是用于接入无线局域网的Wi-Fi网卡
每块网卡都有一个全球唯一的MAC地址。
交换机和路由器往往具有更多的网络接口，所以会拥有更多的MAC地址。
综上所述，严格来说，MAC地址是对网络上各接口的唯一标识，
而不是对网络上各设备的唯一标识。

## Slide 264
组织唯一标识符OUI （由IEEE的注册管理机构分配） 第1~3字节
网络接口标识符 （由获得OUI的厂商自行随意分配） 第4~6字节
第1字节 | 第2~5字节 | 第6字节
02
MAC地址
IEEE 802局域网的MAC地址格式
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | …… | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0

## Slide 265
其他表示法
标准表示法
例如：00-0C-CF-93-8C-92
例如：00:0C:CF:93:8C:92
例如：000C.CF93.8C92
Packet Tracer 仿真软件
第1字节 | 第2~5字节 | 第6字节
02
MAC地址
IEEE 802局域网的MAC地址格式
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | …… | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0
组织唯一标识符OUI （由IEEE的注册管理机构分配） 第1~3字节
网络接口标识符 （由获得OUI的厂商自行随意分配） 第4~6字节
十六进制
X
X
X
X
……
XX-XX-XX-XX-XX-XX
XX:XX:XX:XX:XX:XX
XXXX.XXXX.XXXX

## Slide 266
02
MAC地址
http://standards-oui.ieee.org/oui/oui.txt

## Slide 267
02
MAC地址
http://standards-oui.ieee.org/oui/oui.txt

## Slide 268
02
MAC地址

## Slide 269
第1字节 | 第2~5字节 | 第6字节
02
MAC地址
IEEE 802局域网的MAC地址格式
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | …… | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0

## Slide 270
第1字节 | 第2~5字节 | 第6字节
02
MAC地址
IEEE 802局域网的MAC地址格式
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | …… | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0
I/G =0：单播地址
I/G =1：多播地址
I/G（Individual/Group）

## Slide 271
第1字节 | 第2~5字节 | 第6字节
02
MAC地址
IEEE 802局域网的MAC地址格式
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | …… | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0
I/G =0：单播地址
I/G =1：多播地址
G/L=0：全球管理
G/L=1：本地管理
I/G（Individual/Group）
G/L（Global/Local）

## Slide 272
第1字节 | 第2~5字节 | 第6字节
02
MAC地址
IEEE 802局域网的MAC地址格式
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | …… | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0
I/G =0：单播地址
I/G =1：多播地址
G/L=0：全球管理
G/L=1：本地管理
I/G（Individual/Group）
G/L（Global/Local）
第1字节的 b1位 | 第1字节的 b0位 | MAC地址类型 | 地址 占比 | 地址 数量

## Slide 273
第1字节 | 第2~5字节 | 第6字节
02
MAC地址
IEEE 802局域网的MAC地址格式
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | …… | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0
I/G =0：单播地址
I/G =1：多播地址
G/L=0：全球管理
G/L=1：本地管理
I/G（Individual/Group）
G/L（Global/Local）
第1字节的 b1位 | 第1字节的 b0位 | MAC地址类型 | 地址 占比 | 地址 数量
0
1
全球
全球
本地
本地
0
0
单播
单播
1
1
多播
多播

## Slide 274
第1字节 | 第2~5字节 | 第6字节
02
MAC地址
IEEE 802局域网的MAC地址格式
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | …… | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0
I/G =0：单播地址
I/G =1：多播地址
G/L=0：全球管理
G/L=1：本地管理
I/G（Individual/Group）
G/L（Global/Local）
第1字节的 b1位 | 第1字节的 b0位 | MAC地址类型 | 地址 占比 | 地址 数量
0
1
全球
全球
本地
本地
0
0
单播
单播
1
1
多播
多播
（由厂商生产网络设备时固化在设备中）

## Slide 275
第1字节 | 第2~5字节 | 第6字节
02
MAC地址
IEEE 802局域网的MAC地址格式
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | …… | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0
I/G =0：单播地址
I/G =1：多播地址
G/L=0：全球管理
G/L=1：本地管理
I/G（Individual/Group）
G/L（Global/Local）
第1字节的 b1位 | 第1字节的 b0位 | MAC地址类型 | 地址 占比 | 地址 数量
0
1
全球
全球
本地
本地
0
0
单播
单播
1
1
多播
多播
（由厂商生产网络设备时固化在设备中）
（交换机、路由器等标准网络设备所支持的多播地址）
例如，交换机的生成树协议STP使用的多播地址为01-80-C2-00-00-00

## Slide 276
第1字节 | 第2~5字节 | 第6字节
02
MAC地址
IEEE 802局域网的MAC地址格式
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | …… | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0
I/G =0：单播地址
I/G =1：多播地址
G/L=0：全球管理
G/L=1：本地管理
I/G（Individual/Group）
G/L（Global/Local）
第1字节的 b1位 | 第1字节的 b0位 | MAC地址类型 | 地址 占比 | 地址 数量
0
1
全球
全球
本地
本地
0
0
单播
单播
1
1
多播
多播
（由厂商生产网络设备时固化在设备中）
（由网络管理员分配，优先级高于网络接口的全球单播地址）
（交换机、路由器等标准网络设备所支持的多播地址）
（可由用户对网卡编程实现，以表明其属于哪些多播组）
剩余46比特为“全1”时，
就是广播地址FF-FF-FF-FF-FF-FF

## Slide 277
第1字节 | 第2~5字节 | 第6字节
02
MAC地址
IEEE 802局域网的MAC地址格式
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | …… | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0
I/G =0：单播地址
I/G =1：多播地址
G/L=0：全球管理
G/L=1：本地管理
I/G（Individual/Group）
G/L（Global/Local）
第1字节的 b1位 | 第1字节的 b0位 | MAC地址类型 | 地址 占比 | 地址 数量
0
1
全球
全球
本地
本地
0
0
单播
单播
1
1
多播
多播
（由厂商生产网络设备时固化在设备中）
（由网络管理员分配，优先级高于网络接口的全球单播地址）
（交换机、路由器等标准网络设备所支持的多播地址）
（可由用户对网卡编程实现，以表明其属于哪些多播组）
≈ 280 万亿

## Slide 278
02
MAC地址
每个人拥有几个48比特的全球唯一的单播MAC地址？
48比特的全球唯一的单播MAC地址会耗尽吗？
对于使用48比特MAC地址的应用程序，IEEE的目标寿命为100年（直到2080年），但鼓励采用64比特作为替代。
1个
1个
和
多个

## Slide 279
字节内的比特发送顺序：
字节发送顺序：
第1字节 | 第2~5字节 | 第6字节
02
MAC地址
IEEE 802局域网的MAC地址发送顺序
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | …… | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0
组织唯一标识符OUI （由IEEE的注册管理机构分配） 第1~3字节
网络接口标识符 （由获得OUI的厂商自行随意分配） 第4~6字节
第1字节
第6字节
b0
b7

## Slide 280
字节内的比特发送顺序：
字节发送顺序：
第1字节 | 第2~5字节 | 第6字节
02
MAC地址
IEEE 802局域网的MAC地址发送顺序
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | …… | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0
组织唯一标识符OUI （由IEEE的注册管理机构分配） 第1~3字节
网络接口标识符 （由获得OUI的厂商自行随意分配） 第4~6字节
第1字节
第6字节
b0
b7

## Slide 281
00-0C-B5-72-AB-72
00-E0-F9-A3-43-77
00-0C-CF-B8-4A-82
02
MAC地址
单播MAC地址举例
A
B
C
发送单播帧

## Slide 282
00-0C-B5-72-AB-72
00-E0-F9-A3-43-77
00-0C-CF-B8-4A-82
02
MAC地址
单播MAC地址举例
A
B
C
发送单播帧
00-0C-CF-B8-4A-82
00-E0-F9-A3-43-77
帧的首部
目的地址：
源地址：
……
数据载荷和帧尾部
……

## Slide 283
00-0C-B5-72-AB-72
00-E0-F9-A3-43-77
00-0C-CF-B8-4A-82
02
MAC地址
单播MAC地址举例
A
B
C
发送单播帧
00-0C-CF-B8-4A-82
00-E0-F9-A3-43-77
帧的首部
目的地址：
源地址：
……
数据载荷和帧尾部
……
00-0C-CF-B8-4A-82
00-E0-F9-A3-43-77
帧的首部
目的地址：
源地址：
……
数据载荷和帧尾部
……
00-0C-CF-B8-4A-82
00-E0-F9-A3-43-77
帧的首部
目的地址：
源地址：
……
数据载荷和帧尾部
……

## Slide 284
00-0C-B5-72-AB-72
00-E0-F9-A3-43-77
00-0C-CF-B8-4A-82
02
MAC地址
单播MAC地址举例
A
B
C
发送单播帧
00-0C-CF-B8-4A-82
00-E0-F9-A3-43-77
帧的首部
目的地址：
源地址：
……
数据载荷和帧尾部
……
00-0C-CF-B8-4A-82
00-E0-F9-A3-43-77
帧的首部
目的地址：
源地址：
……
数据载荷和帧尾部
……
不匹配
匹配
丢
弃
接
受

## Slide 285
00-0C-B5-72-AB-72
00-E0-F9-A3-43-77
00-0C-CF-B8-4A-82
02
MAC地址
广播MAC地址举例
A
B
C
FF-FF-FF-FF-FF-FF
00-E0-F9-A3-43-77
帧的首部
目的地址：
源地址：
……
数据载荷和帧尾部
……

## Slide 286
00-0C-B5-72-AB-72
00-E0-F9-A3-43-77
00-0C-CF-B8-4A-82
02
MAC地址
广播MAC地址举例
A
B
C
FF-FF-FF-FF-FF-FF
00-E0-F9-A3-43-77
帧的首部
目的地址：
源地址：
……
数据载荷和帧尾部
……
FF-FF-FF-FF-FF-FF
00-E0-F9-A3-43-77
帧的首部
目的地址：
源地址：
……
数据载荷和帧尾部
……
FF-FF-FF-FF-FF-FF
00-E0-F9-A3-43-77
帧的首部
目的地址：
源地址：
……
数据载荷和帧尾部
……

## Slide 287
00-0C-B5-72-AB-72
00-E0-F9-A3-43-77
00-0C-CF-B8-4A-82
02
MAC地址
广播MAC地址举例
A
B
C
FF-FF-FF-FF-FF-FF
00-E0-F9-A3-43-77
帧的首部
目的地址：
源地址：
……
数据载荷和帧尾部
……
FF-FF-FF-FF-FF-FF
00-E0-F9-A3-43-77
帧的首部
目的地址：
源地址：
……
数据载荷和帧尾部
……
广播地址
广播地址
接
受
接
受

## Slide 288
02
MAC地址
多播MAC地址举例
交换机
交换机
交换机
交换机
阻塞
BPDU
BPDU
目的地址为生成树协议STP专用组播地址
01-80-C2-00-00-00

## Slide 289
02
MAC地址
网卡从网络上每收到一个帧，就检查帧首部中的目的MAC地址，按以下情况处理：
（1）如果目的MAC地址是广播地址（FF-FF-FF-FF-FF-FF），则接受该帧。
（2）如果目的MAC地址与网卡上固化的全球单播MAC地址相同，则接受该帧。
（3）如果目的MAC地址是网卡支持的多播地址，则接受该帧。
（4）除上述（1）、（2）和（3）情况外，丢弃该帧。
网卡还可被设置为一种特殊的工作方式：混杂方式（Promiscuous Mode）。工作在混杂方式的网卡，只要收到共享媒体上传来的帧就会收下，而不管帧的目的MAC地址是什么。
对于网络维护和管理人员，这种方式可以监视和分析局域网上的流量，以便找出提高网络性能的具体措施。
嗅探器（Sniffer）就是一种工作在混杂方式的网卡，再配合相应的工具软件（WireShark），就可以作为一种非常有用的网络工具来学习和分析网络。
混杂方式就像一把“双刃剑”，黑客常利用这种方式非法获取网络用户的口令。

## Slide 290
02
MAC地址
全球单播MAC地址就如同身份证上的身份证号码，具有唯一性，它往往与用户个人信息绑定在一起。因此，用户应尽量确保自己拥有的全球单播MAC地址不被泄露。
为了避免用户设备连接Wi-Fi热点时MAC地址泄露的安全问题，目前大多数移动设备都已经采用了随机MAC地址技术。

## Slide 291
3.2.4 CSMA/CD协议
01
CSMA/CD协议的基本原理
02
共享式以太网的争用期
03
共享式以太网的最小帧长和最大帧长
04
共享式以太网的退避算法
05
共享式以太网的信道利用率

## Slide 292
01
CSMA/CD协议的基本原理
在以太网的发展初期，人们普遍认为“无源的电缆线比有源器件可靠”，因此将多个站点连接在一条总线上来构建共享总线以太网。
A
B
C
D
共享总线以太网具有天然的广播特性，即使总线上某个站点给另一个站点发送单播帧，表示帧的信号也会沿着总线传播到总线上的其他各站点。

## Slide 293
01
CSMA/CD协议的基本原理
在以太网的发展初期，人们普遍认为“无源的电缆线比有源器件可靠”，因此将多个站点连接在一条总线上来构建共享总线以太网。
A
B
C
D
共享总线以太网具有天然的广播特性，即使总线上某个站点给另一个站点发送单播帧，表示帧的信号也会沿着总线传播到总线上的其他各站点。
发送帧

## Slide 294
01
CSMA/CD协议的基本原理
A
B
C
D
当某个站点在总线上发送帧时，总线资源会被该站点独占。此时，如果总线上的其他站点也要在总线上发送帧，就会产生信号碰撞。
当两个或多个站点同时使用总线发送帧时，就会产生信号碰撞。
碰撞

## Slide 295
01
CSMA/CD协议的基本原理
A
B
C
D
碰撞
共享总线以太网的一个重要问题：如何协调总线上的各站点争用总线。

## Slide 296
01
CSMA/CD协议的基本原理
A
B
C
D
碰撞
共享总线以太网的一个重要问题：如何协调总线上的各站点争用总线。
为了解决各站点争用总线的问题，共享总线以太网使用了一种专用协议CSMA/CD，它是载波监听多址接入/碰撞检测（Carrier Sense Multiple Access Collision Detection）的英文缩写词。
C
S
M
A
C
D

## Slide 297
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D

## Slide 298
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
多个站点连接在一条总线上，竞争使用总线。

## Slide 299
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
多个站点连接在一条总线上，竞争使用总线。
每个站点在发送帧之前，先要检测一下总线上是否有其他站点在发送帧（“先听后说”）：
若检测到总线空闲96比特时间（发送96比特所耗费的时间，也称为帧间最小间隔），则发送这个帧；
若检测到总线忙，则继续检测并等待总线转为空闲96比特时间，然后发送这个帧。

## Slide 300
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
多个站点连接在一条总线上，竞争使用总线。
每个站点在发送帧之前，先要检测一下总线上是否有其他站点在发送帧（“先听后说”）：
若检测到总线空闲96比特时间（发送96比特所耗费的时间，也称为帧间最小间隔），则发送这个帧；
若检测到总线忙，则继续检测并等待总线转为空闲96比特时间，然后发送这个帧。
每个正在发送帧的站点边发送边检测碰撞（“边说边听”）：
一旦发现总线上出现碰撞，立即停止发送，退避一段随机时间后再次从载波监听开始进行发送（“一旦冲突，立即停说，等待时机，重新再说”）。

## Slide 301
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D

## Slide 302
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
多址接入
M
A
A
B
C
D

## Slide 303
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
A
B
C
D
载波监听
C
S

## Slide 304
总线空闲96比特时间
载波监听
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
A
B
C
D
载波监听
C
S

## Slide 305
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
A
B
C
D
载波监听
C
S

## Slide 306
有帧要发送
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
A
B
C
D
载波监听
C
S
信道空闲
96比特时间？
否
载波监听

## Slide 307
有帧要发送
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
A
B
C
D
载波监听
C
S
信道空闲
96比特时间？
检测到碰撞？
否
发送帧
是

## Slide 308
有帧要发送
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
A
B
C
D
信道空闲
96比特时间？
检测到碰撞？
否
否
发送帧
是
碰撞检测
C
D

## Slide 309
检测到总线空闲
但总线实际上并不空闲
载波监听
有帧要发送
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
A
B
C
D
信道空闲
96比特时间？
检测到碰撞？
否
否
发送帧
是
碰撞检测
C
D

## Slide 310
有帧要发送
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
A
B
C
D
信道空闲
96比特时间？
检测到碰撞？
否
否
发送帧
是
碰撞检测
C
D
碰撞

## Slide 311
边发送帧
边检测碰撞
但检测不到碰撞
边发送帧
边检测碰撞
但检测不到碰撞
有帧要发送
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
A
B
C
D
信道空闲
96比特时间？
检测到碰撞？
否
否
发送帧
是
碰撞检测
C
D
碰撞

## Slide 312
边发送帧
边检测碰撞
但检测不到碰撞
检测到碰撞
停止发送
退避随机时间
有帧要发送
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
A
B
C
D
信道空闲
96比特时间？
检测到碰撞？
否
否
发送帧
是
碰撞检测
C
D
碰撞

## Slide 313
检测到碰撞
停止发送
退避随机时间
检测到碰撞
停止发送
退避随机时间
有帧要发送
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
A
B
C
D
信道空闲
96比特时间？
检测到碰撞？
否
否
退避一段随机时间
是
发送帧
是
碰撞检测
C
D
碰撞

## Slide 314
检测到碰撞
停止发送
退避随机时间
检测到碰撞
停止发送
退避随机时间
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
A
B
C
D
碰撞检测
C
D
碰撞
强化碰撞
发送帧的站点一旦检测到碰撞，除了立即停止发送帧外，还要再继续发送32比特或48比特的人为干扰信号（Jamming Signal），以便有足够多的碰撞信号使所有站点都能检测出碰撞。

## Slide 315
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
碰撞检测
C
D
载波监听检测到总线空闲，但总线并不一定空闲。
使用CSMA/CD协议的共享总线以太网上的各站点，只是尽量避免碰撞并在出现碰撞时做出退避后重发的处理，但不能完全避免碰撞。
在使用CSMA/CD协议时，由于正在发送帧的站点必须“边发送帧边检测碰撞”，因此站点不可能同时进行发送和接收，也就是不可能进行全双工通信，而只能进行半双工通信（双向交替通信）。

## Slide 316
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
碰撞检测
C
D
【2013年 题36】下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是（ ）。
A. CDMA
B. CSMA
C. TDMA
D. FDMA
B
解析

## Slide 317
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
碰撞检测
C
D
【2013年 题36】下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是（ ）。
A. CDMA
B. CSMA
C. TDMA
D. FDMA
B
解析
CDMA（Code Division Multiplex Access）是码分多址的英文缩写词。 CDMA的每个用户可以在相同的时间使用相同的频带进行通信。

## Slide 318
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
碰撞检测
C
D
【2013年 题36】下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是（ ）。
A. CDMA
B. CSMA
C. TDMA
D. FDMA
B
解析
TDMA（Time Division Multiplex Access）是时分多址的英文缩写词。

## Slide 319
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
碰撞检测
C
D
【2013年 题36】下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是（ ）。
A. CDMA
B. CSMA
C. TDMA
D. FDMA
B
解析
FDMA（Frequency Division Multiplex Access）是频分多址的英文缩写词。

## Slide 320
01
CSMA/CD协议的基本原理
多址接入
M
A
载波监听
C
S
碰撞检测
C
D
碰撞检测
C
D
【2013年 题36】下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是（ ）。
A. CDMA
B. CSMA
C. TDMA
D. FDMA
B
解析
CSMA（Carrier Sense Multiple Access）是载波监听多址接入的英文缩写词。
CSMA属于争用型的媒体接入控制协议，连接在同一媒体上的多个站点使用该协议以竞争方式发送数据帧，可能出现冲突（也称为碰撞）。
TDMA、FDMA、CDMA是常见的物理层信道复用技术，属于静态划分信道，用于多用户共享信道，不会发生冲突。

## Slide 321
02
共享式以太网的争用期
使用CSMA/CD协议的共享总线以太网上的任意站点在发送帧的过程中都可能会遭遇碰撞。
A
B
C
D
任意站点在发送帧的过程中都可能会遭遇碰撞
某个站点从发送帧开始，最长要经过多长时间，才能检测出自己发送的帧与其他站点发送的帧产生了碰撞？

## Slide 322
01
共享式以太网的争用期
使用CSMA/CD协议的共享总线以太网上的任意站点在发送帧的过程中都可能会遭遇碰撞。
A
B
C
D
某个站点从发送帧开始，最长要经过多长时间，才能检测出自己发送的帧与其他站点发送的帧产生了碰撞？
应当考虑位于共享总线以太网两端的两个站点
发送的帧产生碰撞的情况
02

## Slide 323
01
共享式以太网的争用期
A
B
C
D
以太网单程端到端传播时延
02

## Slide 324
01
共享式以太网的争用期
A
B
C
D
A检测到总线空闲，发送帧
D检测到总线空闲，发送帧
D检测到碰撞，停止发送帧
A检测到碰撞，停止发送帧
发生碰撞
碰撞
以太网单程端到端传播时延
02

## Slide 325
01
共享式以太网的争用期
A
D
以太网单程端到端传播时延
A检测到总线空闲，发送帧
A
D
A
D
A
D
A
D
D检测到总线空闲，发送帧
碰撞
发生碰撞
碰撞
碰撞
D检测到碰撞，停止发送帧
A检测到碰撞，停止发送帧
02

## Slide 326
01
共享式以太网的争用期
站点从发送帧开始，最多经过时长（即）就可检测出所发送的帧是否遭遇了碰撞。
因此，共享总线以太网的端到端往返时间被称为争用期（Contention Period）或碰撞窗口（Collision Window），它是一个非常重要的参数。
02

## Slide 327
01
共享式以太网的争用期
站点从发送帧开始，最多经过时长（即）就可检测出所发送的帧是否遭遇了碰撞。
因此，共享总线以太网的端到端往返时间被称为争用期（Contention Period）或碰撞窗口（Collision Window），它是一个非常重要的参数。
站点从发送帧开始，经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，就可以肯定这次发送不会产生碰撞。
从争用期的概念可以看出，共享总线以太网上的每一个站点从发送帧开始，到之后的一小段时间内，都有可能遭遇碰撞，而这一小段时间的长短是不确定的，它取决于另一个发送帧的站点与本站点的距离，但不会超过总线的端到端往返传播时延，即一个争用期。
很显然，总线的长度越长（单程端到端传播时延越大），网络中站点数量越多，发生碰撞的概率就越大。
因此，共享以太网的总线长度不能太长，接入的站点数量也不能太多。
02

## Slide 328
01
共享式以太网的争用期
共享总线以太网（传统以太网）规定：争用期的值为比特的发送时间，即。
争用期
单程端到端传播时延
假设信号的传播速率为
则总线长度为
除考虑了信号传播时延外，还考虑到网络中可能存在转发器所带来的时延以及产生碰撞时继续发送比特或比特人为干扰信号所持续的时间等。
共享总线以太网规定：
总线长度不能超过。
02

## Slide 329
01
共享式以太网的争用期
【2010年 题47】某局域网采用CSMA/CD协议实现介质访问控制，数据传输速率为10Mbps，主机甲和主机乙之间
的距离为2km，信号传播速度是200 000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。
（1）若主机甲和主机乙发送数据时发送冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？
解析
主机甲
主机乙
2km
02

## Slide 330
01
共享式以太网的争用期
【2010年 题47】某局域网采用CSMA/CD协议实现介质访问控制，数据传输速率为10Mbps，主机甲和主机乙之间
的距离为2km，信号传播速度是200 000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。
（1）若主机甲和主机乙发送数据时发送冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？
解析
主机甲
主机乙
2km
02

## Slide 331
01
共享式以太网的争用期
【2010年 题47】某局域网采用CSMA/CD协议实现介质访问控制，数据传输速率为10Mbps，主机甲和主机乙之间
的距离为2km，信号传播速度是200 000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。
（1）若主机甲和主机乙发送数据时发送冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？
解析
主机甲
主机乙
2km
碰撞
碰撞信号
最短需要经过的时长：两主机之间信号的单程传播时延，记为
02

## Slide 332
01
共享式以太网的争用期
【2010年 题47】某局域网采用CSMA/CD协议实现介质访问控制，数据传输速率为10Mbps，主机甲和主机乙之间
的距离为2km，信号传播速度是200 000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。
（1）若主机甲和主机乙发送数据时发送冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？
解析
主机甲
主机乙
2km
碰撞
碰撞信号
最短需要经过的时长：两主机之间信号的单程传播时延，记为
最长需要经过的时长：两主机之间信号的往返传播时延，记为
02

## Slide 333
给D发送一个很短的帧
边发送边检测碰撞
03
共享式以太网的最小帧长和最大帧长
A
B
C
D

## Slide 334
检测到信道空闲96比特时间
发送帧
发送完毕
不再进行碰撞检测
03
共享式以太网的最小帧长和最大帧长
A
B
C
D

## Slide 335
发送完毕
不再进行碰撞检测
03
共享式以太网的最小帧长和最大帧长
A
B
C
D
碰撞

## Slide 336
不知道已发送完毕的帧
遭遇了碰撞
不会重发该帧
最终收到遭遇碰撞的帧
丢弃
发送完毕
不再进行碰撞检测
03
共享式以太网的最小帧长和最大帧长
A
B
C
D
碰撞

## Slide 337
不知道已发送完毕的帧
遭遇了碰撞
不会重发该帧
最终收到遭遇碰撞的帧
丢弃
发送完毕
不再进行碰撞检测
03
共享式以太网的最小帧长和最大帧长
A
B
C
D
碰撞
为了确保共享总线以太网上的每一个站点在发送完一个完整的帧之前，能够检测出是否产生了碰撞，帧的发送时延就不能少于共享总线以太网端到端的往返时间，即一个争用期。
对于的共享总线以太网，其争用期的值规定为，因此其最小帧长为，即。

## Slide 338
03
共享式以太网的最小帧长和最大帧长
为了确保共享总线以太网上的每一个站点在发送完一个完整的帧之前，能够检测出是否产生了碰撞，帧的发送时延就不能少于共享总线以太网端到端的往返时间，即一个争用期。
对于的共享总线以太网，其争用期的值规定为，因此其最小帧长为，即。
当某个站点在发送帧时，如果帧的前没有遭遇碰撞，那么帧的后续部分也就不会遭遇碰撞。也就是说，如果遭遇碰撞，就一定是在帧的前之内。
由于发送帧的站点边发送帧边检测碰撞，一旦检测到碰撞就立即中止帧的发送，此时已发送的数据量一定小于。因此，接收站点收到长度小于的帧，就可判定这是一个遭遇了碰撞而异常中止的无效帧，将其丢弃即可。

## Slide 339
正在给D发送一个很长的帧
边发送边检测碰撞
总线怎么还是忙啊
我有帧要发，着急
总线怎么还是忙啊
我有帧要发，着急
这个帧太长了
我的缓冲区快满了
03
共享式以太网的最小帧长和最大帧长
一般来说，帧的数据载荷的长度应远大于帧首部和尾部的总长度，这样可以提高帧的传输效率。
首部
尾部
帧的数据载荷
然而，如果不限制数据载荷的长度上限，就可能使得帧的长度太长，这会带来一些问题。
A
B
C
D

## Slide 340
03
共享式以太网的最小帧长和最大帧长
类型
2B
目的地址
6B
源地址
6B
数据载荷
46B ~ 1500B
FCS
4B
以太网V2的MAC帧（最大长度1518B）

## Slide 341
03
共享式以太网的最小帧长和最大帧长
类型
2B
目的地址
6B
源地址
6B
数据载荷
46B ~ 1500B
FCS
4B
以太网V2的MAC帧（最大长度1518B）
满足最小帧长为64B的要求
（ 6B + 6B + 2B + 46B + 4B = 64B ）

## Slide 342
03
共享式以太网的最小帧长和最大帧长
【2009年 题37】在一个采用CSMA/CD协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gbps，
电缆中的信号传播速度是200 000km/s。若最小数据帧长度减少800比特，则最远的两个
站点之间的距离至少需要（ ）
A. 增加160m
B. 增加80m
C. 减少160m
D. 减少80m
解析
D

## Slide 343
排除
排除
03
共享式以太网的最小帧长和最大帧长
【2009年 题37】在一个采用CSMA/CD协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gbps，
电缆中的信号传播速度是200 000km/s。若最小数据帧长度减少800比特，则最远的两个
站点之间的距离至少需要（ ）
A. 增加160m
B. 增加80m
C. 减少160m
D. 减少80m
解析
D
最小帧长 = 数据传输速率 × 争用期
相当于减少最远的两个站点之间的距离
（即减少总线长度）

## Slide 344
排除
排除
03
共享式以太网的最小帧长和最大帧长
【2009年 题37】在一个采用CSMA/CD协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gbps，
电缆中的信号传播速度是200 000km/s。若最小数据帧长度减少800比特，则最远的两个
站点之间的距离至少需要（ ）
A. 增加160m
B. 增加80m
C. 减少160m
D. 减少80m
解析
D
最小帧长 = 数据传输速率 × 争用期
设最远两个站点之间的距离为，最小帧长为，
与题目给定相关已知量一起代入上式：
显然，若最小帧长减少800比特，最远的两个站点之间的距离至少需要减少80m。

## Slide 345
04
共享式以太网的退避算法
在使用CSMA/CD协议的共享总线以太网中，正在发送帧的站点一边发送帧一边检测碰撞，当检测到碰撞时就立即停止发送，退避一段随机时间后再重新发送。
这段随机时间应该如何选择呢？
共享总线以太网中的各站点采用截断二进制指数退避（Truncated Binary Exponential Backoff）算法来选择退避的随机时间。

## Slide 346
01
共享式以太网的退避算法
—— 截断二进制指数退避算法
退避
时间
=
基本退避时间
×
随机数
04

## Slide 347
01
共享式以太网的退避算法
—— 截断二进制指数退避算法
退避
时间
=
基本退避时间
×
随机数
争用期
04

## Slide 348
01
共享式以太网的退避算法
—— 截断二进制指数退避算法
退避
时间
=
基本退避时间
×
随机数
争用期
从离散的整数集合中随机选出一个数，重传次数
这是该算法名称中“截断二进制指数”这种称谓的由来
04

## Slide 349
01
共享式以太网的退避算法
—— 截断二进制指数退避算法
退避
时间
=
基本退避时间
×
随机数
争用期
从离散的整数集合中随机选出一个数，重传次数
重传
次数
离散的整数集合
可能的退避时间
04

## Slide 350
01
共享式以太网的退避算法
—— 截断二进制指数退避算法
重传
次数
离散的整数集合
可能的退避时间
如果连续多次发送碰撞，就表明可能有较多的站点参与竞争信道。但使用上述退避算法可使重传需要推迟的平均时间随重传次数而增大（即动态退避），因而减小产生碰撞的概率。
当重传达16次仍不能成功时，就表明同时打算发送帧的站点太多，以至于连续产生碰撞，此时应放弃重传并向高层报告。
04

## Slide 351
发送一帧所需的平均时间
可能发生多次碰撞，进行多次退避
05
共享式以太网的信道利用率
争用期 | … | 争用期
成功发送一个帧

## Slide 352
发送一帧所需的平均时间
可能发生多次碰撞，进行多次退避
05
共享式以太网的信道利用率
争用期 | … | 争用期
成功发送一个帧
考虑以下这种理想情况：
总线一旦空闲就有某个站点立即发送帧
各站点发送帧都不会产生碰撞
理想情况下不考虑这部分时间
发送一帧占用总线的时间为而帧本身的发送时间是
极限信道利用率

## Slide 353
发送一帧所需的平均时间
可能发生多次碰撞，进行多次退避
05
共享式以太网的信道利用率
争用期 | … | 争用期
成功发送一个帧
理想情况下不考虑这部分时间
极限信道利用率
参数a的值应尽量小，以提高信道利用率
共享总线以太网端到端的距离不应太长
帧的长度应尽量大

## Slide 354
05
共享式以太网的信道利用率
【2015年 题36】下列关于CSMA/CD协议的叙述中，错误的是（ ）。
A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突
B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享
C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长
D. 当信号传播延迟趋近于0时，信道利用率趋近100%
解析
B

## Slide 355
05
共享式以太网的信道利用率
【2015年 题36】下列关于CSMA/CD协议的叙述中，错误的是（ ）。
A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突
B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享
C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长
D. 当信号传播延迟趋近于0时，信道利用率趋近100%
B
选项B的描述错误，因为CSMA/CD协议不适用于无线网络。对于802.11无线局域网，可以使用CSMA/CA协议。
选项A的描述正确，其所描述的是CSMA/CD协议中的“碰撞检测（冲突检测）CD”。
选项C的描述正确，因为“最小帧长 = 数据传输速率 ×争用期” 。也就是说，最小帧长取决于数据传输速率和争用期。选项C中给出的“网络跨距”相当于给出了“端到端单程传播时延”，进而可得出“争用期”。
选项D的描述正确，因为选项D中给出“信号传播延迟趋近于0”，这相当于信号瞬间到达整个网络，网络中各站点瞬间就知道总线被占用，因此不会出现碰撞，进而使信道利用率趋近100%。
解析

## Slide 356
3.4.3 使用集线器的共享式以太网
01
使用集线器的共享式以太网

## Slide 357
01
使用集线器的共享式以太网
早期的传统以太网是使用粗同轴电缆的共享总线以太网，后来发展到使用价格相对便宜的细同轴电缆。
当初认为这种连接方法既简单又可靠，因为在那个时代普遍认为有源器件不可靠，而无源的电缆线才是最可靠的。
然而，实践证明这种使用无源电缆线和大量机械接口的总线型以太网并不像人们想象的那么可靠。
……
细同轴电缆

## Slide 358
带BNC接口的网卡
带BNC接口的网卡
带BNC接口的网卡
01
使用集线器的共享式以太网
早期的传统以太网是使用粗同轴电缆的共享总线以太网，后来发展到使用价格相对便宜的细同轴电缆。
当初认为这种连接方法既简单又可靠，因为在那个时代普遍认为有源器件不可靠，而无源的电缆线才是最可靠的。
然而，实践证明这种使用无源电缆线和大量机械接口的总线型以太网并不像人们想象的那么可靠。
……
细同轴电缆
终端匹配电阻
终端匹配电阻

## Slide 359
带BNC接口的网卡
带BNC接口的网卡
带BNC接口的网卡
01
使用集线器的共享式以太网
早期的传统以太网是使用粗同轴电缆的共享总线以太网，后来发展到使用价格相对便宜的细同轴电缆。
当初认为这种连接方法既简单又可靠，因为在那个时代普遍认为有源器件不可靠，而无源的电缆线才是最可靠的。
然而，实践证明这种使用无源电缆线和大量机械接口的总线型以太网并不像人们想象的那么可靠。
……
细同轴电缆
终端匹配电阻
终端匹配电阻
BNC T型接口
BNC T型接口
BNC T型接口
机械连接点

## Slide 360
带BNC接口的网卡
带BNC接口的网卡
带BNC接口的网卡
01
使用集线器的共享式以太网
……
细同轴电缆
终端匹配电阻
终端匹配电阻
BNC T型接口
BNC T型接口
BNC T型接口
机械连接点
若总线上的某个机械连接点接触不良或断开，则整个网络通信就不稳定或彻底断网。
淘汰

## Slide 361
集线器
Hub
01
使用集线器的共享式以太网
在使用细同轴电缆的共享总线以太网之后，以太网发展出来了一种使用大规模集成电路来替代总线、并且可靠性非常高的设备，叫作集线器（Hub）。
站点连接到集线器的传输媒体也转而使用更便宜、更灵活的双绞线电缆。
RJ-45插座
两端为RJ-45插头的
双绞线电缆

## Slide 362
集线器
Hub
01
使用集线器的共享式以太网
在使用细同轴电缆的共享总线以太网之后，以太网发展出来了一种使用大规模集成电路来替代总线、并且可靠性非常高的设备，叫作集线器（Hub）。
站点连接到集线器的传输媒体也转而使用更便宜、更灵活的双绞线电缆。
集线器的一些主要特点如下：
使用集线器的以太网虽然物理拓扑是星型的，但在逻辑上仍然是一个总线网。总线上的各站点共享总线资源，使用的还是CSMA/CD协议。
集线器只工作在物理层，它的每个接口仅简单地转发比特，并不进行碰撞检测。碰撞检测的任务由各站点中的网卡负责。
集线器一般都有少量的容错能力和网络管理功能。例如，若网络中某个站点的网卡出现了故障而不停地发送帧，集线器可以检测到这个问题，在内部断开与出故障网卡的连线，使整个以太网能正常工作。

## Slide 363
01
使用集线器的共享式以太网
A
B
C
D
使用细同轴电缆的共享总线型以太网
集线器
Hub
使用集线器和双绞线的星型拓扑的共享式以太网
A
B
C
D

## Slide 364
01
使用集线器的共享式以太网
A
B
C
D
使用细同轴电缆的共享总线型以太网
集线器
Hub
使用集线器和双绞线的星型拓扑的共享式以太网
A
B
C
D
物理拓扑不相同，
但工作逻辑相同，
网络中的各站点都使用CSMA/CD协议来共享（争用）网络资源
发送帧
发送帧

## Slide 365
01
使用集线器的共享式以太网
A
B
C
D
使用细同轴电缆的共享总线型以太网
集线器
Hub
使用集线器和双绞线的星型拓扑的共享式以太网
A
B
C
D
物理拓扑不相同，
但工作逻辑相同，
网络中的各站点都使用CSMA/CD协议来共享（争用）网络资源
发送帧
发送帧

## Slide 366
01
使用集线器的共享式以太网
使用细同轴电缆的共享总线型以太网
集线器
Hub
使用集线器和双绞线的星型拓扑的共享式以太网
A
B
C
D
物理拓扑不相同，
但工作逻辑相同，
网络中的各站点都使用CSMA/CD协议来共享（争用）网络资源
发送帧
发送帧
碰撞
A
B
C
D
碰撞

## Slide 367
01
使用集线器的共享式以太网
IEEE于1990年制定了10BASE-T星型以太网的标准802.3i，这种以太网是局域网发展史上的一座非常重要的里程碑，它为以太网在局域网中的统治地位奠定了牢固的基础。
10BASE-T
传输速率为10Mb/s
采用基带信号进行传输
采用双绞线作为传输媒体

## Slide 368
01
使用集线器的共享式以太网
IEEE于1990年制定了10BASE-T星型以太网的标准802.3i，这种以太网是局域网发展史上的一座非常重要的里程碑，它为以太网在局域网中的统治地位奠定了牢固的基础。
10BASE-T
传输速率为10Mb/s
采用基带信号进行传输
采用双绞线作为传输媒体
10BASE-T以太网的通信距离较短，每个站点到集线器的距离不能超过100m。
IEEE 802.3以太网还可使用光纤作为传输媒体，相应的标准为10BASE-F，“F”表示光纤。光纤主要用作集线器之间的远程连接。

## Slide 369
01
使用集线器的共享式以太网
A
【2019年 题34】100BaseT快速以太网使用的导向传输介质是（ ）。
A. 双绞线
B. 单模光纤
C. 多模光纤
D. 同轴电缆
100BaseT
传输速率为100Mb/s
采用基带信号进行传输
采用双绞线作为传输介质
解析

## Slide 370
3.4.4 在物理层扩展以太网
01
扩展站点与集线器之间的距离
02
扩展共享式以太网的覆盖范围和站点数量

## Slide 371
01
扩展站点与集线器之间的距离
共享总线以太网中两站点之间的距离不能太远，否则它们之间所传输的信号就会衰减到使CSMA/CD协议无法正常工作。
在早期广泛使用粗同轴电缆或细同轴电缆共享总线以太网时，为了提高网络的地理覆盖范围，常用的是工作在物理层的转发器。
IEEE 802.3标准规定，两个网段可用一个转发器连接起来，任意两个站点之间最多可以经过三个网段。
共享总线以太网
网段1
共享总线以太网
网段2
共享总线以太网
网段3
转发器
转发器

## Slide 372
01
扩展站点与集线器之间的距离
随着使用双绞线和集线器的10BASE-T星型以太网成为以太网的主流类型，扩展网络覆盖范围就很少使用转发器了。
集线器
Hub
100m
100m
200m
10BASE-T星型以太网中每个站点到集线器的距离不能超过100m，因此两站点间的通信距离最大不能超过200m。

## Slide 373
1000m以上
光纤
调制解调器
光纤
光纤
调制解调器
01
扩展站点与集线器之间的距离
在10BASE-T星型以太网中，可使用光纤和一对光纤调制解调器来扩展站点与集线器之间的距离。
集线器
Hub
信号在光纤中的衰减和失真很小，因此使用这种方法可以很简单地将站点与集线器之间的距离扩展到1000以上。
这种扩展方法比较简单，所需付出的代价是：为站点和集线器各增加一个用于电信号和光信号转换的光纤调制解调器，以及它们之间的一对通信光纤。
100m
100m
200m

## Slide 374
02
扩展共享式以太网的覆盖范围和站点数量
以太网集线器一般具有8~32个接口，如果要连接的站点数量超过了单个集线器能够提供的接口数量，就需要使用多个集线器，这样就可以连接成覆盖更大范围、连接更多站点的多级星型以太网。
10BASE-T
集线器
…
部门A
…
部门B
10BASE-T
集线器
主干集线器
采用多个集线器连接而成的多级星型以太网，在扩展了网络覆盖范围和站点数量的同时，也带来了一些负面因素。

## Slide 375
碰撞域
碰撞域
02
扩展共享式以太网的覆盖范围和站点数量
以太网集线器一般具有8~32个接口，如果要连接的站点数量超过了单个集线器能够提供的接口数量，就需要使用多个集线器，这样就可以连接成覆盖更大范围、连接更多站点的多级星型以太网。
10BASE-T
集线器
…
部门A
…
部门B
10BASE-T
集线器
采用多个集线器连接而成的多级星型以太网，在扩展了网络覆盖范围和站点数量的同时，也带来了一些负面因素。
碰撞
碰撞

## Slide 376
碰撞域
碰撞域
02
扩展共享式以太网的覆盖范围和站点数量
以太网集线器一般具有8~32个接口，如果要连接的站点数量超过了单个集线器能够提供的接口数量，就需要使用多个集线器，这样就可以连接成覆盖更大范围、连接更多站点的多级星型以太网。
10BASE-T
集线器
…
部门A
…
部门B
10BASE-T
集线器
采用多个集线器连接而成的多级星型以太网，在扩展了网络覆盖范围和站点数量的同时，也带来了一些负面因素。
主干集线器

## Slide 377
一个更大碰撞域
02
扩展共享式以太网的覆盖范围和站点数量
以太网集线器一般具有8~32个接口，如果要连接的站点数量超过了单个集线器能够提供的接口数量，就需要使用多个集线器，这样就可以连接成覆盖更大范围、连接更多站点的多级星型以太网。
10BASE-T
集线器
…
部门A
…
部门B
10BASE-T
集线器
采用多个集线器连接而成的多级星型以太网，在扩展了网络覆盖范围和站点数量的同时，也带来了一些负面因素。
主干集线器
碰撞
碰撞
碰撞

## Slide 378
一个更大碰撞域
02
扩展共享式以太网的覆盖范围和站点数量
10BASE-T
集线器
…
部门A
…
部门B
10BASE-T
集线器
主干集线器
碰撞
碰撞
碰撞
在物理层扩展的共享式以太网仍然是一个碰撞域，不能连接太多的站点，否则可能会出现大量的碰撞，导致平均吞吐量太低。

## Slide 379
3.4.5 在数据链路层扩展以太网
01
使用网桥在数据链路层扩展以太网
02
网桥的主要结构和基本工作原理
03
透明网桥的自学习和转发帧的流程
04
透明网桥的生成树协议STP

## Slide 380
一个更大碰撞域
01
使用网桥在数据链路层扩展以太网
碰撞域
碰撞域
10BASE-T
集线器
…
部门A
…
部门B
10BASE-T
集线器
主干集线器

## Slide 381
01
使用网桥在数据链路层扩展以太网
碰撞域
碰撞域
10BASE-T
集线器
…
部门A
…
部门B
10BASE-T
集线器
网桥（Bridge）
网桥工作在数据链路层（包含其下的物理层），而集线器仅工作在物理层。
网桥比集线器“懂得多”。

## Slide 382
01
使用网桥在数据链路层扩展以太网
碰撞域
碰撞域
10BASE-T
集线器
…
部门A
…
部门B
10BASE-T
集线器
网桥（Bridge）
网桥（bridge）工作在数据链路层（包含其下的物理层），因此网桥具备属于数据链路层范畴的相关能力。
网桥可以识别帧的结构。
网桥可以根据帧首部中的目的MAC地址和网桥自身的帧转发表来转发或丢弃所收到的帧。

## Slide 383
覆盖范围更大
站点数量更多
以太网
碰撞域
网段（Segment）
碰撞域
网段（Segment）
02
网桥的主要结构和基本工作原理
集线器
B
A
C
集线器
D
F
E
网桥
1
2

## Slide 384
02
网桥的主要结构和基本工作原理
集线器
B
A
C
集线器
D
F
E
网桥
1
2
缓存
接口2
网桥协议
实体
接口管理
软件
转发表
接口1

## Slide 385
A→D
A→D
A→D
A→D
02
网桥的主要结构和基本工作原理
集线器
B
A
C
集线器
D
F
E
网桥
1
2
丢弃
丢弃

## Slide 386
A→D
A→D
A→D
A→D
A→D
A→D
A→D
A→D
02
网桥的主要结构和基本工作原理
集线器
B
A
C
集线器
D
F
E
网桥
1
2
丢弃
丢弃
接受
丢弃
丢弃

## Slide 387
A→C
A→C
A→C
A→C
02
网桥的主要结构和基本工作原理
集线器
B
A
C
集线器
D
F
E
网桥
1
2
丢弃
接受
丢弃

## Slide 388
广播
广播
广播
广播
广播
广播
广播
广播
02
网桥的主要结构和基本工作原理
集线器
B
A
C
集线器
D
F
E
网桥
1
2
接受
接受
接受
接受
接受
目的MAC地址为
FF-FF-FF-FF-FF-FF
不用查找转发表，而是会通过除接收该帧的接口的其他接口转发该广播帧。

## Slide 389
02
网桥的主要结构和基本工作原理
集线器
B
A
C
集线器
D
F
E
网桥
1
2
缓存
接口2
网桥协议
实体
接口管理
软件
转发表
接口1
网桥的接口在向其连接的网段转发帧时，会执行相应的媒体接入控制协议，对于共享式以太网就是CSMA/CD协议。

## Slide 390
03
透明网桥的自学习和转发帧的流程
A→D
A→D
A→D
A→D
A→D
A→D
A→D
A→D
集线器
B
A
C
集线器
D
F
E
网桥
1
2
丢弃
丢弃
接受
丢弃
丢弃
网桥中的转发表对于帧的转发起着决定性的作用
转发表是如何建立的呢？

## Slide 391
01
透明网桥的自学习和转发帧的流程
透明网桥（Transparent Bridge）通过自学习算法建立转发表。
透明网桥中的“透明”，是指以太网中的各站点并不知道自己所发送的帧将会经过哪些网桥的转发，最终到达目的站点。也就是说，以太网中的各网桥对于各站点而言是看不见的。
透明网桥的标准是IEEE 802.1D，它通过一种自学习算法基于以太网中各站点间的相互通信逐步建立起自己的转发表。
03

## Slide 392
A→B
A→B
A→B
A→B
转发表 | 
地址 | 接口
… | …
01
透明网桥的自学习和转发帧的流程
集线器
B
A
C
集线器
D
F
E
网桥
1
2
站点间的通信
网桥自学习和转发帧
A→B
接受
丢弃
03

## Slide 393
A→B
A→B
A→B
A→B
转发表 | 
地址 | 接口
… | …
01
透明网桥的自学习和转发帧的流程
集线器
B
A
C
集线器
D
F
E
网桥
1
2
站点间的通信
网桥自学习和转发帧
A→B
接受
丢弃
A
1
登记
03

## Slide 394
A→B
盲目转发
A→B
A→B
A→B
A→B
转发表 | 
地址 | 接口
… | …
01
透明网桥的自学习和转发帧的流程
集线器
B
A
C
集线器
D
F
E
网桥
1
2
站点间的通信
网桥自学习和转发帧
A→B
接受
丢弃
A
1
登记
转发
（盲目）
查找目的地址B
A→B
A→B
A→B
丢弃
丢弃
丢弃
03

## Slide 395
A←D
A←D
A←D
D→A
转发表 | 
地址 | 接口
… | …
01
透明网桥的自学习和转发帧的流程
集线器
B
A
C
集线器
D
F
E
网桥
1
2
站点间的通信
网桥自学习和转发帧
A→B
A
1
登记
转发
（盲目）
D→A
登记
丢弃
丢弃
D
2
03

## Slide 396
A←D
A←D
A←D
A←D
A←D
A←D
A←D
D→A
转发表 | 
地址 | 接口
… | …
01
透明网桥的自学习和转发帧的流程
集线器
B
A
C
集线器
D
F
E
网桥
1
2
站点间的通信
网桥自学习和转发帧
A→B
A
1
登记
转发
（盲目）
D→A
登记
丢弃
丢弃
D
2
转发
查找目的地址A
（明确）
接受
丢弃
丢弃
03

## Slide 397
A←C
A←C
A←C
C→A
转发表 | 
地址 | 接口
… | …
01
透明网桥的自学习和转发帧的流程
集线器
B
A
C
集线器
D
F
E
网桥
1
2
站点间的通信
网桥自学习和转发帧
A→B
A
1
登记
转发
（盲目）
D→A
登记
D
2
转发
（明确）
C→A
登记
接受
丢弃
C
1
03

## Slide 398
A←C
A←C
A←C
C→A
转发表 | 
地址 | 接口
… | …
01
透明网桥的自学习和转发帧的流程
集线器
B
A
C
集线器
D
F
E
网桥
1
2
站点间的通信
网桥自学习和转发帧
A→B
A
1
登记
转发
（盲目）
D→A
登记
D
2
转发
（明确）
C→A
登记
接受
丢弃
C
1
查找目的地址A
丢弃
丢弃
03

## Slide 399
转发表 | 
地址 | 接口
A | 1
D | 2
C | 1
… | …
01
透明网桥的自学习和转发帧的流程
集线器
B
A
C
集线器
D
F
E
网桥
1
2
站点间的通信
网桥自学习和转发帧
A→B
登记
转发
（盲目）
D→A
登记
转发
（明确）
C→A
登记
丢弃
…
…
…
B | 1
E | 2
F | 2
03

## Slide 400
01
透明网桥的自学习和转发帧的流程
❶
网桥收到帧后进行登记（即自学习），登记的内容为帧的源MAC地址和进入网桥的接口号。
❷
网桥根据帧的目的MAC地址和网桥的转发表对帧进行转发，包含以下三种情况：
●
明确转发：网桥知道应当从哪个接口转发帧。
●
盲目转发：网桥不知道应当从哪个接口转发帧，只能将其通过除进入网桥的接口外的其他所有接口
转发。
●
丢 弃：网桥知道不应该转发该帧，将其丢弃。
请同学们注意：
（1）如果网桥收到有误码的帧则直接丢弃。
（2）如果网桥收到一个无误码的广播帧，则不用进行查表，而是直接从除接收该广播帧的接口的其他接口转发该广播帧。
（3）转发表中的每条记录都有其有效时间，到期自动删除！这是因为各站点的MAC地址与网桥接口的对应关系并不是永久性的，例如某个站点更换了网卡，其MAC地址就会改变。
03

## Slide 401
04
透明网桥的生成树协议STP
为了提高以太网的可靠性，有时需要在两个以太网之间使用多个透明网桥来提供冗余链路。
E1
E2
B1
B2
环路

## Slide 402
04
透明网桥的生成树协议STP
为了提高以太网的可靠性，有时需要在两个以太网之间使用多个透明网桥来提供冗余链路。
E1
E2
B1
B2
环路
广播

## Slide 403
04
透明网桥的生成树协议STP
为了提高以太网的可靠性，有时需要在两个以太网之间使用多个透明网桥来提供冗余链路。
E1
E2
B1
B2
广播帧在环路中
永久兜圈
广播
造成广播帧充斥整个网络，网络资源被白白浪费，而网络中的主机之间无法正常通信！
说明：
（1）若网桥B1和B2的转发表中都没有待转发单播帧目的MAC地址的相关记录，则该单播帧也会引起类似的情况。
（2）为了简单起见，未考虑信号在总线上碰撞的情况。

## Slide 404
04
透明网桥的生成树协议STP
为了提高以太网的可靠性，有时需要在两个以太网之间使用多个透明网桥来提供冗余链路。
在增加冗余链路提高以太网可靠性的同时，却给网络引入了环路。
网络中的广播帧将在环路中永久兜圈，造成广播帧充斥整个网络，网络资源被白白浪费，而网络中的主机之间无法正常通信！
为了避免广播帧在环路中永久兜圈，透明网桥使用生成树协议（Spanning Tree Protocol，STP），可以在增加冗余链路提高网络可靠性的同时，又避免环路带来的问题。
不管网桥之间连接成了怎样复杂的带环拓扑，网桥之间通过交互网桥协议单元（Bridge Protocol Data Unit，BPDU），找出原网络拓扑的一个连通子集（即生成树），在这个子集里整个连通的网络中不存在环路。

## Slide 405
04
透明网桥的生成树协议STP
为了避免广播帧在环路中永久兜圈，透明网桥使用生成树协议（Spanning Tree Protocol，STP），可以在增加冗余链路提高网络可靠性的同时，又避免环路带来的问题。
不管网桥之间连接成了怎样复杂的带环拓扑，网桥之间通过交互网桥协议单元（Bridge Protocol Data Unit，BPDU），找出原网络拓扑的一个连通子集（即生成树），在这个子集里整个连通的网络中不存在环路。
E1
E2
B1
B2
交
互
BPDU
关闭
该接口

## Slide 406
04
透明网桥的生成树协议STP
为了避免广播帧在环路中永久兜圈，透明网桥使用生成树协议（Spanning Tree Protocol，STP），可以在增加冗余链路提高网络可靠性的同时，又避免环路带来的问题。
不管网桥之间连接成了怎样复杂的带环拓扑，网桥之间通过交互网桥协议单元（Bridge Protocol Data Unit，BPDU），找出原网络拓扑的一个连通子集（即生成树），在这个子集里整个连通的网络中不存在环路。
E1
E2
B2
交
互
BPDU
关闭
该接口
B1

## Slide 407
04
透明网桥的生成树协议STP
为了避免广播帧在环路中永久兜圈，透明网桥使用生成树协议（Spanning Tree Protocol，STP），可以在增加冗余链路提高网络可靠性的同时，又避免环路带来的问题。
不管网桥之间连接成了怎样复杂的带环拓扑，网桥之间通过交互网桥协议单元（Bridge Protocol Data Unit，BPDU），找出原网络拓扑的一个连通子集（即生成树），在这个子集里整个连通的网络中不存在环路。
E1
E2
B2
交
互
BPDU
B1
当首次连接网桥或网络拓扑发生变化时（人为改变或出现故障），网桥都会重新构造生成树，以确保网络的连通。
故障
关闭
该接口

## Slide 408
04
透明网桥的生成树协议STP
为了避免广播帧在环路中永久兜圈，透明网桥使用生成树协议（Spanning Tree Protocol，STP），可以在增加冗余链路提高网络可靠性的同时，又避免环路带来的问题。
不管网桥之间连接成了怎样复杂的带环拓扑，网桥之间通过交互网桥协议单元（Bridge Protocol Data Unit，BPDU），找出原网络拓扑的一个连通子集（即生成树），在这个子集里整个连通的网络中不存在环路。
E1
E2
B2
交
互
BPDU
开启
该接口
B1
当首次连接网桥或网络拓扑发生变化时（人为改变或出现故障），网桥都会重新构造生成树，以确保网络的连通。
故障

## Slide 409
3.5 交换式以太网
01
交换式以太网
02
以太网交换机
03
共享式以太网与交换式以太网的对比

## Slide 410
01
交换式以太网
网桥的接口数量很少，通常只有2~4个，一般只用来连接不同的网段。
覆盖范围更大
站点数量更多
以太网
碰撞域
网段（Segment）
碰撞域
网段（Segment）
集线器
B
A
C
集线器
D
F
E
网桥
1
2

## Slide 411
01
交换式以太网
网桥的接口数量很少，通常只有2~4个，一般只用来连接不同的网段。
1990年面世的交换式集线器（Switching Hub），实质上是具有多个接口的网桥，常称为以太网交换机（Switch）或二层交换机。
“二层”是指以太网交换机工作在数据链路层（包括物理层）。
与网桥相同，交换机内部的转发表也是通过自学习算法，基于网络中各主机间的通信，自动地逐步建立起来的。
另外，交换机也使用生成树协议STP，来产生能够连通全网但不产生环路的通信路径。

## Slide 412
使用总线的共享式以太网
使用集线器的共享式以太网
使用集线器在物理层扩展共享式以太网
使用网桥在数据链路层扩展以太网
01
交换式以太网
仅使用交换机（而不使用集线器）的以太网就是交换式以太网。
…
集线器
集线器
网桥
集线器
集线器
…
集线器
…
主干集线器

## Slide 413
使用交换机在数据链路层扩展交换式以太网
使用交换机的小型交换式以太网
01
交换式以太网
仅使用交换机（而不使用集线器）的以太网就是交换式以太网。
…
交换机
交换机
…
交换机
…
交换机

## Slide 414
02
以太网交换机
以太网交换机（以下简称交换机）本质上就是一个多接口的网桥：
交换机自学习和转发帧的流程与网桥是相同的。
另外，交换机也使用生成树协议STP，来产生能够连通全网但不产生环路的通信路径。

## Slide 415
01
以太网交换机
当交换机的接口与计算机或交换机连接时，可以工作在全双工方式，并能在自身内部同时连通多对接口，使每一对相互通信的计算机都能像独占传输媒体那样，无碰撞地传输数据，这样就不需要使用CSMA/CD协议了。
内部连通
交换机的每个接口可以连接计算机，也可以连接集线器或另一个交换机。
内部连通
内
部
连
通
内
部
连
通
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
…
交换机1
1
2
3
4
5
6
F
H
I
J
集线器
G
交换机2
E
02

## Slide 416
01
以太网交换机
当交换机的接口与计算机或交换机连接时，可以工作在全双工方式，并能在自身内部同时连通多对接口，使每一对相互通信的计算机都能像独占传输媒体那样，无碰撞地传输数据，这样就不需要使用CSMA/CD协议了。
内部连通
交换机的每个接口可以连接计算机，也可以连接集线器或另一个交换机。
内部连通
内
部
连
通
内
部
连
通
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
交换机1
1
2
3
4
5
6
F
H
I
J
G
交换机2
…
集线器
E
当交换机的接口连接的是集线器时，该接口就只能使用CSMA/CD协议并只能工作在半双工方式。
现在的交换机和计算机中的网卡都能自动识别上述两种情况，并自动切换到相应的工作方式。
02

## Slide 417
01
以太网交换机
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
交换机1
1
2
3
4
5
6
F
H
I
J
G
交换机2
…
集线器
E
交换机一般都具有多种速率的接口，例如10Mb/s、100Mb/s、1Gb/s甚至10Gb/s的接口，大部分接口支持多速率自适应。
02

## Slide 418
交换机1的操作
交换机2的操作
01
以太网交换机
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
交换机1
1
2
3
4
5
6
F
H
I
J
G
交换机2
…
集线器
E
【练习题】交换机自学习和转发帧的流程（参考网桥自学习和转发帧的流程）
X
转发表 | 
地址 | 接口
转发表 | 
地址 | 接口
主机间的通信
A→B
H→A
E→X
X→E
02

## Slide 419
交换机1的操作
交换机2的操作
01
以太网交换机
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
交换机1
1
2
3
4
5
6
F
H
I
J
G
交换机2
…
集线器
E
【练习题】交换机自学习和转发帧的流程（参考网桥自学习和转发帧的流程）
X
转发表 | 
地址 | 接口
转发表 | 
地址 | 接口
主机间的通信
A→B
H→A
E→X
X→E
登记
转发（盲目）
登记
转发（盲目）
A
1
A
3
02

## Slide 420
交换机1的操作
交换机2的操作
01
以太网交换机
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
交换机1
1
2
3
4
5
6
F
H
I
J
G
交换机2
…
集线器
E
【练习题】交换机自学习和转发帧的流程（参考网桥自学习和转发帧的流程）
X
转发表 | 
地址 | 接口
转发表 | 
地址 | 接口
主机间的通信
A→B
H→A
E→X
X→E
登记
转发（盲目）
登记
转发（盲目）
A
1
A
3
H
6
H
4
E
2
E
3
X
2
登记
转发（明确）
登记
转发（盲目）
登记
转发（盲目）
登记
转发（明确）
登记
丢弃
收不到
02

## Slide 421
01
以太网交换机
【2014年 题34】某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机00-e1-d5-00-23-a1向主机00-e1-d5-00-23-c1
发送1个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-a1发送1个确认帧，交
换机对这两个帧的转发端口分别是（ ）。
A. {3}和{1}
B. {2，3}和{1}
C. {2，3}和{1，2}
D. {1，2，3}和{1}
交换机
1
2
3
00-e1-d5-00-23-a1
00-e1-d5-00-23-c1
00-e1-d5-00-23-b1
目的地址 | 端口
00-e1-d5-00-23-b1 | 2
B
解析
02

## Slide 422
01
以太网交换机
【2014年 题34】某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机00-e1-d5-00-23-a1向主机00-e1-d5-00-23-c1
发送1个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-a1发送1个确认帧，交
换机对这两个帧的转发端口分别是（ ）。
A. {3}和{1}
B. {2，3}和{1}
C. {2，3}和{1，2}
D. {1，2，3}和{1}
交换机
1
2
3
00-e1-d5-00-23-a1
00-e1-d5-00-23-c1
00-e1-d5-00-23-b1
目的地址 | 端口
00-e1-d5-00-23-b1 | 2
B
解析
00-e1-d5-00-23-a1
02

## Slide 423
01
以太网交换机
【2014年 题34】某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机00-e1-d5-00-23-a1向主机00-e1-d5-00-23-c1
发送1个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-a1发送1个确认帧，交
换机对这两个帧的转发端口分别是（ ）。
A. {3}和{1}
B. {2，3}和{1}
C. {2，3}和{1，2}
D. {1，2，3}和{1}
交换机
1
2
3
00-e1-d5-00-23-a1
00-e1-d5-00-23-c1
00-e1-d5-00-23-b1
目的地址 | 端口
00-e1-d5-00-23-b1 | 2
B
解析
00-e1-d5-00-23-a1
1
02

## Slide 424
01
以太网交换机
【2014年 题34】某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机00-e1-d5-00-23-a1向主机00-e1-d5-00-23-c1
发送1个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-a1发送1个确认帧，交
换机对这两个帧的转发端口分别是（ ）。
A. {3}和{1}
B. {2，3}和{1}
C. {2，3}和{1，2}
D. {1，2，3}和{1}
交换机
1
2
3
00-e1-d5-00-23-a1
00-e1-d5-00-23-c1
00-e1-d5-00-23-b1
目的地址 | 端口
00-e1-d5-00-23-b1 | 2
B
解析
00-e1-d5-00-23-a1
1
未找到
目的MAC地址
盲目
转发
交换机转发数据帧的端口为{2，3}
02

## Slide 425
01
以太网交换机
【2014年 题34】某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机00-e1-d5-00-23-a1向主机00-e1-d5-00-23-c1
发送1个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-a1发送1个确认帧，交
换机对这两个帧的转发端口分别是（ ）。
A. {3}和{1}
B. {2，3}和{1}
C. {2，3}和{1，2}
D. {1，2，3}和{1}
交换机
1
2
3
00-e1-d5-00-23-a1
00-e1-d5-00-23-c1
00-e1-d5-00-23-b1
目的地址 | 端口
00-e1-d5-00-23-b1 | 2
B
解析
00-e1-d5-00-23-a1
1
交换机转发数据帧的端口为{2，3}
00-e1-d5-00-23-c1
3
02

## Slide 426
01
以太网交换机
【2014年 题34】某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机00-e1-d5-00-23-a1向主机00-e1-d5-00-23-c1
发送1个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-a1发送1个确认帧，交
换机对这两个帧的转发端口分别是（ ）。
A. {3}和{1}
B. {2，3}和{1}
C. {2，3}和{1，2}
D. {1，2，3}和{1}
交换机
1
2
3
00-e1-d5-00-23-a1
00-e1-d5-00-23-c1
00-e1-d5-00-23-b1
目的地址 | 端口
00-e1-d5-00-23-b1 | 2
B
解析
00-e1-d5-00-23-a1
交换机转发数据帧的端口为{2，3}
00-e1-d5-00-23-c1
3
1
明确
转发
交换机转发确认帧的端口为{1}
02

## Slide 427
01
以太网交换机
【2009年 题36】以太网交换机进行转发决策时使用的PDU地址是（ ）。
A. 目的物理地址
B. 目的IP地址
C. 源物理地址
D. 源IP地址
A
解析
PDU（Protocol Data Unit）的意思是协议数据单元，它是计算机网络体系结构中对等实体间逻辑通信的对象。
以太网交换机工作在数据链路层（包括物理层），它接收并转发的PDU通常称为帧。以太网交换机收到帧后，在转发表中查找帧的目的MAC地址所对应的接口号，然后通过该接口转发帧。
MAC地址又称为硬件地址或物理地址。请注意：不要被“物理”二字误导认为物理地址属于物理层范畴，物理地址属于数据链路层范畴。
02

## Slide 428
01
以太网交换机
一般的交换机都采用“存储转发”方式，为了减小交换机的转发时延，某些交换机采用了直通（Cut-Through）交换方式。
采用直通交换方式的交换机，在接收帧的同时就立即按帧的目的MAC地址决定该帧的转发接口，然后通过其内部基于硬件的交叉矩阵进行转发，而不必把整个帧先缓存后再进行处理。
直通交换的时延非常小。
直通交换不检查差错就直接将帧转发出去，有可能会将一些无效帧转发给其他主机。
02

## Slide 429
01
以太网交换机
【2013年 题38】对于100Mbps的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换（cut-through switching）方式
转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是（ ）。
A. 0μs
B. 0.48μs
C. 5.12μs
D. 121.44μs
B
解析
目的MAC地址
6B
源MAC地址
6B
类型
2B
FCS
4B
数据载荷
46B~1500B
以太网帧格式
物理层在发送以太网帧之前还要在其前面添加8B的前导码。
02

## Slide 430
01
以太网交换机
【2013年 题38】对于100Mbps的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换（cut-through switching）方式
转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是（ ）。
A. 0μs
B. 0.48μs
C. 5.12μs
D. 121.44μs
B
解析
目的MAC地址
6B
源MAC地址
6B
类型
2B
FCS
4B
数据载荷
46B~1500B
以太网帧格式
物理层在发送以太网帧之前还要在其前面添加8B的前导码。
题目给定：
输出端口无排队
直通交换
不包括前导码
可以推出：
只要接收完以太网帧的目的MAC地址就可以将帧直接转发到目的端口，而不缓存帧也不检验帧。
引入的最小转发延迟就是接收完目的MAC地址所耗费的时间。
02

## Slide 431
03
共享式以太网与交换式以太网的对比
集线器
A
D
B
C
共享式以太网
交换机
A
D
B
C
交换式以太网
(集线器与交换机的对比)
假设交换机的转发表已经学习到了所有主机与自己各接口的对应关系

## Slide 432
A→B
A→B
A→B
A→B
A→B
A→B
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
集线器
A
D
B
C
共享式以太网
交换机
A
D
B
C
交换式以太网
(集线器与交换机的对比)
假设交换机的转发表已经学习到了所有主机与自己各接口的对应关系
接受
丢弃
丢弃
接受
03

## Slide 433
广播帧
广播帧
广播帧
广播帧
广播帧
广播帧
广播帧
广播帧
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
集线器
A
D
B
C
共享式以太网
交换机
A
D
B
C
交换式以太网
(集线器与交换机的对比)
假设交换机的转发表已经学习到了所有主机与自己各接口的对应关系
接受
接受
接受
接受
接受
接受
目的MAC地址为广播地址
FF-FF-FF-FF-FF-FF
03

## Slide 434
A→B
D←C
A→B
D←C
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
集线器
A
D
B
C
共享式以太网
交换机
A
D
B
C
交换式以太网
(集线器与交换机的对比)
假设交换机的转发表已经学习到了所有主机与自己各接口的对应关系
03

## Slide 435
碰撞帧
碰撞帧
碰撞帧
碰撞帧
A→B
D←C
A→B
D←C
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
集线器
A
D
B
C
共享式以太网
交换机
A
D
B
C
交换式以太网
(集线器与交换机的对比)
假设交换机的转发表已经学习到了所有主机与自己各接口的对应关系
碰撞
丢弃
丢弃
丢弃
03

## Slide 436
碰撞帧
碰撞帧
碰撞帧
A→B
D←C
A→B
D←C
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
集线器
A
D
B
C
共享式以太网
交换机
A
D
B
C
交换式以太网
(集线器与交换机的对比)
假设交换机的转发表已经学习到了所有主机与自己各接口的对应关系
碰撞
丢弃
丢弃
丢弃
存储
转发
A→B
D←C
接受
接受
碰撞帧
03

## Slide 437
广播域和碰撞域
广播域和碰撞域
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
(集线器与交换机的对比)
集线器
…
集线器
…
03

## Slide 438
广播域和碰撞域
广播域和碰撞域
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
(集线器与交换机的对比)
集线器
…
集线器
…
集线器
03

## Slide 439
一个更大的广播域和碰撞域
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
(集线器与交换机的对比)
集线器
…
集线器
…
扩大了广播域
扩大了碰撞域
集线器
03

## Slide 440
广播域和碰撞域
广播域和碰撞域
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
(集线器与交换机的对比)
集线器
…
集线器
…
交换机
03

## Slide 441
一个更大的广播域和两个独立的碰撞域
扩大了广播域
隔离了碰撞域
碰撞域
碰撞域
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
(集线器与交换机的对比)
集线器
…
集线器
…
交换机
03

## Slide 442
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
(集线器与交换机的对比)
03
交换式以太网的网络性能远高于共享式以太网，集线器早已被交换机取代。

## Slide 443
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
(集线器与交换机的对比)
【2015年 题37】下列关于交换机的叙述中，正确的是（ ）。
A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联
解析
A
网桥的接口数量很少，通常只有2~4个，一般只用来连接不同的网段。
1990年面世的交换式集线器（Switching Hub），实质上是具有多个接口的网桥，常称为以太网交换机（Switch）或二层交换机。
网桥（bridge）工作在数据链路层（包含其下的物理层），因此网桥具备属于数据链路层范畴的相关能力。
叙述正确
03

## Slide 444
叙述错误
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
(集线器与交换机的对比)
【2015年 题37】下列关于交换机的叙述中，正确的是（ ）。
A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联
解析
A
叙述正确
03

## Slide 445
叙述错误
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
(集线器与交换机的对比)
【2015年 题37】下列关于交换机的叙述中，正确的是（ ）。
A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联
解析
A
叙述正确
叙述错误
03

## Slide 446
叙述错误
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
(集线器与交换机的对比)
【2015年 题37】下列关于交换机的叙述中，正确的是（ ）。
A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联
解析
A
叙述正确
叙述错误
叙述错误
以太网交换机工作在数据链路层（包含其下的物理层），因此以太网交换机具备属于数据链路层范畴的相关能力。但不同网络层协议的网络互联属于网络层范畴，以太网交换机无法处理。
03

## Slide 447
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
(集线器与交换机的对比)
解析
D
【2016年 题35】若下图中的主机H2向主机H4发送1个数据帧，主机H4向主机H2立即发送一个确认帧，则除H4
外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有（ ）。
A. 仅H2
B. 仅H3
C. 仅H1、H2
D. 仅H2、H3
Switch
Hub
100Base-T
100Base-T
H1
H2
H3
H4
03

## Slide 448
H4←H2
H2→H4
H2→H4
H2→H4
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
(集线器与交换机的对比)
D
【2016年 题35】若下图中的主机H2向主机H4发送1个数据帧，主机H4向主机H2立即发送一个确认帧，则除H4
外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有（ ）。
A. 仅H2
B. 仅H3
C. 仅H1、H2
D. 仅H2、H3
Switch
Hub
100Base-T
100Base-T
H1
H2
H3
H4
明确或盲目转发
解析
03

## Slide 449
H2←H4
H4→H2
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
(集线器与交换机的对比)
D
【2016年 题35】若下图中的主机H2向主机H4发送1个数据帧，主机H4向主机H2立即发送一个确认帧，则除H4
外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有（ ）。
A. 仅H2
B. 仅H3
C. 仅H1、H2
D. 仅H2、H3
Switch
Hub
100Base-T
100Base-T
H1
H2
H3
H4
明确转发
H2←H4
H4→H2
解析
能够收到主机H4发给H2的确认帧的主机有H2和H3
03

## Slide 450
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
(集线器与交换机的对比)
解析
C
集线器
交换机
路由器
隔离冲突域
隔离广播域
【2020年 题35】在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是（ ）。
A. 2，2
B. 2，4
C. 4，2
D. 4，4
路由器
以太网交换机
100BaseT
集线器
台式机
笔记本
100BaseT
集线器
台式机
笔记本
以太网交换机
100BaseT
集线器
台式机
笔记本
100BaseT
集线器
台式机
笔记本
03

## Slide 451
广播域
广播域
冲突域
冲突域
冲突域
冲突域
01
共享式以太网与交换式以太网的对比
(集线器与交换机的对比)
解析
C
【2020年 题35】在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是（ ）。
A. 2，2
B. 2，4
C. 4，2
D. 4，4
集线器
交换机
路由器
隔离冲突域
隔离广播域
路由器
以太网交换机
100BaseT
集线器
台式机
笔记本
100BaseT
集线器
台式机
笔记本
以太网交换机
100BaseT
集线器
台式机
笔记本
100BaseT
集线器
台式机
笔记本
03

## Slide 452
3.6 以太网的MAC帧格式
01
以太网的MAC帧格式

## Slide 453
01
以太网的MAC帧格式
DIX Ethernet V2 的帧格式
IEEE 802.3 的帧格式
仅“类型”字段有差别
流行

## Slide 454
01
以太网的MAC帧格式
类型
2B
目的地址
6B
源地址
6B
数据载荷
46B ~ 1500B
FCS
4B
以太网V2的MAC帧

## Slide 455
01
以太网的MAC帧格式
类型
2B
目的地址
6B
源地址
6B
数据载荷
46B ~ 1500B
FCS
4B
以太网V2的MAC帧
用来填入帧的目的MAC地址和源MAC地址

## Slide 456
01
以太网的MAC帧格式
类型
2B
目的地址
6B
源地址
6B
数据载荷
46B ~ 1500B
FCS
4B
以太网V2的MAC帧
其值用来指明数据载荷中的内容是由上一层的哪个协议封装的，以便将收到的MAC帧的数据载荷上交给上一层的这个协议。

## Slide 457
01
以太网的MAC帧格式
类型
2B
目的地址
6B
源地址
6B
数据载荷
46B ~ 1500B
FCS
4B
以太网V2的MAC帧
其值用来指明数据载荷中的内容是由上一层的哪个协议封装的，以便将收到的MAC帧的数据载荷上交给上一层的这个协议。
0x0800
…
…
…
…
TCP/IP网际层IP协议封装的PDU
0x8137
…
…
…
…
由Novell网络层IPX协议封装的PDU

## Slide 458
01
以太网的MAC帧格式
类型
2B
目的地址
6B
源地址
6B
数据载荷
46B ~ 1500B
FCS
4B
以太网V2的MAC帧
使用CRC生成的帧检验序列FCS，接收方的网卡通过FCS的内容就可检测出帧在传输过程中是否产生了误码。
CRC检验范围

## Slide 459
01
以太网的MAC帧格式
类型
2B
目的地址
6B
源地址
6B
数据载荷
46B ~ 1500B
FCS
4B
以太网V2的MAC帧
满足最小帧长为64B的要求
（ 6B + 6B + 2B + 46B + 4B = 64B ）

## Slide 460
01
以太网的MAC帧格式
类型
2B
目的地址
6B
源地址
6B
数据载荷
46B ~ 1500B
FCS
4B
以太网V2的MAC帧
数据载荷的最大长度被限制为1500B
（最大长度1518B）

## Slide 461
01
以太网的MAC帧格式
类型
2B
目的地址
6B
源地址
6B
数据载荷
46B ~ 1500B
FCS
4B
以太网V2的MAC帧
（最大长度1518B）
数据链路层
以太网V2的MAC帧

## Slide 462
01
以太网的MAC帧格式
数据链路层
物理层
以太网V2的MAC帧
以太网V2的MAC帧
前导码

## Slide 463
01
以太网的MAC帧格式
数据链路层
物理层
以太网V2的MAC帧
以太网V2的MAC帧
前导码
0101010101010101…0101010101010101
11010101
1 字节
帧开始定界符
7 字节
前同步码

## Slide 464
01
以太网的MAC帧格式
接收方可能收到的无效MAC帧包括以下几种：
❶ MAC帧的长度不是整数个字节
❷ 通过MAC帧的FCS字段的值检测出帧有误码
❸ MAC帧的长度不在64~1518字节之间
接收方收到无效的MAC帧时，就简单将其丢弃，以太网的数据链路层没有重传机制。

## Slide 465
3.7 虚拟局域网
01
虚拟局域网VLAN的诞生背景
02
虚拟局域网VLAN概述
03
虚拟局域网VLAN的实现机制

## Slide 466
01
虚拟局域网VLAN的诞生背景
将多个站点通过一个或多个以太网交换机连接起来就构建出了交换式以太网。
交换式以太网中的所有站点都属于同一个广播域。
随着交换式以太网规模的扩大，广播域也相应扩大。
巨大的广播域会带来一系列问题。

## Slide 467
巨大的广播域
01
虚拟局域网VLAN的诞生背景
巨大的广播域会带来一系列问题:
…
交换机
…
交换机
…
交换机
交换机
…
广播风暴

## Slide 468
巨大的广播域
01
虚拟局域网VLAN的诞生背景
巨大的广播域会带来一系列问题:
…
交换机
…
交换机
…
交换机
交换机
…
广播风暴
数据帧
ARP广播
难以管理和维护，带来潜在的安全问题。
广播风暴会浪费网络资源和各主机的CPU资源

## Slide 469
01
虚拟局域网VLAN的诞生背景
巨大的广播域会带来一系列问题:
广播风暴
难以管理和维护，带来潜在的安全问题。
广播风暴会浪费网络资源和各主机的CPU资源
如果网络中只是偶尔出现广播，那还是可以接受的！

## Slide 470
然而，网络中会
频繁出现广播信息
01
虚拟局域网VLAN的诞生背景
如果网络中只是偶尔出现广播，那还是可以接受的！
TCP/IP协议栈中的很多协议都会使用广播：
地址解析协议ARP
路由信息协议RIPv1
动态主机配置协议DHCP
NetBEUI：Windows下使用的广播型协议
IPX/SPX：Novell网络的协议栈
Apple Talk：Apple公司的网络协议栈

## Slide 471
广播域
01
虚拟局域网VLAN的诞生背景
分割广播域的方法：
使用路由器可以隔离广播域
交换机
交换机
…
…

## Slide 472
广播域
01
虚拟局域网VLAN的诞生背景
分割广播域的方法：
使用路由器可以隔离广播域
交换机
交换机
…
…
路由器

## Slide 473
广播域
广播域
01
虚拟局域网VLAN的诞生背景
分割广播域的方法：
使用路由器可以隔离广播域
交换机
交换机
…
…
路由器
（成本较高）
虚拟局域网技术应运而生

## Slide 474
02
虚拟局域网VLAN概述
虚拟局域网（Virtual Local Area Network，VLAN）是一种将局域网内的站点划分成与物理位置无关的逻辑组的技术，一个逻辑组就是一个VLAN，VLAN中的各站点具有某些共同的应用需求。
局域网3
3楼
局域网2
2楼
局域网1
1楼

## Slide 475
广播域
02
虚拟局域网VLAN概述
虚拟局域网（Virtual Local Area Network，VLAN）是一种将局域网内的站点划分成与物理位置无关的逻辑组的技术，一个逻辑组就是一个VLAN，VLAN中的各站点具有某些共同的应用需求。
局域网3
3楼
局域网2
2楼
局域网1
1楼
网段1
网段2
网段3
广
播
广播
广播
广播
广播
广播
广播
广播
广播

## Slide 476
VLAN1
VLAN2
02
虚拟局域网VLAN概述
虚拟局域网（Virtual Local Area Network，VLAN）是一种将局域网内的站点划分成与物理位置无关的逻辑组的技术，一个逻辑组就是一个VLAN，VLAN中的各站点具有某些共同的应用需求。
局域网3
3楼
局域网2
2楼
局域网1
1楼
网段1
网段2
网段3
广播
收到
收到
收到

## Slide 477
02
虚拟局域网VLAN概述
虚拟局域网（Virtual Local Area Network，VLAN）是一种将局域网内的站点划分成与物理位置无关的逻辑组的技术，一个逻辑组就是一个VLAN，VLAN中的各站点具有某些共同的应用需求。
属于同一VLAN的站点之间可以直接进行通信，而不同VLAN中的站点之间不能直接通信。
网络管理员可对局域网中的各交换机进行配置来建立多个逻辑上独立的VLAN。
连接在同一交换机上的多个站点可以属于不同的VLAN，而属于同一VLAN的多个站点可以连接在不同的交换机上。
虚拟局域网VLAN并不是一种新型网络，它只是局域网能够提供给用户的一种服务。

## Slide 478
03
虚拟局域网VLAN的实现机制
虚拟局域网VLAN有多种实现技术，最常见的就是基于以太网交换机的接口来实现VLAN。这就需要以太网交换机能够实现以下两个功能：
❶ 能够处理带有VLAN标记的帧，也就是IEEE 802.1Q帧。
❷ 交换机的各接口可以支持不同的接口类型，不同接口类型的接口对帧的处理方式有所不同。

## Slide 479
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
—— IEEE 802.1Q帧
IEEE 802.1Q帧也称为Dot One Q帧，它对以太网V2的MAC帧格式进行了扩展：在源地址字段和类型字段之间插入了4字节的VLAN标签（tag）字段。
以太网V2的MAC帧
（最大长度为1518字节）
目的地址
源地址
类型
FCS
数据
字节
6
6
2
46～1500
4
VLAN标签
目的地址
源地址
类型
FCS
数据
2
46～1500
4
字节
IEEE 802.1Q帧
（最大长度为1522字节）
6
6
4
03

## Slide 480
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
—— IEEE 802.1Q帧
VLAN标签
目的地址
源地址
类型
FCS
数据
2
46～1500
4
字节
IEEE 802.1Q帧
（最大长度为1522字节）
6
6
4
CFI
PRI
TPID
VID
比特
16
3
1
12
03

## Slide 481
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
—— IEEE 802.1Q帧
VLAN标签
目的地址
源地址
类型
FCS
数据
2
46～1500
4
字节
IEEE 802.1Q帧
（最大长度为1522字节）
6
6
4
CFI
PRI
TPID
VID
比特
16
3
1
12
标签协议标识符TPID：长度为16比特，其值固定为0x8100，表示该帧是IEEE 802.1Q帧。
优先级PRI：长度为3比特，取值范围是0~7，值越大优先级越高。当网络阻塞时，设备优先发送优先级高的
802.1Q帧。
规范格式指示符CFI：长度为1比特，取值为0表示MAC地址以规范格式封装，取值为1表示MAC地址以非规范格
式封装。对于以太网，CFI的取值为0。
虚拟局域网标识符VID：长度为12比特，取值范围是0~4095，其中0和4095保留不使用。
03

## Slide 482
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
—— IEEE 802.1Q帧
VLAN标签
目的地址
源地址
类型
FCS
数据
2
46～1500
4
字节
IEEE 802.1Q帧
（最大长度为1522字节）
6
6
4
CFI
PRI
TPID
VID
比特
16
3
1
12
虚拟局域网标识符VID：长度为12比特，取值范围是0~4095，其中0和4095保留不使用。
VID是802.1Q帧所属VLAN的编号，设备利用VID来识别帧所属的VLAN。
广播帧只在同一VLAN内转发，这样就将广播域限制在了一个VLAN内。
03

## Slide 483
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
—— IEEE 802.1Q帧
802.1Q帧一般不由用户主机处理，而是由以太网交换机来处理：
当交换机收到普通的以太网MAC帧时，会给其插入4字节的VLAN标签使之成为802.1Q帧，该处理简称为“打标签”。
当交换机转发802.1Q帧时，可能会删除其4字节的VLAN标签使之成为普通的以太网MAC帧，该处理简称为“去标签”。交换机转发802.1Q帧时也有可能不进行“去标签”处理，是否进行“去标签”处理取决于交换机的接口类型。
03

## Slide 484
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
—— 以太网交换机的接口类型
根据接口在接收帧和发送帧时对帧的处理方式的不同，以及接口连接对象的不同，以太网交换机的接口类型一般分为Access和Trunk两种。
当以太网交换机上电启动后，若之前未对其各接口进行过VLAN的相关设置，则各接口的接口类型默认为Access，并且各接口的缺省VLAN ID为1，即各接口默认属于VLAN1。
对于思科交换机，接口的缺省VLAN ID称为本征VLAN（Native VLAN）。
对于华为交换机，接口的缺省VLAN ID称为端口VLAN ID（Port VLAN ID），简记为PVID。
交换机的每个接口有且仅有一个PVID
03

## Slide 485
Access
Access
Access
Access
PVID=1
PVID=1
PVID=1
PVID=1
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
—— 以太网交换机的接口类型
【例1】在一个交换机上不进行人为的VLAN划分，交换机各接口默认属于VLAN1且类型为Access的情况。
1
2
3
4
以太网交换机
A
B
C
D
03

## Slide 486
VID=1
广播
Access
Access
Access
Access
PVID=1
PVID=1
PVID=1
PVID=1
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
—— 以太网交换机的接口类型
【例1】在一个交换机上不进行人为的VLAN划分，交换机各接口默认属于VLAN1且类型为Access的情况。
1
2
3
4
以太网交换机
A
B
C
D
广播
打
标
签
广播
广播
广播
去标签
去标签
去标签
03

## Slide 487
VLAN3
VLAN2
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
—— 以太网交换机的接口类型
【例2】在一个交换机上划分两个不同VLAN的情况。
Access
Access
Access
Access
PVID=1
PVID=1
PVID=1
PVID=1
1
2
3
4
以太网交换机
A
B
C
D
对交换机进行配置（通过界面或配置命令）
❶ 创建VLAN2和VLAN3
❷ 将接口1和2划归到VLAN2，接口3和4划归到VLAN3
03

## Slide 488
VLAN3
VLAN2
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
—— 以太网交换机的接口类型
【例2】在一个交换机上划分两个不同VLAN的情况。
Access
Access
Access
Access
PVID=1
PVID=1
PVID=1
PVID=1
1
2
3
4
以太网交换机
A
B
C
D
对交换机进行配置（通过界面或配置命令）
❶ 创建VLAN2和VLAN3
❷ 将接口1和2划归到VLAN2，接口3和4划归到VLAN3
PVID=2
PVID=2
PVID=3
PVID=3
03

## Slide 489
VLAN3
VLAN2
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
—— 以太网交换机的接口类型
【例2】在一个交换机上划分两个不同VLAN的情况。
Access
Access
Access
Access
PVID=1
PVID=1
PVID=1
PVID=1
1
2
3
4
以太网交换机
A
B
C
D
PVID=2
PVID=2
PVID=3
PVID=3
VID=2
广播
广播
打
标
签
广播
去标签
03

## Slide 490
广播
广播
VLAN3
VLAN2
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
—— 以太网交换机的接口类型
【例2】在一个交换机上划分两个不同VLAN的情况。
Access
Access
Access
Access
PVID=1
PVID=1
PVID=1
PVID=1
1
2
3
4
以太网交换机
A
B
C
D
PVID=2
PVID=2
PVID=3
PVID=3
VID=3
打
标
签
去标签
广播
03

## Slide 491
VLAN2
VLAN1
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
—— 以太网交换机的接口类型
【例3】两个交换机通过Trunk类型的接口互连，Trunk接口将802.1Q帧“去标签”后进行转发的情况。
交换机1
A
B
C
D
Access
PVID=1
1
Access
PVID=2
3
Access
PVID=1
2
Access
PVID=2
4
Trunk
PVID=1
5
E
F
G
H
Access
PVID=1
1
Access
PVID=2
3
Access
PVID=1
2
Access
PVID=2
4
Trunk
PVID=1
5
交换机2
03

## Slide 492
VLAN2
VLAN1
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
—— 以太网交换机的接口类型
【例3】两个交换机通过Trunk类型的接口互连，Trunk接口将802.1Q帧“去标签”后进行转发的情况。
交换机1
A
B
C
D
E
F
G
H
Access
PVID=1
1
Access
PVID=1
2
Access
PVID=1
1
Access
PVID=1
2
Access
PVID=2
3
Access
PVID=2
4
Access
PVID=2
3
Access
PVID=2
4
Trunk
PVID=1
5
Trunk
PVID=1
5
交换机2
03

## Slide 493
VID=1
广播
广播
广播
VLAN2
VLAN1
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
—— 以太网交换机的接口类型
【例3】两个交换机通过Trunk类型的接口互连，Trunk接口将802.1Q帧“去标签”后进行转发的情况。
交换机1
A
B
C
D
E
F
G
H
Access
PVID=1
1
Access
PVID=1
2
Access
PVID=1
1
Access
PVID=1
2
Access
PVID=2
3
Access
PVID=2
4
Access
PVID=2
3
Access
PVID=2
4
Trunk
PVID=1
5
Trunk
PVID=1
5
交换机2
VID=1
广播
广播
广播
广播
03

## Slide 494
广播
VID=2
广播
VID=2
广播
VID=2
广播
VLAN2
VLAN1
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
—— 以太网交换机的接口类型
【例4】两个交换机通过Trunk类型的接口互连，Trunk接口将802.1Q帧直接转发的情况。
交换机1
A
B
C
D
E
F
G
H
Access
PVID=1
1
Access
PVID=1
2
Access
PVID=1
1
Access
PVID=1
2
Access
PVID=2
3
Access
PVID=2
4
Access
PVID=2
3
Access
PVID=2
4
Trunk
PVID=1
5
Trunk
PVID=1
5
交换机2
广播
广播
广播
03

## Slide 495
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
—— 以太网交换机的接口类型
Access接口
Trunk接口
Access接口一般用于连接用户计算机，由于其只能属于一个VLAN，因此Access接口的PVID值与其所属VLAN的ID相同，其默认值为1。
接收处理
一般只接受“未打标签”的普通以太网MAC帧，根据接收帧的接口的PVID给帧“打标签”，即插入4字节的VLAN标签字段，VLAN标签字段中的VID取值就是接口的PVID值。
转发处理
若帧中的VID值与接口的PVID值相等，则给帧“去标签”后再进行转发，否则不转发帧。因此，从Access接口转发出的帧，是不带VLAN标签的普通以太网MAC帧。
Trunk接口一般用于交换机之间的互连。Trunk接口可以属于多个VLAN，即Trunk接口可以通过属于不同VLAN的帧。Trunk接口的默认PVID值为1，一般不建议用户修改，若互连的Trunk接口的PVID值不相等，则可能出现转发错误。
接收处理
既可以接收“未打标签”的普通以太网MAC帧，也可以接收“已打标签”的802.1Q帧。若接收到普通以太网MAC帧时，根据接收帧的接口的PVID给帧“打标签”，这与Access接口的处理相同。
转发处理
对于帧的VID值等于接口的PVID值的802.1Q帧，将其“去标签”转发；对于帧的VID值不等于接口的PVID值802.1Q帧，将其直接转发。因此，从Trunk接口转发出的帧，可能是普通以太网MAC帧，也可能是802.1Q帧。
03

## Slide 496
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
—— 以太网交换机的接口类型
Hybrid接口
Hybrid接口是华为交换机私有的接口类型。Hybrid接口既可以用于交换机之间的互连（与Trunk接口相同），也可用于交换机与用户计算机之间的互连（与Access接口相同）。
除此之外，Hybrid接口的绝大部分功能与Trunk接口相同。不同点在于Hybrid接口的转发处理：Hybrid接口会查看帧的VID值是否在接口的“去标签”列表中，若存在则“去标签”后转发，若不存在则直接转发。
03

## Slide 497
01
虚拟局域网VLAN的实现机制
【练习1】以下关于VLAN的描述中，错误的是（ ）。
A．从数据链路层的角度看，不同VLAN中的站点之间不能直接通信。
B. 属于同一个VLAN中的两个站点可能连接在不同的交换机上。
C. 虚拟局域网只是局域网给用户提供的一种服务，而不是一种新型局域网。
D. VLAN使用的802.1Q帧的最大长度为1518字节。
【练习2】如右图所示，在交换机1和2上进行了VLAN划分，PVID是交换机端口的本征VLAN，Access和Trunk是交换机的接口类型，以下说法正确的是（ ）。
A．B可以收到H发给B的单播帧
B．E可以收到D发送的广播帧
C．能收到C发送的广播帧的有D、G和H
D．能收到E发送的广播帧的有A、B、F、G和H
D
C
03

## Slide 498
3.8 以太网的发展
01
以太网的发展

## Slide 499
不能满足大多数用户的需求
目前的主流
01
以太网的发展
10Mb/s
传统以太网
100BASE-T
以太网
吉比特
以太网
10吉比特
以太网
40/100吉比特
以太网
高速以太网

## Slide 500
01
以太网的发展
100BASE-T
以太网
吉比特
以太网
10吉比特
以太网
40/100吉比特
以太网
100BASE-T
以太网
100BASE-T以太网是指在双绞线上传输基带信号的速率为100Mb/s的以太网，也称为快速以太网（Fast Ethernet）。
100BASE-T
速率
100Mb/s
基带信号
传输媒体
双绞线

## Slide 501
01
以太网的发展
100BASE-T
以太网
吉比特
以太网
10吉比特
以太网
40/100吉比特
以太网
100BASE-T
以太网
100BASE-T以太网是指在双绞线上传输基带信号的速率为100Mb/s的以太网，也称为快速以太网（Fast Ethernet）。
100BASE-T以太网与10Mb/s标准以太网（传统以太网）一样，仍然使用IEEE 802.3的帧格式和CSMA/CD协议。
100BASE-T以太网为了与10Mb/s标准以太网保持兼容，需要以太网最小帧长保持不变，即仍为64字节。
网段的最大电缆长度从1000m减小到100m
争用期缩短为5.12
帧间最小间隔缩短为0.96
100BASE-T以太网还可以使用以太网交换机来提供比集线器更好的服务质量，即在全双工方式下无碰撞工作。因此，使用交换机的100BASE-T以太网，工作在全双工方式下，并不使用CSMA/CD协议。

## Slide 502
01
以太网的发展
100BASE-T
以太网
吉比特
以太网
10吉比特
以太网
40/100吉比特
以太网
100BASE-T
以太网
1995年，IEEE的802委员会正式批准100BASE-T以太网的标准为802.3u。实际上，IEEE 802.3u只是对原有IEEE 802.3标准的补充。
除100BASE-T以太网外，百兆以太网有多种不同的物理层标准：
名 称 | 传 输 介 质 | 网段最大长度 | 说 明
100BASE-TX | 铜缆 | 100m | 两对UTP5类线或屏蔽双绞线STP
100BASE-T4 | 铜缆 | 100m | 4对UTP3类线或5类线
100BASE-FX | 光缆 | 2000m | 两根光纤，发送和接收各用一条

## Slide 503
01
以太网的发展
100BASE-T
以太网
吉比特
以太网
10吉比特
以太网
40/100吉比特
以太网
吉比特
以太网
吉比特以太网也称为千兆以太网（Gigabit Ethernet）。1998年，千兆以太网的标准802.3z成为正式标准。
近几年来，千兆以太网已迅速占领市场，成为了以太网的主流产品。
IEEE 802.3z千兆以太网的主要特点有：
速率为1000Mb/s（1Gb/s）
使用IEEE 802.3的帧格式（与10Mb/s和100Mb/s以太网相同）
支持半双工方式（使用CSMA/CD协议）和全双工方式（不使用CSMA/CD协议）
兼容10BASE-T和100BASE-T技术

## Slide 504
千兆以太网的网段最大长度仍保持为100m，最小帧长仍保持为64字节（与10BASE-T和100BASE-T兼容）。
01
以太网的发展
100BASE-T
以太网
吉比特
以太网
10吉比特
以太网
40/100吉比特
以太网
吉比特
以太网
当千兆以太网工作在半双工方式时，需要使用CSMA/CD协议。由于速率已经提高到了1000Mb/s，因此只有减小网段最大长度或增大最小帧长，才能使3.4.2节中介绍的以太网的参数a（）保持为较小的数值。
若将网段最大长度减小到10m，则网络基本失去了应用价值。
若将最小帧长增大到640字节，则当上层交付的待封装的协议数据单元PDU很短时，开销就会太大。
这就需要使用载波延伸（Carrier Extension）的办法，将争用期增大为512字节的发送时间而保持最小帧长仍为64字节。
只要发送的MAC帧的长度不足512字节时，就在MAC帧尾部填充一些特殊字符，使MAC帧的长度增大到512字节。

## Slide 505
载波延伸 ……
前导码
01
以太网的发展
100BASE-T
以太网
吉比特
以太网
10吉比特
以太网
40/100吉比特
以太网
吉比特
以太网
这就需要使用载波延伸（Carrier Extension）的办法，将争用期增大为512字节的发送时间而保持最小帧长仍为64字节。
只要发送的MAC帧的长度不足512字节时，就在MAC帧尾部填充一些特殊字符，使MAC帧的长度增大到512字节。
目的地址
源地址
类型
FCS
数据
以太网最短帧64字节
最短帧长 + 载波延伸 = 512字节
448字节

## Slide 506
01
以太网的发展
100BASE-T
以太网
吉比特
以太网
10吉比特
以太网
40/100吉比特
以太网
吉比特
以太网
在使用载波延伸的机制下，如果原本发送的是大量的64字节长的短帧，则每一个短帧都会被填充448字节的特殊字符，这样会造成很大的开销。
因此，千兆以太网还使用了分组突发（Packet Bursting）功能。也就是当有很多短帧要连续发送时，只将第一个短帧用载波延伸的方法进行填充，而其后面的一系列短帧不用填充就可一个接一个地发送，它们之间只需空开必要的帧间最小间隔即可。
这样就形成了一连串分组的突发，当累积发送1500字节或稍多一些为止。

## Slide 507
01
以太网的发展
100BASE-T
以太网
吉比特
以太网
10吉比特
以太网
40/100吉比特
以太网
吉比特
以太网
因此，千兆以太网还使用了分组突发（Packet Bursting）功能。也就是当有很多短帧要连续发送时，只将第一个短帧用载波延伸的方法进行填充，而其后面的一系列短帧不用填充就可一个接一个地发送，它们之间只需空开必要的帧间最小间隔即可。
这样就形成了一连串分组的突发，当累积发送1500字节或稍多一些为止。
前导码
约1500字节
最短帧
载波延伸
前导码
最短帧
前导码
最短帧
前导码
最短帧
…
512字节
64字节
64字节
64字节
最小帧间间隔
最小帧间间隔
当千兆以太网工作在全双工方式时，不使用CSMA/CD协议，也不会使用载波延伸和分组突发。

## Slide 508
01
以太网的发展
100BASE-T
以太网
吉比特
以太网
10吉比特
以太网
40/100吉比特
以太网
吉比特
以太网
千兆以太网有多种不同的物理层标准：
名 称 | 传 输 介 质 | 网段最大长度 | 说 明
1000BASE-SE | 光缆 | 550m | 多模光纤（50和62.5）
1000BASE-LX | 光缆 | 5000m或550m | 单模光纤（10）或多模光纤（50和62.5）
1000BASE-CX | 铜缆 | 25m | 使用2对屏蔽双绞线电缆STP
1000BASE-T | 铜缆 | 100m | 使用4对UTP5类线
名 称 | 传 输 介 质 | 网段最大长度 | 说 明
1000BASE-SE | 光缆 | 550m | 
1000BASE-LX | 光缆 | 5000m或550m | 
1000BASE-CX | 铜缆 | 25m | 使用2对屏蔽双绞线电缆STP
1000BASE-T | 铜缆 | 100m | 使用4对UTP5类线

## Slide 509
01
以太网的发展
100BASE-T
以太网
吉比特
以太网
10吉比特
以太网
40/100吉比特
以太网
10吉比特
以太网
2002年6月，IEEE 802.3ae委员会通过10吉比特以太网（10GE）的正式标准，10GE也称为万兆以太网。
万兆以太网并不是将千兆以太网的速率简单地提高了10倍。万兆以太网的目标是将以太网从局域网范围（校园网或企业网）扩展到城域网与广域网，成为城域网和广域网的主干网的主流技术之一。
IEEE 802.3ae万兆以太网的主要特点有：
速率为10Gb/s
使用IEEE 802.3标准的帧格式（与10Mb/s、100Mb/s和1Gb/s以太网相同）
保留IEEE 802.3标准对以太网最小帧长和最大帧长的规定。这是为了用户升级以太网时，仍能和较低速率的以太网方便地通信。
只工作在全双工方式而不存在争用媒体的问题，因此不需要使用CSMA/CD协议，这样传输距离就不再受碰撞检测的限制。
增加了支持城域网和广域网的物理层标准

## Slide 510
01
以太网的发展
100BASE-T
以太网
吉比特
以太网
10吉比特
以太网
40/100吉比特
以太网
10吉比特
以太网
万兆以太网交换机常作为千兆以太网的汇聚层交换机，与千兆以太网交换机相连，还可以连接对传输速率要求极高的视频服务器、文件服务器等设备。
10Gb/s
10Gb/s
1Gb/s
1Gb/s
1Gb/s
1Gb/s
10Gb/s
10Gb/s
接入层交换机1
接入层交换机2
汇聚层交换机

## Slide 511
01
以太网的发展
100BASE-T
以太网
吉比特
以太网
10吉比特
以太网
40/100吉比特
以太网
10吉比特
以太网
万兆以太网有多种不同的物理层标准：
名 称 | 传 输 介 质 | 网段最大长度 | 说 明
10GBASE-SR | 光缆 | 300m | 多模光纤（850）
10GBASE-LR | 光缆 | 10km | 单模光纤（1300）
10GBASE-ER | 光缆 | 40km | 单模光纤（1500）
10GBASE-CX4 | 铜缆 | 15m | 使用4对双芯同轴电缆（twinax）
10GBASE-T | 铜缆 | 100m | 使用4对6A类UTP双绞线
名 称 | 传 输 介 质 | 网段最大长度 | 说 明
10GBASE-SR | 光缆 | 300m | 
10GBASE-LR | 光缆 | 10km | 
10GBASE-ER | 光缆 | 40km | 
10GBASE-CX4 | 铜缆 | 15m | 使用4对双芯同轴电缆（twinax）
10GBASE-T | 铜缆 | 100m | 使用4对6A类UTP双绞线

## Slide 512
01
以太网的发展
100BASE-T
以太网
吉比特
以太网
10吉比特
以太网
40/100吉比特
以太网
40/100吉比特
以太网
2010年，IEEE发布了40吉比特/100吉比特以太网（40GE/100GE）的IEEE 802.3ba标准，40GE/100GE也称为四万兆/十万兆以太网。
为了使以太网能够更高效、更经济地满足局域网、城域网和广域网的不同应用需求，IEEE 802.3ba标准定义了两种速率类型：
40Gb/s主要用于计算应用
100Gb/s主要用于汇聚应用
IEEE 802.3ba标准只工作在全双工方式（不使用CSMA/CD协议），但仍使用IEEE 802.3标准的帧格式并遵守最小帧长和最大帧长的规定。

## Slide 513
01
以太网的发展
100BASE-T
以太网
吉比特
以太网
10吉比特
以太网
40/100吉比特
以太网
40/100吉比特
以太网
IEEE 802.3ba标准的两种速率各有4种不同的传输媒体
物理层 | 40GE | 100GE
在背板上传输至少超过1m | 40GBASE-KR4 | 
在铜缆上传输至少超过7m | 40GBASE-CR4 | 100GBASE-CR10
在多模光纤上传输至少100m | 40GBASE-SR4 | 100GBASE-SR10
在单模光纤上传输至少10km | 40GBASE-LR4 | 100GBASE-LR4
在单模光纤上传输至少40km |  | 100GBASE-ER4

## Slide 514
3.9 802.11无线局域网
01
802.11无线局域网的组成
02
802.11无线局域网的物理层
03
802.11无线局域网使用CSMA/CA协议的原因
04
CSMA/CA协议的基本工作原理
05
802.11无线局域网的MAC帧

## Slide 515
01
802.11无线局域网的组成
随着移动通信技术的发展，无线局域网（Wireless Local Area Network，WLAN）自20世纪80年代末以来逐步进入市场。
IEEE于1997年制定出了无线局域网的协议标准802.11，802.11无线局域网是目前应用最广泛的无线局域网之一，人们更多地将其简称为Wi-Fi（Wireless Fidelity，无线保真度）。
802.11无线局域网可分为以下两类：
有固定基础设施的
无固定基础设施的
固定基础设施是指预先建立的、能够覆盖一定地理范围的、多个固定的通信基站。
802.11无线局域网使用最多的是它的固定基础设施的组网方式。

## Slide 516
接入点AP
有固定基础设施的802.11无线局域网
01
802.11无线局域网的组成
基本服务集BSS

## Slide 517
有固定基础设施的802.11无线局域网
01
802.11无线局域网的组成
基本服务集BSS
接入点AP
本BSS内各站点之间的通信以及与本BSS外的站点之间的通信，都必须经过本BSS内的AP进行转发。

## Slide 518
有固定基础设施的802.11无线局域网
01
802.11无线局域网的组成
基本服务集BSS
接入点AP
基本服务区BSA的
直径小于100m
网络管理员需要为AP分配一个最大32字节的服务集标识符（Service Set Identifier，SSID）和一个无线通信信道，SSID实际上就是使用该AP的802.11无线局域网的名字。

## Slide 519
有固定基础设施的802.11无线局域网
01
802.11无线局域网的组成
BSS1
AP1
AP2
BSS2
扩展的服务集ESS
分配系统DS
(例如以太网)
因特网
路由器

## Slide 520
有固定基础设施的802.11无线局域网
01
802.11无线局域网的组成
BSS1
AP1
AP2
BSS2
扩展的服务集ESS
分配系统DS
(例如以太网)
因特网
路由器
A
B

## Slide 521
有固定基础设施的802.11无线局域网
01
802.11无线局域网的组成
BSS1
AP1
AP2
BSS2
扩展的服务集ESS
分配系统DS
(例如以太网)
因特网
路由器
A
B
A’
漫游

## Slide 522
有固定基础设施的802.11无线局域网
01
802.11无线局域网的组成
BSS1
AP1
AP2
BSS2
扩展的服务集ESS
分配系统DS
(例如以太网)
因特网
路由器
A
B
A’
漫游

## Slide 523
有固定基础设施的802.11无线局域网
01
802.11无线局域网的组成
802.11标准并没有定义实现漫游的具体方法，仅定义了以下一些基本服务。
❶ 关联（Association）服务
● 被动扫描
移动站与接入点AP建立关联的方法有以下两种：
BSS
AP
信标帧
信标帧
信标帧
信标帧
信标帧（Beacon Frame）
服务集标识符SSID
AP的MAC地址
所支持的速率、加密算法和安全配置等参数
被动等待
接收信标帧

## Slide 524
有固定基础设施的802.11无线局域网
01
802.11无线局域网的组成
802.11标准并没有定义实现漫游的具体方法，仅定义了以下一些基本服务。
❶ 关联（Association）服务
● 被动扫描
移动站与接入点AP建立关联的方法有以下两种：
BSS
AP
● 主动扫描
探测请求帧
探测响应帧

## Slide 525
有固定基础设施的802.11无线局域网
01
802.11无线局域网的组成
802.11标准并没有定义实现漫游的具体方法，仅定义了以下一些基本服务。
❶ 关联（Association）服务
● 被动扫描
移动站与接入点AP建立关联的方法有以下两种：
● 主动扫描
❷ 重建关联（Reassociation）服务和分离（Dissociation）服务
如果一个移动站要把与某个接入点AP的关联转移到另一个AP，就可以使用重建关联服务；若要终止关联服务，就应使用分离服务。

## Slide 526
A
C
B
F
D
E
自组织网络
无固定基础设施的802.11无线局域网
01
802.11无线局域网的组成
自组织网络（ad hoc Network）
源站
目的站
转发站
转发站
转发站
转发站需要具备路由功能

## Slide 527
A
C
B
F
D
E
自组织网络
无固定基础设施的802.11无线局域网
01
802.11无线局域网的组成
自组织网络（ad hoc Network）
源站
目的站
转发站
转发站
转发站
因特网
网关gateway
（协议转换器）
特定的路由选择协议

## Slide 528
无固定基础设施的802.11无线局域网
01
802.11无线局域网的组成
自组织网络（ad hoc Network）
自组织网络组网方便，不需要基站，并且具有非常好的生存性，这使得自组织网络在军用和民用领域都有很好的应用前景。

## Slide 529
无固定基础设施的802.11无线局域网
01
802.11无线局域网的组成
自组织网络（ad hoc Network）
802.11无线局域网的ad hoc模式允许网络中的各站点在其通信范围内直接通信，也就是支持站点间的单跳通信，而标准中并没有包括多跳路由功能。因此，802.11无线局域网的ad hoc模式应用较少。

## Slide 530
02
802.11无线局域网的物理层
802.11无线局域网的物理层非常复杂，依据工作频段、调制方式、传输速率等，可将其分为多种物理层标准：
标准 | 频段 | 调制方式 | 最高速率 | 特 点 | 时间
802.11b | 2.4GHz | DSSS | 11Mb/s | 信号传播距离远且不易受阻碍，最高速率较低 | 1999年
802.11a | 5GHz | OFDM | 54Mb/s | 信号传播距离较短且易受阻碍，最高速率较高， 支持更多用户同时上网 | 1999年
802.11g | 2.4GHz | OFDM | 54Mb/s | 信号传播距离远且不易受阻碍，最高速率较高， 支持更多用户同时上网 | 2003年
802.11n | 2.4GHz 5GHz | MIMO OFDM | 600Mb/s | 使用多个发射和接收天线达到更高的最高速率， 使用双倍带宽（40MHz）时最高速率可达600Mb/s | 2009年

## Slide 531
01
802.11无线局域网的物理层
802.11无线网卡一般会被做成多模的，以便能适应多种不同的物理层标准，例如支持802.11b/g/n。
802.11无线局域网的物理层非常复杂，依据工作频段、调制方式、传输速率等，可将其分为多种物理层标准。
02

## Slide 532
01
802.11无线局域网的物理层
无线局域网最初还使用红外技术（infrared，IR）和跳频扩频（Frequency Hopping Spread Spectrum，FHSS）技术，但目前已经很少使用了。
跳频技术的发明人，是好莱坞黄金时代的著名女星海蒂·拉玛，跳频技术为CDMA和Wi-Fi等无线通信技术奠定了基础。因此，海蒂·拉玛被誉为“Wi-Fi之母”。
02

## Slide 533
频段：60GHz
最高速率：7Gb/s
家庭内部无线高清音视频信号传输
频段：5GHz
最高速率：1Gb/s
频段：900MHz
最高速率：18Mb/s
功耗低、传输距离长（可达1km），很适合物联网设备之间的通信
频段：2.4GHz/5GHz
最高速率：9.6Gb/s
01
802.11无线局域网的物理层
最近几年，802.11无线局域网又有一些新的物理层标准陆续推出：
802.11ad
802.11ac
802.11ah
802.11ax
2012
2013
2016
2019
02

## Slide 534
03
802.11无线局域网使用CSMA/CA协议的原因
A
B
C
D
碰撞
为了解决各站点争用总线的问题，共享总线以太网使用了一种专用协议CSMA/CD。

## Slide 535
AP
BSS
同样使用广播信道的无线局域网
能不能也使用CSMA/CD协议呢？
01
802.11无线局域网使用CSMA/CA协议的原因
03

## Slide 536
AP
BSS
01
802.11无线局域网使用CSMA/CA协议的原因
对于802.11无线局域网，其使用无线信道传输数据，这与共享总线以太网使用有线传输介质不同。因此，802.11无线局域网不能简单照搬共享总线以太网使用的CSMA/CD协议。
802.11无线局域网采用了另一种称为CSMA/CA的协议，也就是载波监听多址接入/碰撞避免（Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance，CSMA/CA）。
03

## Slide 537
01
802.11无线局域网使用CSMA/CA协议的原因
对于802.11无线局域网，其使用无线信道传输数据，这与共享总线以太网使用有线传输介质不同。因此，802.11无线局域网不能简单照搬共享总线以太网使用的CSMA/CD协议。
802.11无线局域网采用了另一种称为CSMA/CA的协议，也就是载波监听多址接入/碰撞避免（Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance，CSMA/CA）。
CSMA/CA协议仍然采用CSMA/CD协议中的CSMA，以“先听后说”的方式来减少碰撞的发生，但是将“碰撞检测CD”改为了“碰撞避免CA”。
尽管CA表示碰撞避免，但并不能避免所有的碰撞，而是尽量减少碰撞发生的概率。
03

## Slide 538
01
802.11无线局域网使用CSMA/CA协议的原因
802.11无线局域网不采用“碰撞检测CD”的原因如下：
❶ 由于无线信道的传输环境复杂且信号强度的动态范围非常大，在802.11无线网卡上接收到的信号强度
一般都远远小于发送信号的强度，信号强度甚至相差百万倍。因此，如果要在802.11无线网卡上实现
碰撞检测，对硬件的要求非常高。
❷ 即使能够在硬件上实现碰撞检测功能，但由于无线电波传播的特殊性（存在隐蔽站问题），还会出
现无法检测到碰撞的情况，因此实现碰撞检测并没有意义。
03

## Slide 539
无法检测到
B发送的信号
无法检测到
A发送的信号
向AP发送数据
向AP发送数据
01
802.11无线局域网使用CSMA/CA协议的原因
无线局域网的隐蔽站问题（Hidden Station Problem）
A
B
AP
A的信号覆盖范围
B的信号覆盖范围
A和B
信号碰撞
03

## Slide 540
无法检测到
碰撞信号
无法检测到
碰撞信号
向AP发送数据
向AP发送数据
01
802.11无线局域网使用CSMA/CA协议的原因
无线局域网的隐蔽站问题（Hidden Station Problem）
A
B
AP
A的信号覆盖范围
B的信号覆盖范围
A和B
信号碰撞
A和B互为隐蔽站
03

## Slide 541
01
802.11无线局域网使用CSMA/CA协议的原因
无线局域网不能简单照搬共享总线以太网（有线局域网）使用的CSMA/CD协议，而是不再实现碰撞检测CD功能，但在CSMA的基础上增加碰撞避免CA功能，即使用CSMA/CA协议。
03

## Slide 542
04
CSMA/CA协议的基本工作原理
源站
目的站
其他站
时间
时间
时间
信道空闲
DIFS
第1个
数据帧
DCF帧间间隔DIFS的长度为128，在DCF方式中，DIFS用来发送数据帧和管理帧。
DCF是分布式协调功能（Distributed Coordination Function，DCF）的英文缩写词。在DCF方式下，没有中心控制站点，每个站点使用CSMA/CA协议通过争用信道来获取发送权。DCF方式是802.11定义的默认方式（必须实现）。
有帧要发送

## Slide 543
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
源站
目的站
其他站
时间
时间
时间
信道空闲
DIFS
第1个
数据帧
等待DIFS间隔是考虑到可能有其他的站有高优先级的帧要发送。
有帧要发送
04

## Slide 544
虚拟载波监听（Virtual Carrier Sense）机制
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
源站
目的站
其他站
时间
时间
时间
信道空闲
DIFS
SIFS
NAV（信道忙）
第1个
数据帧
ACK
有帧要发送
帧首部中的“持续时间”字段的值指出了源站要占用信道的时间（包括目的站发回确认帧所需的时间）。
当某个站检测到正在信道中传送的帧首部中的“持续时间”字段时，就调整自己的网络分配向量（Network Allocation Vector，NAV）。NAV指出了完成这次帧的传送且信道转入空闲状态所需的时间。
04

## Slide 545
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
源站
目的站
其他站
时间
时间
时间
信道空闲
DIFS
SIFS
NAV（信道忙）
第1个
数据帧
ACK
有帧要发送
短帧间间隔（Short Interframe Space，SIFS）的长度为28，它是最短的帧间间隔，用来分隔开属于一次对话的各帧。一个站点应当能够在这段时间内从发送方式切换到接收方式。使用SIFS的帧类型有ACK帧、CTS帧等。
04

## Slide 546
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
源站
目的站
其他站
时间
时间
时间
信道空闲
DIFS
SIFS
NAV（信道忙）
第1个
数据帧
ACK
有帧要发送
短帧间间隔（Short Interframe Space，SIFS）的长度为28，它是最短的帧间间隔，用来分隔开属于一次对话的各帧。一个站点应当能够在这段时间内从发送方式切换到接收方式。使用SIFS的帧类型有ACK帧、CTS帧等。
由于无线信道的误码率较高，CSMA/CA协议还需要使用停止-等待的确认机制来实现可靠传输，这与使用CSMA/CD协议的共享式以太网不同。
04

## Slide 547
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
源站
目的站
其他站
时间
时间
时间
信道空闲
DIFS
SIFS
NAV（信道忙）
第1个
数据帧
ACK
有帧要发送
由于无线信道的误码率较高，CSMA/CA协议还需要使用停止-等待的确认机制来实现可靠传输，这与使用CSMA/CD协议的共享式以太网不同。
【2011年 题36】下列选项中，对正确接收到的数据帧进行确认的MAC协议是（ ）。
A. CSMA
B. CDMA
C. CSMA/CD
D. CSMA/CA
D
04

## Slide 548
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
源站
目的站
其他站
时间
时间
时间
信道空闲
DIFS
SIFS
NAV（信道忙）
SIFS
DIFS
发送帧
随机退避时间
…
第1个
数据帧
ACK
有帧要发送
有帧要发送
只能推迟发送
当某个站在发送帧时，很可能有多个站都在监听信道并等待发送帧，一旦信道空闲，这些站几乎同时发送帧而产生碰撞。
为了避免上述情况，所有要发送帧的站检测到信道从忙转为空闲后，都要执行退避算法。这样不仅可以减少发生碰撞的概率，还可避免某个站长时间占用无线信道。
04

## Slide 549
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
源站
目的站
其他站
时间
时间
时间
信道空闲
DIFS
SIFS
NAV（信道忙）
SIFS
DIFS
发送帧
随机退避时间
…
第1个
数据帧
ACK
有帧要发送
有帧要发送
只能推迟发送
当某个站要发送数据帧时，仅在这种情况下才不使用退避算法：检测到信道空闲，并且该数据帧不是成功发送完上一个数据帧之后立即连续发送的数据帧。除此之外的以下情况，都必须使用退避算法：
❶ 在发送帧之前检测到信道处于忙态
❷ 在每一次重传一个帧时
❸ 在每一次成功发送帧后要连续发送下一个帧时
04

## Slide 550
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
CSMA/CA协议的退避算法
在执行退避算法时，站点为退避计时器设置一个随机的退避时间：
当退避计时器的时间减小到零时，就开始发送数据；
当退避计时器的时间还未减小到零时而信道又转变为忙状态，这时就冻结退避计时器的数值，重新等待信道变为空闲，再经过帧间间隔DIFS后，继续启动退避计时器。
在进行第次退避时，退避时间在时隙编号中随机选择一个，然后乘以基本退避时间（也就是一个时隙的长度）就可以得到随机的退避时间。当时隙编号达到255时（对应于第6次退避）就不再增加了。
04

## Slide 551
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
CSMA/CA协议的退避算法
A
时间
B
时间
C
时间
D
时间
E
时间
帧
DIFS
退避时间
退避时间
退避时间
冻
结
帧
冻
结
DIFS
04

## Slide 552
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
CSMA/CA协议的退避算法
A
时间
B
时间
C
时间
D
时间
E
时间
帧
DIFS
退避时间
退避时间
退避时间
冻
结
帧
冻
结
DIFS
解
冻
解
冻
冻
结
冻
结
帧
DIFS
04

## Slide 553
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
CSMA/CA协议的退避算法
A
时间
B
时间
C
时间
D
时间
E
时间
帧
DIFS
退避时间
退避时间
退避时间
冻
结
帧
冻
结
DIFS
解
冻
解
冻
冻
结
冻
结
帧
DIFS
解
冻
解
冻
帧
冻
结
DIFS
解
冻
帧
DIFS
退避时间
帧
04

## Slide 554
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。
源站
目的站
其他站
时间
时间
时间
信道空闲
DIFS
有帧要发送
RTS
SIFS
CTS
RTS（Request To Send）帧是短的控制帧，它包括源地址、目的地址和本次通信（包括目的站发回确认帧所需的时间）所需的持续时间。
04

## Slide 555
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。
源站
目的站
其他站
时间
时间
时间
信道空闲
DIFS
有帧要发送
RTS
SIFS
CTS
SIFS
SIFS
第1个
数据帧
ACK
CTS（Clear To Send）帧是短的响应控制帧，它也包括本次通信所需的持续时间（从RTS帧中将此持续时间复制到CTS帧中）。
04

## Slide 556
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。
源站
目的站
其他站
时间
时间
时间
信道空闲
DIFS
有帧要发送
RTS
SIFS
CTS
SIFS
SIFS
第1个
数据帧
ACK
NAV（信道忙）
除源站和目的站的其他各站，在收到CTS帧或数据帧后就推迟访问信道。这样就确保了源站和目的站之间的通信不会受到其他站的干扰。
04

## Slide 557
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。
源站
目的站
其他站
时间
时间
时间
信道空闲
DIFS
有帧要发送
RTS
SIFS
CTS
SIFS
SIFS
第1个
数据帧
ACK
NAV（信道忙）
若RTS帧发生碰撞，源站就不可能收到CTS帧，源站会执行退避算法重传RTS帧。
04

## Slide 558
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。
源站
目的站
其他站
时间
时间
时间
信道空闲
DIFS
有帧要发送
RTS
SIFS
CTS
SIFS
SIFS
第1个
数据帧
ACK
NAV（信道忙）
使用RTS帧和CTS帧进行信道预约会带来额外的开销。但由于RTS帧和CTS帧都很短，发生碰撞的概率、碰撞产生的开销以及本身的开销都很小。对于一般的数据帧，其发送时延往往远大于传播时延（因为是局域网），碰撞的概率很大，且一旦发生碰撞而导致数据帧重发，则浪费的时间就很多，因此用很小的代价对信道进行预约往往是值得的。
04

## Slide 559
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。
源站
目的站
其他站
时间
时间
时间
信道空闲
DIFS
有帧要发送
RTS
SIFS
CTS
SIFS
SIFS
第1个
数据帧
ACK
NAV（信道忙）
尽管如此，802.11无线局域网仍为用户提供了以下三种选择：
❶ 使用RTS帧和CTS帧。
❷ 只有当数据帧的长度超过某个数值时才使用
RTS帧和CTS帧。
❸ 不使用RTS帧和CTS帧。
04

## Slide 560
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。
源站
目的站
其他站
时间
时间
时间
信道空闲
DIFS
有帧要发送
RTS
SIFS
CTS
SIFS
SIFS
第1个
数据帧
ACK
NAV（信道忙）
由于RTS帧和CTS帧都会携带通信需要持续的时间，这与之前介绍过的数据帧可以携带通信所需持续时间的虚拟载波监听机制是一样的，因此使用RTS帧和CTS帧进行信道预约，也属于虚拟载波监听机制。
04

## Slide 561
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。
源站
目的站
其他站
时间
时间
时间
信道空闲
DIFS
有帧要发送
RTS
SIFS
CTS
SIFS
SIFS
第1个
数据帧
ACK
NAV（信道忙）
利用虚拟载波监听机制，站点只要监听到数据帧、RTS帧或CTS帧中的任何一个，就能知道信道将被占用的持续时间，而不需要真正监听到信道上的信号，因此虚拟载波监听机制能减少隐蔽站带来的碰撞问题。
04

## Slide 562
RTS
RTS
RTS
RTS
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。
A
B
AP
A的信号覆盖范围
B的信号覆盖范围
04

## Slide 563
CTS
CTS
CTS
CTS
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。
A
B
AP
A的信号覆盖范围
B的信号覆盖范围
04

## Slide 564
信道预约
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。
D
解析
【2018年 题35】IEEE 802.11无线局域网的MAC协议CSMA/CA进行信道预约的方法是（ ）。
A. 发送确认帧
B. 采用二进制指数退避
C. 使用多个MAC地址
D. 交换RTS和CTS帧
源站
目的站
其他站
时间
时间
时间
信道空闲
DIFS
有帧要发送
RTS
SIFS
CTS
SIFS
SIFS
第1个
数据帧
ACK
NAV（信道忙）
04

## Slide 565
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。
A
解析
【2020年 题37】某IEEE 802.11无线局域网中主机H与AP之间发送或接收CSMA/CA帧的过程如下图所示，在H或
AP发送帧前所等待的帧间间隔时间（IFS）中最长的是（ ）。
A. IFS1
B. IFS2
C. IFS3
D. IFS4
H
AP
RTS
CTS
DATA
ACK
时间
IFS2
IFS4
IFS1
IFS3
DCF帧间间隔DIFS的长度为128，在DCF方式中，DIFS用来发送数据帧和管理帧。等待DIFS间隔是考虑到可能有其他的站有高优先级的帧要发送。
04

## Slide 566
01
CSMA/CA协议的基本工作原理
为了进一步降低发生碰撞的概率，802.11无线局域网允许源站对信道进行预约。
A
解析
【2020年 题37】某IEEE 802.11无线局域网中主机H与AP之间发送或接收CSMA/CA帧的过程如下图所示，在H或
AP发送帧前所等待的帧间间隔时间（IFS）中最长的是（ ）。
A. IFS1
B. IFS2
C. IFS3
D. IFS4
H
AP
RTS
CTS
DATA
ACK
时间
IFS2
IFS4
IFS1
IFS3
短帧间间隔SIFS的长度为28，它是最短的帧间间隔，用来分隔开属于一次对话的各帧。一个站点应当能够在这段时间内从发送方式切换到接收方式。使用SIFS的帧类型有ACK帧、CTS帧等。
04

## Slide 567
05
802.11无线局域网的MAC帧
数据帧
控制帧
管理帧
用于在站点间传输数据

## Slide 568
01
802.11无线局域网的MAC帧
数据帧
控制帧
用于在站点间传输数据
通常与数据帧搭配使用
负责区域的清空、虚拟载波监听的维护以及信道的接入，并于收到数据帧时予以确认。
ACK帧、RTS帧以及CTS帧等都属于控制帧。
管理帧
05

## Slide 569
01
802.11无线局域网的MAC帧
数据帧
控制帧
管理帧
用于在站点间传输数据
通常与数据帧搭配使用
负责区域的清空、虚拟载波监听的维护以及信道的接入，并于收到数据帧时予以确认。
ACK帧、RTS帧以及CTS帧等都属于控制帧。
用于加入或退出无线网络，以及处理AP之间连接的转移事宜。
信标帧、关联请求帧以及身份认证帧等都属于管理帧。
05

## Slide 570
01
802.11无线局域网的MAC帧
帧头
2字节 | 2字节 | 6字节 | 6字节 | 6字节 | 2字节 | 6字节 | 0～2312字节 | 4字节
帧控制 | 持续期 | 地址1 | 地址2 | 地址3 | 序号 控制 | 地址4 | 数据载荷 | FCS
802.11无线局域网的数据帧格式
数据
帧尾
协议版本 | 类型 | 子类型 | 去往 DS | 来自 DS | 更多 分片 | 重试 | 功率 管理 | 更多 数据 | WEP | 顺序
2比特 | 2比特 | 4比特 | 1比特 | 1比特 | 1比特 | 1比特 | 1比特 | 1比特 | 1比特 | 1比特
05

## Slide 571
01
802.11无线局域网的MAC帧
帧头
2字节 | 2字节 | 6字节 | 6字节 | 6字节 | 2字节 | 6字节 | 0～2312字节 | 4字节
帧控制 | 持续期 | 地址1 | 地址2 | 地址3 | 序号 控制 | 地址4 | 数据载荷 | FCS
802.11无线局域网的数据帧格式
数据
帧尾
用于实现CSMA/CA的虚拟载波监听和信道预约机制。在数据帧、RTS帧和CTS帧中用该字段指出将要持续占用信道的时长。
05

## Slide 572
01
802.11无线局域网的MAC帧
帧头
2字节 | 2字节 | 6字节 | 6字节 | 6字节 | 2字节 | 6字节 | 0～2312字节 | 4字节
帧控制 | 持续期 | 地址1 | 地址2 | 地址3 | 序号 控制 | 地址4 | 数据载荷 | FCS
802.11无线局域网的数据帧格式
数据
帧尾
用来实现802.11的可靠传输，对数据帧进行编号。
05

## Slide 573
01
802.11无线局域网的MAC帧
帧头
2字节 | 2字节 | 6字节 | 6字节 | 6字节 | 2字节 | 6字节 | 0～2312字节 | 4字节
帧控制 | 持续期 | 地址1 | 地址2 | 地址3 | 序号 控制 | 地址4 | 数据载荷 | FCS
802.11无线局域网的数据帧格式
数据
帧尾
取决于帧控制字段中的“去往DS”（到分配系统）和“来自DS”（分配系统）这两个字段的值。
05

## Slide 574
01
802.11无线局域网的MAC帧
帧头
2字节 | 2字节 | 6字节 | 6字节 | 6字节 | 2字节 | 6字节 | 0～2312字节 | 4字节
帧控制 | 持续期 | 地址1 | 地址2 | 地址3 | 序号 控制 | 地址4 | 数据载荷 | FCS
802.11无线局域网的数据帧格式
数据
帧尾
去往DS | 来自DS | 地址1 | 地址2 | 地址3 | 地址4
0 | 0 | 目的地址 | 源地址 | BSSID | 未被使用
0 | 1 | 目的地址 | 发送AP地址 | 源地址 | 未被使用
1 | 0 | 接收AP地址 | 源地址 | 目的地址 | 未被使用
1 | 1 | 接收AP地址 | 发送AP地址 | 目的地址 | 源地址
802.11无线局域网数据帧地址字段的4种使用情况
05

## Slide 575
01
802.11无线局域网的MAC帧
基本服务集
BSS1
AP1
分配系统DS（例如以太网）
因特网
R
AP2
A
B
基本服务集
BSS2
C
扩展服务集ESS
发送数据帧
05

## Slide 576
01
802.11无线局域网的MAC帧
基本服务集
BSS1
AP1
分配系统DS（例如以太网）
因特网
R
AP2
A
B
基本服务集
BSS2
C
扩展服务集ESS
数据帧
去往DS = 1
来自DS = 0
地址1 = AP1的MAC地址
地址2 = A的MAC地址
地址3 = B的MAC地址
数据帧
去往DS = 0
来自DS = 1
地址1 = B的MAC地址
地址2 = AP1的MAC地址
地址3 = A的MAC地址
05

## Slide 577
01
802.11无线局域网的MAC帧
基本服务集
BSS1
AP1
分配系统DS（例如以太网）
因特网
R
AP2
A
B
基本服务集
BSS2
C
扩展服务集ESS
发送数据帧
05

## Slide 578
01
802.11无线局域网的MAC帧
基本服务集
BSS1
AP1
分配系统DS（例如以太网）
因特网
R
AP2
A
B
基本服务集
BSS2
C
扩展服务集ESS
802.11
数据帧
去往DS = 1
来自DS = 0
地址1 = AP1的MAC地址
地址2 = A的MAC地址
地址3 = R的MAC地址
以太网
数据帧
源地址 = A的MAC地址
目的地址 = R的MAC地址
05

## Slide 579
透明
网桥
01
802.11无线局域网的MAC帧
基本服务集
BSS1
AP1
分配系统DS（例如以太网）
因特网
R
AP2
A
B
基本服务集
BSS2
C
扩展服务集ESS
以太网
数据帧
源地址 = R的MAC地址
目的地址 = A的MAC地址
802.11
数据帧
去往DS = 0
来自DS = 1
地址1 = A的MAC地址
地址2 = AP1的MAC地址
地址3 = R的MAC地址
05

## Slide 580
地址1
地址2
地址3
01
802.11无线局域网的MAC帧
B
解析
【2017年 题35】在下图所示的网络中，若主机H发送一个封装访问Internet的IP分组的IEEE 802.11数据帧F，则帧F的
地址1、地址2和地址3分别是（ ）。
A. 00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9c
B. 00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9c
D. 00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9c，00-12-34-56-78-9b
C. 00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9c，00-12-34-56-78-9a
R
Internet
AP
H
00-12-34-56-78-9c
00-12-34-56-78-9b
00-12-34-56-78-9a
F
05